## Slide 1: 符合情境的演練桌上模擬演練訓練
報告人:陳英正
112/02/13
安全第一 品質優先

## Slide 2: 符合情境的演練
1.依機構特性找出面臨的災害風險
2.依機構及樓層進行脆弱度分析(含住民特性)
3.了解消防設施設備及位置。
4.劃出防火區劃
5.劃出等待救援區
6.R.A.C.E運用
7.單位自衛消防編組演練..
8.ICS啟動?
地震延伸電器火災
地震延伸人為縱火
地震停電
地震停氣
颱風延伸停電孤島
豪大雨延伸停電孤島
豪大雨遭雷擊

## Slide 3: 防火區劃
資料出處:潘國雄（2017）

## Slide 4
4
等待救援空間B
標示二
等待救援空間A
標示一
A
B
等待救援空間須符合以下4規範
空間構造：以不燃材料隔間置頂 ，出入口為防火門
1
設置排煙設備或足夠面積之排煙開口
2
面積：需足夠容納該樓層最多住民寢室之空間
4
消防救助可及性：應考量有與戶外聯通之開口 ，
或消防人員抵達後可進入救援之空間
3
應具有排煙能力，並能避開火煙迫害、延長生命、等待救援機能的區劃空間
(3-6人)
等待救援空間
資料來源:簡賢文

## Slide 5: 五種演習基本方式
演練型態
資料來源:美國聯邦緊急應變總署（FEMA)及石富元
簡報演練（Orientation）
一人準備即可，適用於全面性演練前之勤前教育或說明。
桌上演練（Tabletop）
屬於戰術運用層面，人員同聚一堂進行沙盤演練
簡報演練
桌上演練
技術演練
技術演練(Drill)
演練技術可量化，適用於消防演練、緊急疏散、包紮固定、傷患搬運等。
功能兵棋推演演練（Functional）
由專業人士規劃，無法依劇本行事，具時間與決策壓力，可磨練應變能力，屬於戰略運用層面，適用於緊急應變中心(EOC)之演練
全功能實兵演練（Full-Scale）
動員人力、物力大，狀況掌握不易，接近實際狀況，可配合公部門及社區資源演練，可發現真正問題，並據以修正應變計畫。
今天學習重點!!!

## Slide 6
應變演練架構擬訂
桌上模擬
資料來源：臺中市災害防救深耕計畫。

## Slide 7: 應變計畫及應變演練常見缺失
緊急災害應變計畫:危害因子分析微波爐、電暖器可能起火。
演練情境:微波爐、電暖器起火應變演練!!!
重點:
機構沒這些設備!!!應變計畫???演練???
所以請不要!不要!不要!直接抄範本或其他機構的。

## Slide 8: 醫療照護機構火災疏散之危害分析 Failure mode and effect analysis Fire and Life Safety Model - Escape
偵測
所需時間
通知
所需時間
濃煙阻礙逃生路線所需時間
火苗開始
偵檢
1.火災發生
人員察覺
疏散所需時間
人員
平安離開
餘裕
安全時間
2.初步滅火
3.人員疏散/持續照護
應變
延誤
準備
時間
路程時間
煙塵下降通道阻塞
應變延誤

## Slide 9: 擬定假設情境
「辨識」出來的風險，擬定假設「情境」。
災害情境疏散住民(3-6人):
(1)可行走?人
(2)臥床?人(約束等)
(3)輪椅?人
(4)其他行動不便?人
請模擬各班的動作:
應變人力:大夜人力?人，支援人力?人
119通報裝置「應變流程」請納入模擬。
進行桌上模擬
指揮官
滅火班
(搶救班)
避難引導班
通報班
安全防護班
救護班

## Slide 10: 機構人力分析

## Slide 11: 住民分析
活動狀況 | 1F | 2F | 3F
可行走 | 4 | 6 | 7
輪椅 | 6 | 7 | 8
拐杖 | 3 | 4 | 3
臥床 | 6 | 7 | 8
重症 | 3 | 3 | 1
總計(76位) | 22 | 27 | 27

## Slide 12
補充建議：加設床頭標示，縮短搶救時間
依顏色及圖示區別可幫助支援人力(消防人員及其他人員)分辨住民需求及狀況以利疏散
空間、環境因地而異，為有善運用空間及容納多數住民，建議應以相對安全之疏散方式，疏散住民。
住民疏散避難特性標示
資料來源：海山護理之家，2016.08.17
Notes: 救難人員、多數住民皆需要空間，可輪椅推送之住民就不要用床，可攙扶的不要輪椅

## Slide 13
資料來源:台中大明護理之家
桌模的平面圖要有床位

## Slide 14
資料來源:新竹仁慈醫院附設護理之家

## Slide 15
堅強的第一線人員最重要
1.災害確認
2.災害通報
3.動員及人力召回
4.緊急應變原則(如火災RACE)
5.疏散避難
6.持續照護
7.後送
8.復原
9.檢討
均要訓練

## Slide 16: 桌上模擬
當火警警報(器) 響起，啟動火災應變計畫!
火災緊急應變 |  |  |  |  | 
時序 分分:秒秒 | 應變班別 | 應變人員 | 應變內容(含動作) | 應變器材 | 評核
00:00-00:10 | 發現者 |  |  |  | □合理□待精進
 | 指揮官 |  |  |  | 
 | 通報班 |  |  |  | 
 | 滅火班 |  |  |  | 
 | 避難引導班 |  |  |  | 
成功與否、就在關鍵的幾秒 |  |  |  |  | 
警報響起!!!!!!!
6分鐘內的應變(6分鐘是底限)
分組完成演練計畫

## Slide 17: 修正歷程及重點
修 訂 紀 錄 |  | 
修訂日期 | 修訂內容摘要 | 修訂頁次
建議:機構緊急災害應變計畫的第二頁

## Slide 18: 桌上模擬配置
A3平面圖空間配置 防火區劃 等待救援空間 消防設施設備配置 (消防栓\滅火器\受信總機\119自動通報等) 房號\梯號 5. 疏散路線 | 風險辨識 進行風險分析(機構外部\機構內部) 為風險排序 依辨識後的風險擬定符合的演練情境
應變流程腳本 □0-6分鐘起火空間火災應變流程(自助) □6-15分鐘火災應變流程(共助) □15分鐘以後火災應變流程(公助) R.A.C.E/自衛消防編組/ICS應用 | 檢討與評核 風險註記 修正流程(計劃書\演練流程)

## Slide 19
實務沒有標準答案
重點在看見未來
圖片來源:https://www.pexels.com/zh-tw/photo/897719/