標  準  作  業  程  序

| 程序標題 | 『餘氯檢測』標準作業程序（Model：58700－00） | 程序編號 | SOP01－04 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制訂部門 | 淨水場 | 制訂日期 | 94年1月1日 | 版本編號 | 1 | 第 | 1 | 頁 | 共 | 1 | 頁 |
| 目的：作為水樣中餘氯值之測定。 檢測步驟： 按下鍵，選擇適當測試範圍 【詳見注意事項2】 ↓ ❶取一空白瓶，加入水樣至瓶身10ml標準線 ↓ ❷放入樣品槽內，合上蓋子 ↓ ❸按下〝〞鍵，顯示〝──〞再顯示〝0.00〞 ↓ ➍另取一混合瓶，加入水樣至瓶身10ml標準線 ↓ ❺加入DPD藥劑 ↓ ❻搖動20秒，再靜置1min，使藥劑完全反應 ↓ ❼放入樣品槽內，合上蓋子 ❽按下〝〞鍵，讀取讀數 ↓ ❾按下鍵，關機 三、注意事項： 使用前先確定測範圍，低範圍螢幕箭頭〝(〞指向左邊顯示〝LR〞，測試範圍為0.2~2.00mg/L；高範圍螢幕箭頭〝(〞指向右邊顯示〝HR〞，測試範圍為0.1~8.0mg/L。 選擇測試範圍的步驟為：按下鍵，螢幕顯示〝0.00〞，再按鍵，螢幕顯示〝SEL〞後，然後按下鍵，選擇螢幕上箭頭〝(〞指向〝LR〞或〝HR〞，完成後再按下鍵，退回選項。 瓶身需先擦拭乾淨才可放入樣品槽。 測試瓶放入樣品槽時，瓶身〝菱形圖樣〞需朝正前方對準儀器上的標線。 在每次檢測完畢後，均應立即以純水將瓶子洗淨，以免造成之後檢測之誤差。 螢幕若顯示錯誤訊息（參考〝錯誤訊息說明表〞），即通知水質人員處理。 |

# Text boxes

供02-19-7