表4  水質管理評鑑

| 類別 | 評鑑項目 | 評鑑內容 | 評鑑基準 | 配分 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 評分要項 | 評分目標 | 參考數據 | 預計目標 | 實際目標 |  |  |  |
| 水質管理 | 1.單元水質檢測達成率（30分） | 原水＝ | 原水檢測達成率 |  |  |  | 1.各單元的計畫採樣數為各單元濁度、餘氯、 pH及色度等水質檢項加總之採樣數，每單元檢測達成率≧100％各給予5分，≧95％各給4分，≧90％各給3分，≧85％各給2分，≧80％各給1分，＜80％或未定目標或未換算者，本項不給分。 | 25 |  |
|  |  | 膠羽水＝ | 膠羽水檢測達成率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沉澱（浮除）水＝ | 沉澱（浮除）水檢測達成率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.配合水質或操作異常時機，採取主動增加採樣數並有詳細紀錄者，每事件給予1分，最多5分。 | 5 |  |
|  |  | 快濾水＝ | 快濾水檢測達成率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 30 |  |
|  |  | 清水＝ | 清水檢測達成率 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.品保/品管目標達成率（30分） | 濁度品保/品管達成率 | 濁度達成率 |  |  |  | 1.各水質檢項依場內實際檢測項目填寫，按時紀錄，且數據符合品保/品管要求者，每項達成率≧100％各給予5分，≧95％各給4分，≧90％各給3分，≧85％各給2分，≧80％各給1分，＜80％或未定目標或未換算者，本項不給分。 | 20 |  |
|  |  | pH品保/品管達成率 | pH達成率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 餘氯品保/品管達成率 | 餘氯達成率 |  |  |  | 2.濁度計、 pH計每日定期校正，每月按時呈報者每項給予5分，未按時呈報或不完整者每月每項扣1分，各項最多扣5分。 | 10 |  |
|  |  | 色度品保/品管達成率 | 色度達成率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 30 |  |
|  | 3.檢驗管理 （10分） | 工作計畫執行 檢驗人員專業知識與認知 管理手冊之完整性 |  |  |  |  | 1.作業員具有分析能力及水質基本常識給予5分，不熟悉者給3分，不了解者不給分。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.建立檢驗標準作業程序SOP及QA/QC品管手冊給予5分，不完整者給2分，未建立者不給分。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 10 |  |
|  | 4.監測執行 （10分） | 採樣代表性 水質檢項完整性 |  |  |  |  | 1.環保署公告『自來水採樣方法』正確採樣，且具代表性給予5分，不熟悉者給3分，不了解者不給分。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.水質監測系統了解會操作者給予5分，不熟悉者給3分，不了解者不給分。 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 10 |  |
|  | 5.樣品檢測及數據記錄追蹤 （10分） | 數據驗算 通報制度 |  |  |  |  | 1.水質檢驗數據異常時，是否會馬上通知管理或操作人員進行操作程序應變，會者給予4分，不熟悉者給2分，不會者不給分。 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.水質資料皆進行每月統計與評估者，每月給予0.5分，未統計者不給分。 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 10 |  |
|  | 6.數據品質 （10分） | 準確 精密 可追溯。 |  |  |  |  | 1.工作日誌檢驗數據建檔完整、正確且可追溯者，給予10分，每發現不正確、未完整或無法追溯者每筆扣0.5分，最多扣10分。 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小計 | 10 |  |
| 參 考 加 分 欄 | 1.儀器、藥品及設備管理 | 實驗室安全衛生 實驗室藥品管理 淨水用藥品質符合規定 廢液處理 |  |  |  |  | 實驗室藥品、儀器管理完備，且維護清潔良好加予5分，普通加予3分，不良者不給分。 |  |  |
| 總分 |  |  |

# Text boxes

供02-20