金門縣自來水廠九十五年九月份「各淨水場清水」水質檢驗報告

報告日期: 95年9月15日                                                      委託編號：95D021

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(場別) 檢測值 檢測方法 | 金城所 | 金沙所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 埔邊 水塔 | 莒光 水塔 | 昔果山 水塔 | 榮湖 淨水場 | 美人山 水塔 | 五龍山 （述美） | 太湖 淨水場 | 紅山 淨水場 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.15 | 0.35 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 6.38 | 6.71 | 6.47 | 6.87 | 7.62 | 7.52 | 6.42 | 6.82 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.50 | 0.42 | 0.37 | 0.27 | 0.59 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.57A | 141.0 | 338.0 | 124.0 | 211.0 | 225.0 | 214.0 | 333.0 | 418.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＊15 | ＊12 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 32.5 | 109.0 | 37.0 | 44.5 | 48.0 | 45.5 | 84.5 | 109.5 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 24.1 | 52.4 | 50.3 | 66.0 | 83.8 | 88.0 | 93.2 | 123.6 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | 1 | ＜1 | 3 | 4 | ＜1 | 1 | 22 | 1 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 4.95 | 8.44 | 3.95 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 1.75 | 2.27 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.37 | ND |
| 採樣日期 |  | 95/9/4 | 95/9/4 | 95/9/4 | 95/9/5 | 95/9/5 | 95/9/5 | 95/9/5 | 95/9/4 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。 硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗中心主任 | 生產供水課 | 廠長 |

金門縣自來水廠九十五年九月份「供水系統內自來水」水質檢驗報告

報告日期: 95年9月15日                                                      委託編號：95D021

| 檢測項目 | 水質標準 | 單位 | 服務所(用戶) 單 檢 檢測方法 檢測值 | 金城所 | 金湖所 | 烈嶼所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 西浦頭 水塔 | 舊金城 162-9號 | 東堡溝 水塔 | 陽明水塔 | 海淡場 | 瓊林水塔 | 后頭 | 龍盤山 水塔 |
| 濁度 | ＜2 | NTU | NIEA W219.51C | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.70 |
| pH值 | 6.0～8.5 |  | NIEA W424.51A | 7.08 | 6.60 | 6.78 | 6.44 | 7.41 | 6.39 | 6.07 | 6.99 |
| 自由餘氯 | 0.2～1.0 | mg/L | NIEA W408.50A | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.79 | 0.95 | 0.50 | － | 0.68 |
| 總溶解固體量 | ＜500 | mg/L | NIEA W210.56A | 146.0 | 368.0 | 214.0 | 331.0 | 394.0 | 212.0 | 12.0 | 263.0 |
| 色度 | ＜5 | UNIT | NIEA W210.50T | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＊15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＊6 |
| 氯鹽 | ＜250 | mg/L | NIEA W407.51C | 39.0 | 108.0 | 61.5 | 86.5 | 202.9 | 54.5 | 3.0 | 63.0 |
| 硬度 | ＜300 | mg/L | NIEA W208.50A | 28.3 | 77.5 | 49.2 | 99.5 | 31.4 | 49.2 | 5.2 | 71.2 |
| 亞硝酸鹽氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W418.51C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 總菌落數 | ＜100 | CFU/mL | NIEA E204.52B | 1 | 2 | 1 | 32 | 2 | ＜1 | 1 | ＜1 |
| 大腸桿菌群 | ＜6 | CFU/100mL | NIEA E202.52B | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 硝酸鹽氮 | ＜10 | mg/L | NIEA W419.50A | 5.86 | 9.27 | 7.25 | 2.41 | 0.10 | 6.28 | 1.07 | 8.06 |
| 氨氮 | ＜0.1 | mg/L | NIEA W437.51 C | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 水樣流經載媒情形 |  | 直接水 | 用戶 | 用戶 | 直接水 | 海淡水 | 直接水 | 供水站 | 直接水 |
| 採樣日期 |  | 95/9/4 | 95/9/4 | 95/9/4 | 95/9/5 | 95/9/5 | 95/9/4 | 95/9/4 | 95/9/4 |
| 備註:（一）、ND表示低於偵測極限， 亞硝酸鹽氮偵測極限 : 0.0007mg/L 。硬度偵測極限 :1.3141 mg/L 。 （二）、檢測值不合格以『＊』表示。 （三）、本次檢測為會同環保局採樣。 |
| 檢驗員 | 品保品管員 | 檢驗中心主任 | 生產供水課 | 廠長 |