金門縣地區災害防救計畫（草案）修正對照表-第二編

| 編 | 章 | 節 | 修正草案 | 原計畫內容 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第一章減災計畫 | 第一節 災害規模設定 | ㄧ、災害規模設定之目的及其用途 災害規模設定之目的，係指考慮金門地區颱洪災水文特性及過去最大淹水災情記錄，依據災損特性(包含淹水範圍及深度)訂定所能保護之最大淹水災情、投入之防救災資源與動員能力等。 二、颱風災害規模設定： （一）概述： 金門因地理因素颱風侵襲之影響程度依路徑而有不同，如颱風行經中央山脈強度減弱則對金門造成影響較小；如颱風未經中央山脈而直接侵襲金門，將可能對金門造成重大災情，例如民國88年丹恩颱風；如颱風未直接登陸金門但外圍環流影響金門者，可能會帶來強降雨致災，例如民國102年西馬隆颱風。 （二）災害類別： 金門縣由於地形地貌、城鄉發展、建築物種類及分布因素，因颱風造成之災害以下列為主： 路樹倒塌 淹（積）水 停電 電線（桿）、電力設施毀損 電信停話 停水、水質污濁 房屋損壞 交通號誌損壞 招牌掉落 路燈故障 其他 （三）路樹倒塌災害規模設定： 1.災害潛勢調查： 金門林木眾多，並以木麻黃為常見樹種，颱風造成路樹倒塌為本縣主要危及民眾安全及交通中斷之災害，金門歷次颱風均造成金門多處路樹倒塌災情。 近年因劇烈天候變遷、金門城鄉建設及觀光發展，樹倒逐漸演變成複合型而非單一型災害，條列如下： 樹倒造成林相破壞，交通中斷。 樹倒壓傷人車→車禍→人命傷亡 樹倒壓損電線（桿）或電力設施→停電 樹倒壓損電信纜線或設施→通訊中斷 實際發生災害例如102年天兔颱風樹倒壓傷民眾造成11人輕傷、樹倒壓到電線造成多處停電等。 統計民國97-102年路樹倒塌之歷史災情及佔總件數百分比如表？，可見金門樹倒災情案件量相當高，如樹倒位置發生重要道路，則造成交通中斷及衍伸之複合型災害影響甚鉅。 因此災害潛勢調查以金門縣重要幹道環島東、西、南、北路及西山路、瓊安路為主，依據金門縣100年災害防救深耕計畫研究成果，以金門現有之易倒塌樹木，包含木麻黃、大葉桉和垂葉榕等為對象調查，並至現場進行危險樹木判識和調繪，同時輔以GPS座標定位測量作業，現場調查時，亦將針對危險樹木現況及與環境的關係拍照，詳實記錄。 調查結果並與基本圖資套疊，例如道路、學校、政府機關、河流等，最上層置放各鄉鎮區域危險路樹調查潛勢圖層（圖？為路樹潛勢外業調查工作照片），產出潛勢資料如下： 金門縣危險路樹分布圖（如圖？） 危險路樹數量統計表（如表？）。 道路危險路樹分類資料表（如表？） 金城鎮危險路樹潛勢圖如圖？至圖？。 2.災害成因分析： 由上述成果樹倒成因除颱風帶來之強風豪雨外，樹木本身脆弱度亦為成因之一，茲條列如下： 強風豪雨 樹木本身產生菌腐蝕 腐朽 枝條過長 單邊生長 蟻害 （病）蟲害 死亡 施工危害 樹幹劈裂 3.災害潛勢區設定： 以下路段為易樹倒路段： 金城鎮環島南路五段。 金湖鎮環島北路二段。 金湖鎮環島南路三段。 金寧鄉環島北路一段。 金寧鄉環島北路二段。 金寧鄉環島西路二段。 金寧鄉西山路。 金寧鄉瓊安路。 4.災害規模設定： 依據歷史災情及災害類別設定規模如下： 金門縣各鄉鎮頻傳多處路樹倒塌，各鄉鎮均達30件以上，導致交通中斷，總計150餘件。 金門縣各鄉鎮發生路樹倒塌壓傷行人、車輛致交通中斷、人員傷亡，各鄉鎮設定發生1起，共5起，人員傷亡10人。 金門縣各鄉鎮發生路樹倒塌壓毀電線、電力設備，導致各鄉鎮發生停電情形，各鄉鎮均發生2件，共10件，共停電3000餘戶。 金門縣各鄉鎮發生路樹倒塌壓毀電信設施，各鄉鎮均發生1處，共5處，共停話1000餘戶。 （四）淹（積）水規模設定 災害潛勢調查 颱風帶來強降雨可能造成淹（積）水災情，依據金門縣近年實際發生淹水災例、金門縣水災保全計畫、金門縣易淹水地區水患自主防災社區推動計畫、金門縣災害防救深耕計畫（100-102年），彙整本縣近年出現之淹水情形如表？。 災害成因分析 水災造成原因多為短時間內降下大雨，當地排水設施無法及時宣洩或是排水管道、孔道堵塞所造成的淹水。而金門特殊的島嶼型態若遇大雨加上海水大潮，島內排水將更為困難。 災害潛勢區設定 金門易淹水地區依上述資料列舉如下： 金城鎮東門菜市場一帶 金城鎮浯江溪口沿岸 金沙鎮金沙水庫 金湖鎮太湖周遭 金湖鎮太湖路一帶至惠民農莊、畜試所 4.災害規模設定： 103年7月19日西馬隆颱風為本縣帶來豪雨及淹水災害，當日日雨量達180.9mm，時雨量最高為43mm，均打破最近10年紀錄，造成金門多處淹水，顯示時雨量及日雨量設定之重要性，參採上述實際災例及水災保全計畫，災害規模設定為金門受颱風或豪大雨侵襲，日雨量達200mm，時雨量最高達50mm，下列地區發生淹水災情： 金城鎮東門菜市場一帶淹水達50cm，受影響民眾約80戶320人。 金城鎮浯江溪口沿岸淹水達50cm，受影響民眾約70戶280人。 金沙鎮金沙水庫淹水達50cm，受影響民眾約10戶40人。 金湖鎮太湖周遭淹水達50cm，受影響民眾約312戶397人。 金湖鎮太湖路一帶至惠民農莊、畜試所淹水達50cm，受影響民眾約88戶120人。 五 、旱災害潛勢分析 金門雖受地形等天然因素影響，水源取得不易，但自從自來水廠設施日漸完善之後，雖在枯水期時有降雨不足之虞，但至今尚無需要施行「缺水應變計畫」之情形發生，目前水源有大約47%來自抽取地下水，53%來自湖庫出水。 由於沒有旱災歷史資料可供分析，利用湖庫總蓄水量加上當月供水量作為湖庫總可用水量，以相鄰兩個月的湖庫總可用水量差值與月雨量差值分乾、濕兩季進行迴歸分析，求出降雨量變化量對湖庫總可用水量變化量的對應關係。 由於濕季月平均降雨量144.4mm，故圖中顯示總可用水量增加134822噸，在降雨量比前一個月份減少53.5mm 的情況下，即降雨量達90.9mm時可達總可用水量平衡，總可用水量保持不變(受颱風帶來的大降雨量影響)。 乾季月平均降雨量47.4mm，圖中顯示將減少385643噸可用水量，在降雨量比前一個月份增加56.4mm時，即降雨量達103.8mm可達總可用水量平衡。 利用分析結果，在配合降雨預測分析後，經由降雨預測結果可得知湖庫總可用水量的變化預估，作為供水操作之建議。 表2.2已增列資料至民國96年，另以總用水量與雨量變化關係作回歸關係分析，係在目前資料長度有限下的情況下，僅能提供的簡單資訊上述以總用水量與雨量變化關係作回歸關係分析，目前常用之預警方式，係以建立各地降雨資料庫與中央氣象局長期氣候預報關係為之，而目前金門地區降雨資料極度缺乏，仍建議以供水系統缺水率及湖庫蓄存水量為主要之乾旱預警方式，俟未來資料長度足以代表降雨隨機過程之基本統計特性，再行建立降雨資料庫及長期降雨預報系統，以為旱災防治操作的參考依據。 | ㄧ、災害規模設定之目的及其用途 災害規模設定之目的，係指考慮金門地區洪災水文特性及過去最大淹水災情記錄，依據災損特性(包含淹水範圍及深度)訂定所能保護之最大淹水災情、投入之防救災資源與動員能力等。 另災害規模設定之用途，係指據此所設定之最大淹水災情建置基本工程防護措施，並規劃非工程防護措施以提昇防救災能力至所設定之防護模。 二、水災災害規模設定 水災災害規模設定之主要用途，即是為了後續擬定各項災害管理中之減災、整備、應變、復建四大防救災階段提出相關對策與措施所用，其中包含了下列對策措施之應用： (一)減災計畫 1.建立監測、預報及預警系統：應用水災災害規模設定結果，針對高、中、低淹水潛勢區域規劃設置監測系統。 2.土地減災利用與管理：應用災害規模設定結果，分級劃設行政區域之災害潛勢區域。 3.城鄉防災規劃：應用災害規模設定結果，檢討未來重要開發方案是否位於高淹水潛勢區域，並檢討未來重要開發方案對於週遭環境條件之衝擊及可能衍生之災害條件的變化。 4.二次災害防止：應用規模設定結果，檢討高潛勢區域可能發生之二次災害及因應對策，並擬定相關措施。 5.防災教育：應用規模設定之結果，從各高淹水潛勢區域規劃水災災害教育訓練場地。 (二)整備計畫 1.災害應變計畫及標準作業程序之研定：應根據水災災害規模設定之結果，對各潛勢與危險區域進行應變措施之擬訂，以作為未來實際發生時之緊急應變指導方針。 2.災害應變資源整備：應根據水災災害規模設定結果，進行災害應變資源分配，針對各高危險區域，其應分配較多之應變資源。 3.災害防救人員之整備編組：應根據水災災害規模設定結果進行災害防救人員整備編組，針對高淹水潛勢區域，應整備較多之災害防救人力。 4.演習訓練與宣導：應依據水災災害規模設定結果進行研擬，並針對所研擬之狀況設定條件，選定高災害潛勢地區進行水災災害防救演習訓練與宣導。 5.災害應變中心之設置規劃：應依據水災災害規模設定結果進行選址規劃，並應有第二災害應變中心之規劃，可相互支援因應，分散災害風險。 6.避難收容場所與設施之設置管理：應依據水災災害規模設定結果進行選址，選取適當位置，以避免災民二次避災。 7.避難救災路徑之規劃及設定：應依據水災災害規模設定及避難場所等資料進行路徑規劃，並有替代路徑之規劃。 8.緊急醫療整備：應依據水災災害規模設定資料進行整備。 (三)應變計畫 緊急動員規模，應依據水災災害規模設定而擬訂，並依據各級淹水潛勢區域之可能受災情況，分配佈置相對應之人力、搶救機具及物資等。 (四)復建計畫 災後復建必要金融措施，應根據水災災害規模設定結果，初步估算各水災災害區域不同土地使用類別之災損金額及總損失金額，並估計災後復建所需之金額。 三、歷年重大淹水事件之調查與分析 下列為近年水災事件： (1)民國八十八年強烈颱風丹恩侵襲本府造成地區大停電、 停水、行道樹傾折嚴重，全縣交通受創甚深，經月才漸回復正常，幸無人員傷亡。 (2)民國八十九年強烈颱風碧利斯侵襲本府，幸未釀成重大傷亡。 (3)民國九十三年中度颱風艾莉侵襲本府，造成本島多處路樹倒塌，東門市場發生淹水，電線桿倒塌造成停電及一位民眾觸電。 (4)民國九十四年強烈颱風泰利侵襲本府，造成本島多處路樹倒塌、停電，金湖鎮金湖小徑、金湖縣立醫院前、金沙鎮忠孝新村前、金寧慈湖農莊…等等多處地方淹水，古崗湖、太湖及雙鯉湖溼地中心皆達滿水位，幸未釀成重大傷亡。 (5)民國九十五年中度颱風珍珠侵襲本府，金湖鎮成功往夏興路段、烈嶼鄉中敦、雙口部份路段淹水、金沙鎮榮湖附近后浦頭村的金沙水庫南北堤發生淹水，並由於大量降雨大、小金門十二座湖庫全部滿水位，一年內軍民用水供應無虞。 四、 颱洪水災境況模擬 目前因尚未取得具統一座標之數值地形高程圖(DTM)等圖資，僅由銓華取得目前測繪中之二度分帶座標與高程關係表，惟其座標仍與其他縣府所提供之道路、鄉鎮等圖資座標不同，且有所缺漏，致轉成之DTM圖層不完整，如圖2.2所示。茲將DTM圖層缺漏處，均假設為高於缺漏處周邊之高程，續行模擬百年頻率一日暴雨與二日暴雨的淹水範圍，結果如圖2.3、2.4所示，續將路網圖以人工調整座標後套疊，結果如圖2.5、2.6所示。然圖2.3～2.6係在圖資缺漏且定位不正確下完成，欲完成後續相關分析仍賴於正確圖資的取得。 五 、旱災害潛勢分析 金門雖受地形等天然因素影響，水源取得不易，但自從自來水廠設施日漸完善之後，雖在枯水期時有降雨不足之虞，但至今尚無需要施行「缺水應變計畫」之情形發生，目前水源有大約47%來自抽取地下水，53%來自湖庫出水。 由於沒有旱災歷史資料可供分析，利用湖庫總蓄水量加上當月供水量作為湖庫總可用水量，以相鄰兩個月的湖庫總可用水量差值與月雨量差值分乾、濕兩季進行迴歸分析，求出降雨量變化量對湖庫總可用水量變化量的對應關係。 由於濕季月平均降雨量144.4mm，故圖中顯示總可用水量增加134822噸，在降雨量比前一個月份減少53.5mm 的情況下，即降雨量達90.9mm時可達總可用水量平衡，總可用水量保持不變(受颱風帶來的大降雨量影響)。 乾季月平均降雨量47.4mm，圖中顯示將減少385643噸可用水量，在降雨量比前一個月份增加56.4mm時，即降雨量達103.8mm可達總可用水量平衡。 利用分析結果，在配合降雨預測分析後，經由降雨預測結果可得知湖庫總可用水量的變化預估，作為供水操作之建議。 表2.2已增列資料至民國96年，另以總用水量與雨量變化關係作回歸關係分析，係在目前資料長度有限下的情況下，僅能提供的簡單資訊上述以總用水量與雨量變化關係作回歸關係分析，目前常用之預警方式，係以建立各地降雨資料庫與中央氣象局長期氣候預報關係為之，而目前金門地區降雨資料極度缺乏，仍建議以供水系統缺水率及湖庫蓄存水量為主要之乾旱預警方式，俟未來資料長度足以代表降雨隨機過程之基本統計特性，再行建立降雨資料庫及長期降雨預報系統，以為旱災防治操作的參考依據。 | 內容重繕，務求精要，依據近年實際災例及災防學術研究成果撰寫。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第一章減災計畫 | 第二節 災害防救資料庫與通用資通訊系統 | ㄧ、業務現況 金門縣災害防救資料庫略可分為下列項目： 災害防救基本資料庫（依業務製作之電子、書面資料）。 金門縣地理資訊系統。 金門縣各類災害潛勢資料及圖資。 金門縣防救災資源資料庫。 金門縣災害防救資通訊系統可略分為下項目： 防救災雲端系統（EMIC）。 電腦網路、網站系統、電子郵件。 有線電話、網路電話、傳真系統。 衛星電話。 無線電。 行動電話、簡訊。 APP通訊。 二、災害防救資料庫之建置與管理 為利本縣災害防救相關資料的即時傳輸及運用，平時各災害防救業務單位應由專人統一負責資料庫建置、規劃及管理，並定期的更新、維護及測試，以確保災時資料的使用。 (一)工作重點 1.依據本縣所轄地區特性，建構本縣專屬防救資料庫，並持續進行災害防救資料調查、分類及資料庫建置。 2.建置災害防救資料庫維運管理機制，含硬體、軟體及系統操作手冊等。 (二)策略方針 1.各災害防救業務單位設專人統一負責相關防救資料之統合及橫向連結。 2.進行災害防救業務單位現有災害防救資料之調查，整合現有災害防救相關資料，排定相關資料建置之優先順序及重點，逐年編列預算執行。 3.資料庫之建置規劃，應考量功能性、共通性及未來軟體及硬體之擴充性。 4.參考其他防救災資訊系統案，建立災害防救資料庫維運管理機制，並持續進行災害防救相關資料之更新及維護。 5.建立災害防救相關資料備份機制，以防止資料遺失。 6.各業務單位資料得以執行災害防救業務所需、維護公共利益前提相互交換。 (三)資料庫內容：災害防救資料庫主要包含基本資料庫、救災資源資料庫、即時災情資料庫、復建資料庫等： 基本資料庫： 地形圖、地質圖 水系走向 人口密度 土地使用分區圖 道路街廓圖、交通路線圖 坡向圖、坡度圖等。 公共設施資料庫： 橋樑及水利設施 醫療院所、學校 警政消防單位 避難收容場所 溪流堤防資料 防洪測站 區域排水系統 雨水下水道系統、污水下水道系統 排水圳路、灌溉引排水系統 電力設施、維生管線等。 潛在災害資料庫： 歷史災害統計調查 災害潛勢資料、圖資 人文社經資料庫： 物價指數 工商普查資料 古蹟及歷史建築分布。 觀光景點分布。 避難疏散路線圖。 救災資源資料庫： 救災人力 救災車輛、裝備、器材 工程機具 專家技術人員資料 民間救災人力資源資料 救災機具開口合約廠商 即時災情資料庫： 災害現況資料 淹水地點及深度 人員傷亡統計 交通即時現況 抽水站即時現況 水庫即時水位資訊 溪流即時水位資訊 氣象資訊資料庫 中央氣象局即時氣象資訊 風雨資訊 颱風動態 其他氣象資訊 復建資料庫： 受災戶補助 災區復原管理、規劃 公共設施損失復原清冊 受災戶損失類別調查 申報及補償金額 災民中長期安置計畫 災民心理輔導人力資料 國軍支援復建計畫 災後環境清潔、消毒、災後、廢棄物與環境清理等。 (三)預期目標 建置完善基礎防救災資料庫，以利本縣災害防救相關資料之分析應用。 (四)辦理單位 1.主辦單位：本縣各相關單位 2.協辦單位：本縣各相關單位 三、資料應用分享 各災害防救業務單位建置完成之災害防救資料及成果的應用與分享，應訂定使用管理規則，以達資源共享目標。，並確保相關災害防救資料的正確性及互通性，提供平時減災整備、災時指揮官研判災情、災後復建所需。 (一)工作重點 1.應用資料探勘技術，編製災害防救相關統計資料，做為災害防救各階段之參考依據。 2.訂定災害防救資料庫流通共享辦法。 3.設計災害防救資料庫展示查詢介面，使災害防救各業務單位容易判讀查詢相關內容。 (二)策略方針 1.資料庫展示查詢機制應配合各級災害應變中心之作業程序及任務編組，依災害防救業務分工規劃及設計。 2.制定災害防救資料庫資訊之資料流通共享辦法，以控管災害防救相關資料之使用目的、範圍及方式。 3.整合現有災害防救資料庫，建置災害防救資訊流通平臺，供各局室及業務單位將已建置完成之資料作為成果分享及使用。 4.災害防救資料庫之相關統計資訊應作分析解讀，並提出建議報告，供各局室業務單位使用。 (三)預期目標 可確保相關災害防救資料的正確性及互通性，提供災時指揮官研判災情狀況之所需。 (四)辦理單位 1.主辦單位：本縣各相關單位 2.協辦單位：本縣各相關單位 四、災害防救通用資通訊系統之建立 災害防救資訊的傳遞與災情通報系統之建立，現階段應整合既有的通訊管道及增購相關設備(有線、無線電話、行動電話、網路、傳真等)，長期目標係建立有效、多元管道及耐災的災情通報、傳遞系統。 (一)工作重點 1.加強及增購資訊傳遞及災情通報聯絡設備、器材。 2.加強資通訊系統之不斷電及耐災性能。 3.備用資通訊系統之規劃及設計。 4.加強各災害防救業務單位橫向及縱向聯繫通訊系統。 5.定時進行通訊測試作業，健全緊急通報系統。 (二)策略方針 6.建立多元化災情通報管道，健全各單位間災情蒐集及通報聯繫體制。 7.通訊設施之確保： (1)平時通訊設施檢查、操作訓練、保養維護、建立備援系統。 (2)平時大規模進線演練、斷訊應變演練。 (3)災前通訊設施測試並建立書面檢核表。 (3)災時通訊中斷緊急搶修及啟動備援。 3.各鄉鎮平時應蒐集防災有關資訊，建置災害防救資通訊系統，與各防救災單位及各級災害應變中心保持聯繫。 4.為防止災情傳遞之中斷， 5.整合現有災情報案系統為單一或二個窗口(119、110)多元管道受理。 119(縣災害應變中心) 110 1999 民政災情查報系統（民政幹部、村里長、村里幹事） 警政災情查報系統（勤務指揮中心、分局、派出所、分駐所、所屬志工） 消防災情查報系統（分隊、所屬志工） 各鄉鎮災害應變中心受理報案電話。 6.長期規劃建立各行政區縣民資訊服務中心，平時提供民眾查詢服務，災時則結合各行政區與119 系統，形成24 小時災情蒐集與通報之網路與中樞。 (三)預期目標 可有效提昇本縣災情蒐集通報之效率，並確保聯繫機制通暢。 (四)辦理單位 1.主辦單位：民政處、消防局、警察局、各鄉鎮公所、中華電信 2.協辦單位：行政處、其他相關單位 | ㄧ、業務現況 金門地區防救災資源與歷史災害等原始資料，目前尚分散收存在各業管單位，並未做有效的整合和應用，各項防救災檔案也為以傳統格式（或獨立電子檔）建立，尚未將資料數位化，以及有效整合為資料庫系統，甚至有些資料檔案早已毀損或遺失。建置金門地區防救災空間資料庫，規劃適當的資料庫系統，並整合網際網路和地理資訊系統，能方便日後防救災業務查詢與加值應用。 金門地區目前尚未正式且完整的地理資訊系統（GIS）之開發和建立，整個GIS系統的開發也屬於萌芽和初步的階段，據實地勘查了解，有初步建置的GIS資料系統，如建設局都計課的都市計畫第一次通盤檢討，自來水廠的水資源管理系統以及林務所的金門林相圖等資料，開發的GIS系統是否精準，尚有待進一步瞭解，然而，這些系統的努力，已為金門地區GIS系統的建構初具雛型，可供未來研究和開發之重要參考依據。 二、災害防救資料庫之建置與管理 為利本府災害防救相關資料的即時傳輸及運用，平時各災害防救業務單位應由專人統一負責資料庫建置、規劃及管理，並定期的更新、維護及測試，以確保災時資料的使用。 (一)工作重點 1.依據本府所轄地區特性，建構本府專屬防救資料庫，並持續進行災害防救資料調查、分類及資料庫建置。 2.建置災害防救資料庫維運管理機制，含硬體、軟體及系統操作手冊等。 (二)策略方針 1.各災害防救業務單位設專人統一負責相關防救資料之統合及橫向連結。 2.進行災害防救業務單位現有災害防救資料之調查，整合現有災害防救相關資料，排定相關資料建置之優先順序及重點，逐年編列預算執行。 3.資料庫之建置規劃，應考量功能性、共通性及未來軟體及硬體之擴充性。 4.參考e-Taiwan 防救災資訊系統案，建立災害防救資料庫維運管理機制，並持續進行災害防救相關資料之更新及維護。 5.建立災害防救相關資料備份機制，以防止資料遺失。 6.訂定資料庫資訊交換機制，確保各資料庫間資訊交換的可行性。 7.資料庫內容：災害防救資料庫主要包含基本資料庫、救災資源資料庫、即時災情資料庫、復建資料庫等相關資訊，做為災害減災階段基礎參考資訊。 (1)基本資料庫：主要包含地形圖、地質圖、公共設施、潛在災害等相關資訊，可做為減災、整備、應變、復建等災害防救各階段作業的參考依據。 A.環境資料庫：水系走向、人口密度、土地使用分區圖、道路街廓圖、交通路線圖、坡向圖、坡度圖等。 B.公共設施資料庫：抽水站資料、溪流堤防資料、防洪測站、區域排水系統、雨水下水道系統、污水下水道系統、排水圳路、灌溉引排水系統、電力設施、維生管線等。 C.潛在災害資料庫：環境敏感圖、淹水潛勢圖等。 D.人文社經資料庫：物價指數、工商普查資料、古蹟及歷史建築分布圖等。 (2)救災資源資料庫：主要包含救災資源資料庫及救災設施資料庫，做為應變決策系統指揮調度之依據。 A.救災資源資料庫：工程機具資料、未來都市更新之排水規劃、災害應變中心人員聯絡名冊、專家技術人員資料、民間救災人力資源資料、救災機具開口合約廠商分布等。 B.救災設施資料庫：橋樑及水利設施平時檢查資料、醫療院所位置、學校、醫院、警政消防單位、緊急疏散路線資料、避難收容場所、戰備水源等。 (3)即時災情資料庫：主要包含災害現況資料庫及氣象資訊資料庫，做為災害現況掌握及後續決策支援的參考依據。 A.災害現況資料庫：水災災害現況分布、淹水地點及深度即時資訊、人員傷亡統計、交通即時現況、抽水站即時現況、水庫即時水位資訊、溪流即時水位資訊等。 B.氣象資訊資料庫：中央氣象局即時氣象資訊、降雨資訊、颱風動態顯示等。 (4)復建資料庫：受災戶補助、災區復原管理、災區復原規劃、公共設施復原、受災戶損失類別調查、申報及補償金額、公共設施損失、垃圾清除以及掩埋計畫、災民中長期安置計畫、災民心理輔導人力資料、國軍支援復建計畫、災後環境清潔、災後環境消毒、災後防疫、廢棄物與環境清理等。 (三)預期目標 建置完善基礎防救災資料庫，以利本府災害防救相關資料之分析應用。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、社會局、交通旅遊局、地政局、財政局、民政局、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心、自來水廠、台電公司金門營業處、中油公司金門營業處、中華電信公司金門營運處、本府各相關單位 三、資料應用分享 各災害防救業務單位建置完成之災害防救資料及成果的應用與分享，應訂定使用管理規則，以達資源共享目標。 (一)工作重點 1.應用資料探勘技術，編製災害防救相關統計資料，做為災害防救各階段之參考依據。 2.訂定災害防救資料庫流通共享辦法。 3.設計災害防救資料庫展示查詢介面，使災害防救各業務單位容易判讀查詢相關內容。 (二)策略方針 1.資料庫展示查詢機制應配合各級災害應變中心之作業程序及任務編組，依災害防救業務分工規劃及設計。 2.制定災害防救資料庫資訊之資料流通共享辦法，以控管災害防救相關資料之使用目的、範圍及方式。 3.整合現有災害防救資料庫，建置災害防救資訊流通平臺，供各局室及業務單位將已建置完成之資料作為成果分享及使用。 4.災害防救資料庫之相關統計資訊應作分析解讀，並提出建議報告，供各局室業務單位使用。 (三)預期目標 可確保相關災害防救資料的正確性及互通性，提供災時指揮官研判災情狀況之所需。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、社會局、交通旅遊局、地政局、財政局、民政局、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心、自來水廠、台電公司金門營業處、中油公司金門營業處、中華電信公司金門營運處、本府各相關單位 四、災害防救通用資通訊系統之建立 災害防救資訊的傳遞與災情通報系統之建立，現階段應整合既有的通訊管道及增購相關設備(有線、無線電話、行動電話、網路、傳真等)，長期目標係建立有效及耐災的災情通報、傳遞系統。 (一)工作重點 1.加強及增購資訊傳遞及災情通報聯絡設備、器材。 2.加強資通訊系統之不斷電及耐災性能。 3.備用資通訊系統之規劃及設計。 4.加強各災害防救業務單位橫向及縱向聯繫通訊系統。 5.定時進行資訊試傳作業，健全緊急通報系統。 (二)策略方針 1.建立多元化災情通報管道，健全各單位間災情蒐集及通報聯繫體制。 2.通訊設施之確保： (1)災害時通訊之暢通，規劃通訊系統停電、損壞替代方案、通訊線路數位化、多元化、有線、無線、衛星傳輸對策。 (2)辦理通訊設施檢查、測試、操作訓練，並模擬斷訊或大量使用時之應變作為。 (3)防災通訊網路，確保將災害現場的資料傳達給各級災害應變中心及災害防救相關單位。 (4)民眾行動電話、無線電系統，並考量災害發生時之運作模式。 3.各鄉平時應蒐集防災有關資訊，建置災害防救資通訊系統，並透過網路及各種資訊傳播管道，供民眾參考查閱。 4.為防止災情傳遞之中斷，長期目標以規劃各級災害應變中心、各災害防救業務單位及災害預警訊息發布單位間之通訊以寬頻有線網路、語音專線為主。現階段規劃於各級災害應變中心架設無線網路、衛星通訊系統及多點傳真系統為備援方法。 5.整合現有災情報案系統為單一或二個窗口(119、110)受理。 6.長期規劃建立各行政區縣民資訊服務中心，平時提供民眾查詢服務，災時則結合各行政區與119 系統，形成24 小時災情蒐集與通報之網路與中樞。 (三)預期目標 可有效提昇本府災情蒐集通報之效率，並確保聯繫機制通暢。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、社會局、交通旅遊局、地政局、財政局、民政局、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心、自來水廠、台電公司金門營業處、中油公司金門營業處、中華電信公司金門營運處、本府各相關單位 | 1、重繕，力求精要及符合現況。 2、e-Taiwan本縣尚無使用。 3、制定業務資料得相互交換。 4、以條列式重排。 5、本縣各單位均應本權責建立業務所屬資料庫。 6、明定資料可共享。 7、贅文刪除。 8、用字酌修。 9、用字酌修。 10、層次重排。 11、律定各單位應保持相互連繫。 12.條列多元管道。 13.本項已於「5」涵括。 14.明定主協辦單位。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第一章減災計畫 | 第三節 監測、預報及預警通報系統之建立 | ㄧ、業務現況 監測，係指針對天候、氣象要素等資料，結合地理位置、地形建築物構造等之監看及觀測，例如雨量、水位、風速等。 預報，係指上述資料提前於一定時間級距（例如3小時、6小時、12小時、24小時等）之預測數據。 預警通報，係指上述資料可能、即將或已達到發生災害之程度，提早或即時發布警戒訊息。 本項工作內容在於調查潛勢地區，設立警戒值，建立監測、預報及預警通報系統，俾及早整備應變，減少損失。 依據本縣災害潛勢調查結果，優先針對高危險地區建置相關監測、預報及預警系統，有效掌控即時資訊。 水情監測系統 CCTV水位監測： 工務處以網頁方式建置易淹水地區金寧鄉慈湖農莊、金沙鎮富康農莊、金湖鎮山外橋、金湖鎮衛生福利部金門醫院前CCTV常時影像監視器，畫面清晰，以網址及帳號密碼登入監看，有效監視現場狀況，災時擷取畫面做為決策依據。 警察局路口監視器： 運用全縣132處678路口監視器系統架設內網（GSN/VPN）專線至本縣災害應變中心，於一、二級開設時監看，有效提升災情查報效能。 並製作各鄉鎮易致災潛勢區鄰近路口監視器對照清冊，共49處，應變中心開設期間可監測查閱鄰近畫面。 3.水尺： 於易淹水地區設立水尺，做為監看及測量輔助：金湖鎮山外里：共10處（分布如圖？）。 金沙鎮汶沙里：共10處（分布如圖？）。 金寧鄉慈湖農莊：共10處（分布如圖？）。 4.雨量筒。 淹水預報系統 颱風或豪大雨之雨量預報及觀測量資訊由中央氣象局以網頁、傳真、簡訊方式通報地方政府，本縣建置雨量站共有2處： 金門氣象站（金城鎮西海路一段250號）。 金門縣農業試驗所（金湖鎮后壟31號）。 淹水預警系統 淹水警戒值設定： 依據「金門縣易淹水地區水患自主防災社區推動計畫」淹水警戒分成一級警戒及二級警戒，其定義如下： 二級警戒：發布淹水警戒之鄉鎮如持續降雨，其轄內易淹水村里有70%機率3小時內開始積淹水。 一級警戒：發布淹水警戒之鄉鎮如持續降雨，其轄內易淹水村里有70%機率已開始積淹水。 參採「金門縣易淹水地區水患自主防災社區推動計畫」、「中央管區域排水警戒雨量訂定先期計畫」等作法，設定金門縣易淹水地區警戒雨量值之檢討與修正，主要方法如下： 利用「雨量大小」與「淹水程度」之正相關迴歸概念，藉由歷次颱風或豪雨事件實際淹水之調查資料，比對各雨量站於淹水事件發生時之雨量值，設定其可能淹水之「雨量警戒值」。 雨量警戒值之延時選定：降雨造成淹水最主要係與降雨強度及累積雨量大小有關，故短延時降雨強度大或長延時累積雨量大均會造成淹水，且淹水與降雨歷程及雨型有密切關係，故選定1、3、6、12、24 小時為雨量警戒值之延時，可充分掌握任何可能淹水之預警。 雨量站警戒之鄉鎮市區選定：以該雨量站所在及鄰近之鄉鎮為選定原則。 蒐集本縣雨量站及其警戒鄉鎮資料、各鄉鎮易淹水村里或道路資料、歷次颱風豪雨或午後雷陣雨各鄉鎮淹水資料。 找出淹水及無淹水事件雨量值，找出警戒各鄉鎮雨量站歷次淹水及無淹水事件之1、3、6、12、24 小時雨量值。 設定可能積淹值：找出歷次淹水事件之1、3、6、12、24 小時雨量值之各延時最低值(包絡線)，並以無淹水事件修正不合理之各延時雨量值(包絡線修正)，設定可能積淹值。此處之『積淹值』係指開始淹水至水深50cm，此範圍間之降雨累積值。 設定初步雨量警戒值：將可能積淹值依各延時扣除10~30 mm 作為預警時間，設定初步雨量警戒值。 確定雨量警戒值：考量影響因子，包括地形地貌(地層下陷區、沿海低窪地區、土地利用型態)、易淹水地點(重點防災區)、防洪排水設施通洪能力修正初步雨量警戒值，確定雨量警戒值。 參考上述所訂定出之警戒雨量值修訂方法及金門氣象站雨量資料，針對金沙鎮汶沙里、金湖鎮新市里、金寧鄉古寧村之警戒雨量值進行設定。 因金寧鄉古寧村慈湖農莊距海近且地屬於低窪，於訂定古寧村警戒雨量值時因地理位置因素，古寧村警戒雨量相較於新市里及汶沙里之警戒雨量值低。 根據上述計算結果，彙整金門縣3處防易淹水地區警戒雨量值，如表？及表？所示，當降雨警戒值達二級警戒時，應立即由應變人員進行防汛準備。 預警系統建立： 平時應指定專責單位預測雨量值、觀測雨量值、監測水位高度、水尺觀測高度、雨量筒觀測高度等資料可能、即將或已達警戒值時，應立即透過各種通訊管道對相關單位發布警戒訊息，啟動應變機制： 防救災資訊系統（EMIC）。 電腦網路、網站系統、電子郵件。 有線電話、網路電話、傳真系統。 衛星電話。 行動電話、簡訊。 APP通訊。 於颱風期間派員現場監視水位並回報，以即時掌控水情狀況。 （二）、颱風動態監測系統 主要監測颱風移動路徑、風力、暴風半徑、衛星雲圖、雷達回波圖及颱風警報單等資料，這些資料可由中央氣象局、劇烈天候監控系統（QPSUM）以傳真、網站、電視、簡訊等多元管道取得。 三、工作重點 （一）平時維護各項監測、預報、預警通報系統。 （二）持續針對重點地區開發多元管道系統（例如在地水情即時接收系統），平時監測，災時及早發布預警，及早應變。 四、預期目標 可達到強化即時颱風動態之監視，適時提供資訊供指揮官做決策之參考。 五、辦理單位 1.主辦單位：工務處、消防局 2.協辦單位：行政處、金門氣象站、各鄉鎮公所、本府各相關單位 五、即時降雨監測系統參看表2.6、2.7及圖2.8、2.9。 (一)工作重點 災害應變中心建構即時降雨量監測系統。 (二)策略方針 建置即時降雨量監測系統以接收本府的即時水情資訊，以利災害應變中心對即時降雨資訊之掌控。 (三)預期目標 可達到強化本府即時降雨量之監視，適時提供資訊供指揮官做決策之參考。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、各鄉鎮公所、本府各相關單位 六、水情監測系統 先針對本府境內進行危害地區災害之調查及分級，並視災情狀況及範圍，優先針對高危險潛勢地區，建置相關系統，以掌控即時資訊之傳輸。(表2.6、2.7及圖2.8、2.9) (一)工作重點 1.易淹水圳排設置水尺觀察水位變化。 2.建置即時溪流影像管控系統。 3.於災害應變中心建置防災決策支援系統，接收中央氣象局即時水情資訊，並即時評估可能淹水地區。 (二)策略方針 1.短期目標 針對易積水區、高淹水潛勢地區進行調查，選擇適當位置及地點，設置淹水監測及預警設施與裝置。在淹水危險潛勢溪流之適當地點設置水尺，於颱風期間視水位變化派員現場監視水位並回報，以即時掌控水情狀況。 2.中、長期目標 籌建即時溪流影像管控系統，以掌握最新水情狀況。於各級災害應變中心建置防災決策支援系統，以接收本府的即時水情資訊，以利災害應變中心對颱洪資訊之掌控。 (三)預期目標 可達到強化排水系統流況之監視，適時提供資訊供指揮官做決策之參考。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、各鄉鎮公所、本府各相關單位 七、洪水預報系統(參看表2.6、2.7及圖2.8、2.9) (一)工作重點 建立洪水預報、預警模式及系統，仿效經濟部水利署所建立之洪水預報模式。 (二)策略方針 利用洪水潛勢分析模擬成果，配合氣象局即時降雨通報系統及洪水模擬模式，建置洪水預警、預報機制及發布時機，由災害防救人員隨時掌控洪水可能發生的地區，並視災情狀況，提出預警及警報的發布。 (三)預期目標 可達到強化本府洪水之監視，適時提供資訊供指揮官做決策之參考。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、各鄉鎮公所、本府各相關單位 八、颱洪決策支援展示系統(參看表2.6、2.7及圖2.8、2.9) 本項工作主要目的在於蒐集本府轄區內各項地文、水文、歷史淹水及災害損失相關資料進行整理及分析，使用數值模擬建置本府淹水潛勢資料庫，並規劃淹水預警作業系統，提供本府災害防救相關單位進行緊急應變決策支援與擬訂防災計畫與土地利用之參考。 (一)工作重點 整合監測系統及預報系統，開發成一颱洪決策支援展示系統，以提供預警報必要資訊。 (二)策略方針 長期目標將搭配防颱決策支援系統，開發颱洪決策支援展示系統，並依據相關觀測系統，將現場監測資料自動傳輸回業務單位，經分析認為有危險時，即時透過災害通報系統發布疏散。現階段應就颱洪決策支援所需，建置洪水預報單，以提供指揮官參考。 (三)預期目標 整合預警報必要資訊，適時提供資訊供指揮官做決策之參考。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、各鄉鎮公所、本府各相關單位 九、預警資訊接收站之規劃 利用水災規模設定資料，針對位於高淹水潛勢區域內之搶救災單位及社區管委會設置資訊接收站。 (一)工作重點 1.於適當地點設置資訊接收站。 2.規劃災時機動調度移動式無線及衛星基地臺。 (二)策略方針 利用水災規模設定資料，針對位於高淹水潛勢區域內之搶救災單位及社區設置資訊接收站。中長期目標將持續規劃災時機動調度移動式無線及衛星基地臺，以利災害現場訊息傳遞。 (三)預期目標 期使災時將現場監測資料自動傳輸回業務單位，經分析認為有危險時，即時透過災害通報系統發布疏散，確保縣民生命財產安全。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、各鄉鎮公所、本府各相關單位 十、旱災預警系統之建立 (一)自來水事業應加強水資源供需資訊之收集與情勢分析，以掌握各地區之自有水源量（含地表、地下及其它輔助水源）、調配支援能力及供水區各標的用水需求。 (二)結合氣象雨量預報及水庫、溪流、地下水水情，並根據水源供需現況，適時公布各地區水資源及乾旱情勢。 (三)建立乾旱預警決策支援系統，對於乾旱預警制度應配合氣象預測、蓄水設施入流量與蓄水量變化、用水期程及用水結構變化，適時檢討修正以掌握應變之時機。 | ㄧ、業務現況 本府迄今尚無全面性的水災監測及警報系統建置，但可歸因於水災災害屬大規模災害，影響範圍及損害程度廣泛，非地方政府人力、財力所能負擔，所以於中央水災主管機關及相關單位已建置相當優良的監測及警報系統，減輕了相當多地方政府在水災災害監測及警報業務的壓力。 二、災害規模設定之應用 應用水災災害規模設定結果，針對高淹水潛勢區域規劃設置水情監測系統。先針對本府境內進行危害地區災害之調查及分級，並視災情狀況及範圍，優先針對高危險潛勢地區，建置水情監測系統，以掌控即時資訊之傳輸。建議應針對易積水區域建置相關系統，以掌控即時資訊之傳輸。金門國家公園管理處園區範圍內慈湖農莊一帶每逢豪雨便積水成災，除因該區域地勢低窪、區域排水系統不良，亦與慈湖水位調節有連帶關係，對該處易積水區域宜考量建置相關監測預警系統。 三、淹水監測系統 (一)工作重點 應用水災規模設定結果，針對高淹水潛勢區域規劃設置淹水監測系統。 (二)策略方針 建構高淹水潛勢區域監測系統，依據本府淹水災害防護規模設定標準重現期距，等於日降雨量之淹水潛勢圖，其淹水深度達到列為高淹水潛勢區域標準。針對高淹水潛勢地區進行調查，選擇適當位置及地點，於地面上設置水尺及淹水監測系統，於颱風期間即時監測淹水之區域及深度，以即時掌控淹水災情狀況。 縣境內有過淹水紀錄地區（段）如附下表，多在颱風過境(尤其88年丹恩颱風)，短時間降下(豪)特大雨或加上大潮汐所造成，其中以金城鎮浯江溪(南門、東門民族路、東門市場)及金湖鎮山外溪(山外村、新市菜市場、縣立醫院)、金沙鎮斗門溪(金沙假日大飯店一帶)較為嚴重，其中山外溪週邊之主要瓶頸段業已整治完成。 (三)預期目標 可達到強化即時監測淹水之區域及深度，適時提供資訊供指揮官做決策之參考。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、各鄉鎮公所、本府各相關單位 四、颱風動態監測系統 主要監測颱風移動路徑、風力、暴風半徑、衛星雲圖、雷達回波圖及颱風警報單等資料，這些資料可由地方政府即時氣象供應系統或本府災害防救整合資訊系統提供。參看表2.6、2.7及圖2.8、2.9。 (一)工作重點 災害應變中心建構颱風動態監測系統。 (二)策略方針 建置颱風動態監測系統以接收本府、中央氣象局的相關即時資訊，以利各級災害應變中心對即時颱風雨量動態資訊之掌控。 (三)預期目標 可達到強化即時颱風動態之監視，適時提供資訊供指揮官做決策之參考。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、各鄉鎮公所、本府各相關單位 五、即時降雨監測系統參看表2.6、2.7及圖2.8、2.9。 (一)工作重點 災害應變中心建構即時降雨量監測系統。 (二)策略方針 建置即時降雨量監測系統以接收本府的即時水情資訊，以利災害應變中心對即時降雨資訊之掌控。 (三)預期目標 可達到強化本府即時降雨量之監視，適時提供資訊供指揮官做決策之參考。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、各鄉鎮公所、本府各相關單位 六、水情監測系統 先針對本府境內進行危害地區災害之調查及分級，並視災情狀況及範圍，優先針對高危險潛勢地區，建置相關系統，以掌控即時資訊之傳輸。(表2.6、2.7及圖2.8、2.9) (一)工作重點 1.易淹水圳排設置水尺觀察水位變化。 2.建置即時溪流影像管控系統。 3.於災害應變中心建置防災決策支援系統，接收中央氣象局即時水情資訊，並即時評估可能淹水地區。 (二)策略方針 1.短期目標 針對易積水區、高淹水潛勢地區進行調查，選擇適當位置及地點，設置淹水監測及預警設施與裝置。在淹水危險潛勢溪流之適當地點設置水尺，於颱風期間視水位變化派員現場監視水位並回報，以即時掌控水情狀況。 2.中、長期目標 籌建即時溪流影像管控系統，以掌握最新水情狀況。於各級災害應變中心建置防災決策支援系統，以接收本府的即時水情資訊，以利災害應變中心對颱洪資訊之掌控。 (三)預期目標 可達到強化排水系統流況之監視，適時提供資訊供指揮官做決策之參考。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、各鄉鎮公所、本府各相關單位 七、洪水預報系統(參看表2.6、2.7及圖2.8、2.9) (一)工作重點 建立洪水預報、預警模式及系統，仿效經濟部水利署所建立之洪水預報模式。 (二)策略方針 利用洪水潛勢分析模擬成果，配合氣象局即時降雨通報系統及洪水模擬模式，建置洪水預警、預報機制及發布時機，由災害防救人員隨時掌控洪水可能發生的地區，並視災情狀況，提出預警及警報的發布。 (三)預期目標 可達到強化本府洪水之監視，適時提供資訊供指揮官做決策之參考。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、各鄉鎮公所、本府各相關單位 八、颱洪決策支援展示系統(參看表2.6、2.7及圖2.8、2.9) 本項工作主要目的在於蒐集本府轄區內各項地文、水文、歷史淹水及災害損失相關資料進行整理及分析，使用數值模擬建置本府淹水潛勢資料庫，並規劃淹水預警作業系統，提供本府災害防救相關單位進行緊急應變決策支援與擬訂防災計畫與土地利用之參考。 (一)工作重點 整合監測系統及預報系統，開發成一颱洪決策支援展示系統，以提供預警報必要資訊。 (二)策略方針 長期目標將搭配防颱決策支援系統，開發颱洪決策支援展示系統，並依據相關觀測系統，將現場監測資料自動傳輸回業務單位，經分析認為有危險時，即時透過災害通報系統發布疏散。現階段應就颱洪決策支援所需，建置洪水預報單，以提供指揮官參考。 (三)預期目標 整合預警報必要資訊，適時提供資訊供指揮官做決策之參考。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、各鄉鎮公所、本府各相關單位 九、預警資訊接收站之規劃 利用水災規模設定資料，針對位於高淹水潛勢區域內之搶救災單位及社區管委會設置資訊接收站。 (一)工作重點 1.於適當地點設置資訊接收站。 2.規劃災時機動調度移動式無線及衛星基地臺。 (二)策略方針 利用水災規模設定資料，針對位於高淹水潛勢區域內之搶救災單位及社區設置資訊接收站。中長期目標將持續規劃災時機動調度移動式無線及衛星基地臺，以利災害現場訊息傳遞。 (三)預期目標 期使災時將現場監測資料自動傳輸回業務單位，經分析認為有危險時，即時透過災害通報系統發布疏散，確保縣民生命財產安全。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：研考室、金門氣象站、各鄉鎮公所、本府各相關單位 十、旱災預警系統之建立 (一)自來水事業應加強水資源供需資訊之收集與情勢分析，以掌握各地區之自有水源量（含地表、地下及其它輔助水源）、調配支援能力及供水區各標的用水需求。 (二)結合氣象雨量預報及水庫、溪流、地下水水情，並根據水源供需現況，適時公布各地區水資源及乾旱情勢。 (三)建立乾旱預警決策支援系統，對於乾旱預警制度應配合氣象預測、蓄水設施入流量與蓄水量變化、用水期程及用水結構變化，適時檢討修正以掌握應變之時機。 | 1.本縣已建立各種監測、預報及預警系統，依現況重繕。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第一章減災計畫 | 第四節 土地減災利用與管理 | ㄧ、業務現況 主要為透過現有的區域計畫及都市計畫來對本縣境內各鄉的土地作規劃管理及檢討；就現時總體的規劃內容來看，防救災的觀念已逐步於規劃管理內容中有不同程度的納入並也已對部分災害潛勢區作劃設，但整體而言，仍須藉由下列工作策略來使水災災害的規劃管理更形完備。 二、災害規模設定之應用 應用規模設定結果，進行災害潛勢地區之劃設，並且重新檢視土地使用規劃管理的內容。 三、敏感地區與環境整治 (一)工作重點 1.水災高潛勢地區範圍之劃設及管理。 2.護岸堤壩、排水道等之檢視及整治。 3.全縣排水設施之完備。 (二)策略方針 1.針對本府縣水災高潛勢地區中因「天然地形」因素而被列入者，透過區域計畫及都市計畫通盤檢討或個案變更程序劃設敏感地區，以在發展上作限制，進一步達到水災減災的作用。對於本府縣而言，更重要的是持續加強對「地層下陷地區」根本性的整治及已發展建物設施的處理，以避免下陷情形及洪患災害持續性地惡化。 2.全縣排水設施重新檢視，使水災高災害潛勢地區中「天然地形」及「排水不良」因素兼具者災害程度降低，而因「排水不良」因素被列入潛勢區者得以排除水災災害發生的機會。 (三)預期目標 透過「水災敏感地區的劃設及護岸堤壩等防洪設施的整建完成、排水設施之改進及完善」等措施，以減少災害受損的程度。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務處 2.協辦單位：觀光處、建設處、本府縣各相關單位 四、土地使用規劃管理 (一)工作重點 1.土地使用分區管制內容之檢討及修正。 2.公共設施配置興建之檢討及修正。 (二)策略方針 1.依淹水潛勢程度針對所分布地區的「土地使用分區管制」內容作檢討，應儘量避免高強度或高危險度發展區的劃設；而在高淹水潛勢沿岸或河道兩側留設公園綠地化或行水區的災害潛勢緩衝區，一方面有益於環境美化及生態保育發展的維護，另一方面亦達到洪患減災的效果。 2.區域計畫中對於全縣非都市土地的分區規劃及現有各都市計畫區的細部計畫，皆應在開發管制內容中納入減少水災災害程度的考量；如各類私人或公共設施在規劃興建時，特別是包含有開放空間之設置者，可在「雨水滲透率比例」作相關規定，區域計畫中相關發展區的劃設也應注意區位上的適宜性。 (三)預期目標 透過「土地使用分區管制及開發許可等機制的檢討訂定完成、防洪開放綠地空間的設置、行水區的增設」等措施，使本府縣在面對水災災害發生時，其承受能力有所提高，進而達到減災的效果。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設處 2.協辦單位：觀光處、工務處、本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 主要為透過現有的區域計畫及都市計畫來對本府境內各鄉的土地作規劃管理及檢討；就現時總體的規劃內容來看，防救災的觀念已逐步於規劃管理內容中有不同程度的納入並也已對部分災害潛勢區作劃設，但整體而言，仍須藉由下列工作策略來使水災災害的規劃管理更形完備。 二、災害規模設定之應用 應用規模設定結果，進行災害潛勢地區之劃設，並且重新檢視土地使用規劃管理的內容。 三、敏感地區與環境整治 (一)工作重點 1.水災高潛勢地區範圍之劃設及管理。 2.護岸堤壩、排水道等之檢視及整治。 3.全縣排水設施之完備。 (二)策略方針 1.針對本府水災高潛勢地區中因「天然地形」因素而被列入者，透過區域計畫及都市計畫通盤檢討或個案變更程序劃設敏感地區，以在發展上作限制，進一步達到水災減災的作用。對於本府而言，更重要的是持續加強對「地層下陷地區」根本性的整治及已發展建物設施的處理，以避免下陷情形及洪患災害持續性地惡化。 2.全縣排水設施重新檢視，使水災高災害潛勢地區中「天然地形」及「排水不良」因素兼具者災害程度降低，而因「排水不良」因素被列入潛勢區者得以排除水災災害發生的機會。 (三)預期目標 透過「水災敏感地區的劃設及護岸堤壩等防洪設施的整建完成、排水設施之改進及完善」等措施，以減少災害受損的程度。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：交通旅遊局、建設局、本府各相關單位 四、土地使用規劃管理 (一)工作重點 1.土地使用分區管制內容之檢討及修正。 2.公共設施配置興建之檢討及修正。 (二)策略方針 1.依淹水潛勢程度針對所分布地區的「土地使用分區管制」內容作檢討，應儘量避免高強度或高危險度發展區的劃設；而在高淹水潛勢沿岸或河道兩側留設公園綠地化或行水區的災害潛勢緩衝區，一方面有益於環境美化及生態保育發展的維護，另一方面亦達到洪患減災的效果。 2.區域計畫中對於全縣非都市土地的分區規劃及現有各都市計畫區的細部計畫，皆應在開發管制內容中納入減少水災災害程度的考量；如各類私人或公共設施在規劃興建時，特別是包含有開放空間之設置者，可在「雨水滲透率比例」作相關規定，區域計畫中相關發展區的劃設也應注意區位上的適宜性。 (三)預期目標 透過「土地使用分區管制及開發許可等機制的檢討訂定完成、防洪開放綠地空間的設置、行水區的增設」等措施，使本府在面對水災災害發生時，其承受能力有所提高，進而達到減災的效果。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局 2.協辦單位：交通旅遊局、工務局、本府各相關單位 | 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第一章減災計畫 | 第五節 城鄉防災規劃 | 一、業務現況 在現行體制下，就整體本府縣的城鄉發展規劃管理情形來看，有其基本完整的作業體系及應有規劃內容；但於其中真正具針對性落實水災災害「防災生活圈」、「公共設施配置及數量」及「逃生及防救災路線規劃」考量的計畫內容則是要持續加強的部分。 二、災害規模設定之應用 應用規模設定結果及其所劃設的潛勢地區情況，作為防災生活圈區劃及逃生與救災規劃之參照依據。 三、防災生活圈區劃 (一)工作重點 1.防災生活圈區劃構想內容之檢討及修正。 2.公共設施配置分區及數量之檢討及修正。 (二)策略方針 1. 本府縣人口規模密度較高者，於防災規劃的考量下，應透過區域計畫、都市計畫定期通盤檢討及鄉鎮公所的配合，於上述計畫或鄉鎮本身綱要計畫內容中落實「防災生活圈」的配置及範圍劃分，以利於災害防救之編組、教育訓練及救災資源之有效分配利用。而在上述規劃下，配合全縣境內水災高潛勢地區的劃設管制，可研擬相應之「防災生活圈－水災行動方案」。 2.依各「防災生活圈」人口活動規模及分區配置特性，檢討其內水災災害所及地區防救公共設施所需之種類及數量是否充足，並納入「防災生活圈－水災行動方案」中。 (三)預期目標 透過「防災生活圈」及「防災生活圈－水災行動方案」的劃設研擬，提供予各縣、鄉鎮公所及民眾在應對水災時，所應遵循的方向及加強重點。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：社會局處、交通旅遊局觀光處、建設局處、民政局處、消防局、各鄉鎮公所、各縣相關單位 四、逃生與救災規劃 (一)工作重點 1.各防災生活圈其避難逃生路線之規劃。 2.各防災生活圈其避難收容場所之設置。 3.水災救災路線研訂規劃及救災緊急設施之配置。 4.洪患預警系統之設置。 (二)策略方針 1.逃生及避難場所： (1)於土地利用活動規模及其分區特性、可及性及避開水災災害敏感地區的考量下，規劃本府縣各鄉鎮防災生活圈之「水災逃生路線網絡系統」及「水災避難收容場所系統」。 (2)「水災逃生路線網絡系統」主要內容為「避難緊急及輔助道路」之指定或新設置。 (3)「水災避難收容場所系統」主要內容包含有非水災災害所及地區「防災公園等綠地開放空間、短期避難收容場所及其必要設備（水、電、瓦斯、通訊、工具設備）」等之檢討規劃。 2.救災路線及設施： (1)於土地利用活動規模及其分區特性、可及性及避開水災災害敏感地區的考量下，規劃本府縣各鄉鎮防災生活圈之「水災救災路線網絡系統」及「水災救災設施系統」。 (2)「水災救災路線網絡系統」主要內容為「緊急救援輸送道路」之指定或新設置。 (3)「水災救災設施系統」主要內容包含有非水災災害所及地區「消防據點（消防設施及器具儲放）、警察據點、醫療據點及淹水防範擴大阻擋地帶」等之檢討規劃。 3.於本府縣各鄉鎮水災災害敏感地區，可考慮設立「洪患預警系統」，以有效提高預警及防災準備時間。 (三)預期目標 透過對「水災避難收容場所」、「救災路線及設施」的檢討規劃及「預警系統」的考慮設置，一方面加強民眾的應變逃生能力，另一方面提高本府縣、各鄉鎮公所於水災救災及決策上的效率。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：社會局處、交通旅遊局觀光處、建設局處、民政局處、消防局、各鄉鎮公所、各縣相關單位 五、旱災城鄉防災規劃 （一）地方政府土地利用之規劃應考慮地區旱災潛勢特性，積極規劃因應措施。 （二）地方政府及自來水事業，應確保蓄水、取水、輸水、供水等水利設施之安全，並規劃多元替代方案及都市旱災災害防救機能之改善措施。 | 一、業務現況 在現行體制下，就整體本府的城鄉發展規劃管理情形來看，有其基本完整的作業體系及應有規劃內容；但於其中真正具針對性落實水災災害「防災生活圈」、「公共設施配置及數量」及「逃生及防救災路線規劃」考量的計畫內容則是要持續加強的部分。 二、災害規模設定之應用 應用規模設定結果及其所劃設的潛勢地區情況，作為防災生活圈區劃及逃生與救災規劃之參照依據。 三、防災生活圈區劃 (一)工作重點 1.防災生活圈區劃構想內容之檢討及修正。 2.公共設施配置分區及數量之檢討及修正。 (二)策略方針 1.本府人口規模密度較高者，於防災規劃的考量下，應透過區域計畫、都市計畫定期通盤檢討及鄉鎮公所的配合，於上述計畫或鄉鎮本身綱要計畫內容中落實「防災生活圈」的配置及範圍劃分，以利於災害防救之編組、教育訓練及救災資源之有效分配利用。而在上述規劃下，配合全縣境內水災高潛勢地區的劃設管制，可研擬相應之「防災生活圈－水災行動方案」。 2.依各「防災生活圈」人口活動規模及分區配置特性，檢討其內水災災害所及地區防救公共設施所需之種類及數量是否充足，並納入「防災生活圈－水災行動方案」中。 (三)預期目標 透過「防災生活圈」及「防災生活圈－水災行動方案」的劃設研擬，提供予各縣、鄉鎮公所及民眾在應對水災時，所應遵循的方向及加強重點。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：社會局、交通旅遊局、建設局、民政局、消防局、各鄉鎮公所、各縣相關單位 四、逃生與救災規劃 (一)工作重點 1.各防災生活圈其避難逃生路線之規劃。 2.各防災生活圈其避難收容場所之設置。 3.水災救災路線研訂規劃及救災緊急設施之配置。 4.洪患預警系統之設置。 (二)策略方針 1.逃生及避難場所： (1)於土地利用活動規模及其分區特性、可及性及避開水災災害敏感地區的考量下，規劃本府各鄉鎮防災生活圈之「水災逃生路線網絡系統」及「水災避難收容場所系統」。 (2)「水災逃生路線網絡系統」主要內容為「避難緊急及輔助道路」之指定或新設置。 (3)「水災避難收容場所系統」主要內容包含有非水災災害所及地區「防災公園等綠地開放空間、短期避難收容場所及其必要設備（水、電、瓦斯、通訊、工具設備）」等之檢討規劃。 2.救災路線及設施： (1)於土地利用活動規模及其分區特性、可及性及避開水災災害敏感地區的考量下，規劃本府各鄉鎮防災生活圈之「水災救災路線網絡系統」及「水災救災設施系統」。 (2)「水災救災路線網絡系統」主要內容為「緊急救援輸送道路」之指定或新設置。 (3)「水災救災設施系統」主要內容包含有非水災災害所及地區「消防據點（消防設施及器具儲放）、警察據點、醫療據點及淹水防範擴大阻擋地帶」等之檢討規劃。 3.於本府各鄉鎮水災災害敏感地區，可考慮設立「洪患預警系統」，以有效提高預警及防災準備時間。 (三)預期目標 透過對「水災避難收容場所」、「救災路線及設施」的檢討規劃及「預警系統」的考慮設置，一方面加強民眾的應變逃生能力，另一方面提高本府、各鄉鎮公所於水災救災及決策上的效率。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：社會局、交通旅遊局、建設局、民政局、消防局、各鄉鎮公所、各縣相關單位 五、旱災城鄉防災規劃 （一）地方政府土地利用之規劃應考慮地區旱災潛勢特性，積極規劃因應措施。 （二）地方政府及自來水事業，應確保蓄水、取水、輸水、供水等水利設施之安全，並規劃多元替代方案及都市旱災災害防救機能之改善措施。 | 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 內容酌修。 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第一章減災計畫 | 第六節 設施及建築物之減災與補強對策 | 為降低水災災害來臨時所造成的損失，平時水災災害防救業務單位應研擬設施及建築物之減災與補強對策，針對水災災害高危險地區進行調查及確實執行設施及建築物之減災與補強對策，經由事前充分之預防及準備，以期將水災災害所造成之損失減至最低。 一、業務現況 本府縣相關局室對於防洪工程與設施皆於防汛期前完成各設施之檢測及調查。金門國家公園管理處由西區管理站專人管理維護慈湖排水設施、閘門，遇有颱風或豪雨警報即預先進行慈湖水位調節，平日亦巡查排水設施、閘門確保相關設施之正常功能。 二、災害規模設定之應用 為降低地震、水災來臨時所造成的損失，應針對縣內各項設施及建築物之減災與補強措施，進行各項檢測規劃與補強計畫，以便因應災害來臨時可能造成的設施損毀及建築物危害，甚至造成人命及財產的損失。設施及建築物之減災及補強對象且強化其防水及耐水災能力涵蓋範圍相當廣泛，金門縣而言主要有以下數項，包括重要建築物、維生管線設施、一般道路設施等。 三、防洪工程與設施方面 防洪工程設施主要分為堤防、區域排水系統、抽水站、閘門、疏散門、滯洪池等，爲確保相關設施之正常功能，應規定於汛期前完成所有設施之檢測，定期對於水利設施進行檢查，並立即改善與補強缺失。另應用水災規模設定結果，針對水災災害高危險地區之防洪工程與設施，列為加強重點調查對象，並強化其耐震能力。 (一)工作重點 1.各相關災害防救業務單位應於防汛期前完成下列各設施之檢測及調查： (1)堤防各項檢修工作。 (2)抽水站所有抽水機組、機電設備及週遭防水設備之檢修。 (3)防洪閘門及疏散門啟動及操作功能之調查及檢修。 (4)滯洪池之進水口、排水口及蓄水容量淤積程度調查，確保滯洪池攔洪蓄水功能。 (5)排水設施之排水功能。 2.應用水災規模設定結果，針對高淹水潛勢區域內之防洪工程與設施，須加強其耐水災能力及定期檢查與維修。 3.定期檢討評估全縣所有防洪工程及設施設計標準，並擬定因應措施。 (二)策略方針 1.應用水災規模設定結果，針對水災災害高危險地區內之防洪工程與設施，須特別強化其耐水災能力及列為加強重點檢查與維修對象。 2.於防汛期前，持續進行堤防、抽水站，若發現堤防有嚴重缺失(如龜裂、缺口)、抽水機組有嚴重故障或已屆使用年限及幹線嚴重淤塞或其他工程因素，導致幹線無法正常連通等，如無法於汛期前完成補修及清淤工程時，應立即知會其業務主管，並研擬相關緊急應變措施。 3.抽水站設施(如抽水機組、機電設備等)及建築物，應考量100年洪水位設計標準，提高建築物地面層。 4.全縣所有防洪工程及設施，應定期辦理重新檢討計畫，評估其降雨設計標準及整體工程設施防洪功能，並針對設施防洪功能不足之處，編列補強業務計畫。 5.對於無防洪保護工程與設施之地區，持續進行相關防洪工程設施新建工程。 6.金門國家公園管理處由西區管理站專人管理維護慈湖排水設施、閘門，遇有颱風或豪雨警報即預先進行慈湖水位調節，平日亦巡查排水設施、閘門確保相關設施之正常功能。 (三)預期目標 強化堤防、抽水站及雨水下水道系統檢修工作，發揮其應有防洪排水功能，降低淹水災害發生。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：交通旅遊局觀光處、建設局處、自來水廠、各縣相關單位 四、建築物方面 重要建築物均係各地區之樞紐，同時有大量人口的進出及使用，平時即應加強各區域重要建築物的耐水災能力及定期檢查與維修，並做好事前減災措施規劃；對於住家之建築物亦應加強耐水災能力，災時才能迅速地進入應變及復建的階段。 (一)工作重點 1.針對水災災害高危險地區內之建築物在規劃設計時，須一併考量耐水災之設計。 2.針對水災災害高危險地區內之公共建築物及設施耐水災能力之調查及維護(如政府機關、超高大樓、橋樑、醫院、大型社區、大型公共活動建築物等)。 3.針對水災災害高危險地區內之建築物，提倡擋水設施的設置。 4.加強水災災害高危險地區內建築物地下室之禦洪設施，設置防水閘門。 5.研訂建築物設置防災減災設施及設備獎勵辦法。 6.訂定重要建築物及設施自動檢查作業程序及辦法。 (二)策略方針 1.針對水災災害高危險地區內之公共建設(如學校、醫院、橋樑及避難場所等)或民間的建築物，在規劃設計時，須一併考量耐水災之設計。 2.加強水災災害高危險地區內建築物地下室之禦洪設施，設置防水閘門。另加高住戶門檻，將家具及貴重物品移置較高處。 3.針對位於高淹水潛勢地區新興建之一般住家及辦公大樓建築物及設施，應考量25年洪水位設計標準，提高建築物地面層。 4.分析轄區內重要建築物及設施(如學校、醫院、橋樑及避難場所等)，如位於高災害潛勢地區，則應加強設施及設備(如防洪閘門、水密門、窗、抽水機及發電機等設備)耐水災之能力。 5.針對位於高淹水潛勢地區新興建之公共建築物及設施，應考量100年洪水位設計標準，提高建築物地面層。 6.配合相關建築法令之修訂，針對水災災害高危險地區內之建築物應將機電設備空間規劃至較高樓層設置，並酌予容積之獎勵。 7.應用水災規模設定結果，針對水災災害高危險地區內之重要建築物及設施應設置自動監測設備(如監視、攝影設備)，對於有可能造成災害之情況立即提出改善及補救行動。 (三)預期目標 上述措施因建築法及建築技術規則迄今無明文規定，故列入中長期工作項目，俟完成修法後再據以實施，目前則加強宣導其措施之重要性。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：交通旅遊局觀光處、建設局處、自來水廠、各縣相關單位 五、交通設施方面 交通設施的設置，平時進行定期檢修及維護工作，加強設施及號誌系統之防水及耐災性，並裝置感應及自動監測系統，隨時監控交通設施正常運作。 (一)工作重點 1.針對水災災害高危險地區內交通設施之規劃設計，須一併考量耐水災能力之設計。 2.加強各項交通設施防水、耐水災能力及緊急處置能力。 3.各交通系統間建立相互支援聯繫方案或替補運輸計畫。 4.建立交通系統路網圖等基本資料。 (二)策略方針 1.應用水災規模設定結果，針對水災災害高危險地區內交通設施之興建，在規劃設計時，須一併考量耐水災之設計。 2.交通設施的設置，透過平時檢修及維護，加強設施之耐水災能力。 3.建立交通系統路網圖等基本資料及相關緊急應變計畫，將水災災害所造成之損失減至最低。 4.各災害防救業務單位及公共事業在從事鐵路、公路、橋樑等主要交通及電信。 5.通訊設施、資訊網路之籌建時，應將耐水災能力之安全思維及減災設備納入考量。 (三)預期目標 將可強化交通設施的防水耐災能力及建立交通系統相關緊急應變計畫。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：交通旅遊局觀光處、建設局處、自來水廠、各縣相關單位 | 為降低水災災害來臨時所造成的損失，平時水災災害防救業務單位應研擬設施及建築物之減災與補強對策，針對水災災害高危險地區進行調查及確實執行設施及建築物之減災與補強對策，經由事前充分之預防及準備，以期將水災災害所造成之損失減至最低。 一、業務現況 本府相關局室對於防洪工程與設施皆於防汛期前完成各設施之檢測及調查。金門國家公園管理處由西區管理站專人管理維護慈湖排水設施、閘門，遇有颱風或豪雨警報即預先進行慈湖水位調節，平日亦巡查排水設施、閘門確保相關設施之正常功能。。 二、災害規模設定之應用 為降低地震、水災來臨時所造成的損失，應針對縣內各項設施及建築物之減災與補強措施，進行各項檢測規劃與補強計畫，以便因應災害來臨時可能造成的設施損毀及建築物危害，甚至造成人命及財產的損失。設施及建築物之減災及補強對象且強化其防水及耐水災能力涵蓋範圍相當廣泛，金門縣而言主要有以下數項，包括重要建築物、維生管線設施、一般道路設施等。 三、防洪工程與設施方面 防洪工程設施主要分為堤防、區域排水系統、抽水站、閘門、疏散門、滯洪池等，爲確保相關設施之正常功能，應規定於汛期前完成所有設施之檢測，定期對於水利設施進行檢查，並立即改善與補強缺失。另應用水災規模設定結果，針對水災災害高危險地區之防洪工程與設施，列為加強重點調查對象，並強化其耐震能力。 (一)工作重點 1.各相關災害防救業務單位應於防汛期前完成下列各設施之檢測及調查： (1)堤防各項檢修工作。 (2)抽水站所有抽水機組、機電設備及週遭防水設備之檢修。 (3)防洪閘門及疏散門啟動及操作功能之調查及檢修。 (4)滯洪池之進水口、排水口及蓄水容量淤積程度調查，確保滯洪池攔洪蓄水功能。 (5)排水設施之排水功能。 2.應用水災規模設定結果，針對高淹水潛勢區域內之防洪工程與設施，須加強其耐水災能力及定期檢查與維修。 3.定期檢討評估全縣所有防洪工程及設施設計標準，並擬定因應措施。 (二)策略方針 1.應用水災規模設定結果，針對水災災害高危險地區內之防洪工程與設施，須特別強化其耐水災能力及列為加強重點檢查與維修對象。 2.於防汛期前，持續進行堤防、抽水站，若發現堤防有嚴重缺失(如龜裂、缺口)、抽水機組有嚴重故障或已屆使用年限及幹線嚴重淤塞或其他工程因素，導致幹線無法正常連通等，如無法於汛期前完成補修及清淤工程時，應立即知會其業務主管，並研擬相關緊急應變措施。 3.抽水站設施(如抽水機組、機電設備等)及建築物，應考量100年洪水位設計標準，提高建築物地面層。 4.全縣所有防洪工程及設施，應定期辦理重新檢討計畫，評估其降雨設計標準及整體工程設施防洪功能，並針對設施防洪功能不足之處，編列補強業務計畫。 5.對於無防洪保護工程與設施之地區，持續進行相關防洪工程設施新建工程。 6.金門國家公園管理處由西區管理站專人管理維護慈湖排水設施、閘門，遇有颱風或豪雨警報即預先進行慈湖水位調節，平日亦巡查排水設施、閘門確保相關設施之正常功能。 (三)預期目標 強化堤防、抽水站及雨水下水道系統檢修工作，發揮其應有防洪排水功能，降低淹水災害發生。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：交通旅遊局、建設局、自來水廠、各縣相關單位 四、建築物方面 重要建築物均係各地區之樞紐，同時有大量人口的進出及使用，平時即應加強各區域重要建築物的耐水災能力及定期檢查與維修，並做好事前減災措施規劃；對於住家之建築物亦應加強耐水災能力，災時才能迅速地進入應變及復建的階段。 (一)工作重點 1.針對水災災害高危險地區內之建築物在規劃設計時，須一併考量耐水災之設計。 2.針對水災災害高危險地區內之公共建築物及設施耐水災能力之調查及維護(如政府機關、超高大樓、橋樑、醫院、大型社區、大型公共活動建築物等)。 3.針對水災災害高危險地區內之建築物，提倡擋水設施的設置。 4.加強水災災害高危險地區內建築物地下室之禦洪設施，設置防水閘門。 5.研訂建築物設置防災減災設施及設備獎勵辦法。 6.訂定重要建築物及設施自動檢查作業程序及辦法。 (二)策略方針 1.針對水災災害高危險地區內之公共建設(如學校、醫院、橋樑及避難場所等)或民間的建築物，在規劃設計時，須一併考量耐水災之設計。 2.加強水災災害高危險地區內建築物地下室之禦洪設施，設置防水閘門。另加高住戶門檻，將家具及貴重物品移置較高處。 3.針對位於高淹水潛勢地區新興建之一般住家及辦公大樓建築物及設施，應考量25年洪水位設計標準，提高建築物地面層。 4.分析轄區內重要建築物及設施(如學校、醫院、橋樑及避難場所等)，如位於高災害潛勢地區，則應加強設施及設備(如防洪閘門、水密門、窗、抽水機及發電機等設備)耐水災之能力。 5.針對位於高淹水潛勢地區新興建之公共建築物及設施，應考量100年洪水位設計標準，提高建築物地面層。 6.配合相關建築法令之修訂，針對水災災害高危險地區內之建築物應將機電設備空間規劃至較高樓層設置，並酌予容積之獎勵。 7.應用水災規模設定結果，針對水災災害高危險地區內之重要建築物及設施應設置自動監測設備(如監視、攝影設備)，對於有可能造成災害之情況立即提出改善及補救行動。 (三)預期目標 上述措施因建築法及建築技術規則迄今無明文規定，故列入中長期工作項目，俟完成修法後再據以實施，目前則加強宣導其措施之重要性。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：交通旅遊局、建設局、自來水廠、各縣相關單位 五、交通設施方面 交通設施的設置，平時進行定期檢修及維護工作，加強設施及號誌系統之防水及耐災性，並裝置感應及自動監測系統，隨時監控交通設施正常運作。 (一)工作重點 1.針對水災災害高危險地區內交通設施之規劃設計，須一併考量耐水災能力之設計。 2.加強各項交通設施防水、耐水災能力及緊急處置能力。 3.各交通系統間建立相互支援聯繫方案或替補運輸計畫。 4.建立交通系統路網圖等基本資料。 (二)策略方針 1.應用水災規模設定結果，針對水災災害高危險地區內交通設施之興建，在規劃設計時，須一併考量耐水災之設計。 2.交通設施的設置，透過平時檢修及維護，加強設施之耐水災能力。 3.建立交通系統路網圖等基本資料及相關緊急應變計畫，將水災災害所造成之損失減至最低。 4.各災害防救業務單位及公共事業在從事鐵路、公路、橋樑等主要交通及電信。 5.通訊設施、資訊網路之籌建時，應將耐水災能力之安全思維及減災設備納入考量。 (三)預期目標 將可強化交通設施的防水耐災能力及建立交通系統相關緊急應變計畫。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：交通旅遊局、建設局、自來水廠、各縣相關單位 | 內容酌修。 依水利法規定，本業務目前由本縣工務處辦理管理維護工作。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第一章減災計畫 | 第七節 二次災害防止 | 一、業務現況 係由相關局室進行火災、疫情之防止及廢棄物污染環境之處理等業務。 二、災害規模設定之應用 應用水災災害規模設定結果，檢討水災高潛勢區域可能發生之二次災害及因應對策，並擬定相關措施。 三、疫情 颱風或豪雨來襲後，為避免各鄉鎮因淹水、污泥、垃圾、廢棄物、蚊蟲等造成居家環境污染，應隨即進行環境清潔及消毒，以免災區傳染及疫情的發生。 (一)工作重點 1.擬定防疫相關作業要點及傳染病情通報作業要點。 2.對於病媒蚊指數較高區域，應加強滋生源清除及複查等措施。 (二)策略方針 1.針對水災災害高中低危害地區內之鄉鎮，於災前即應依所屬高中低危害程度擬定完整之「消毒防疫計畫」，備妥足量之消毒藥品及疫苗，以利災後消毒防疫措施之執行。 2.防疫人員之派遣及防疫藥品之供應，必要時得請本府縣相關單位、協調其他行政區或申請國軍協助。 (三)預期目標 颱洪淹水災害後能迅速進行災區消毒作業，降低疫病之發生。 (四)辦理單位 1.主辦單位：衛生局 2.協辦單位：建設局處、工務局處、財政局處、環境保護局、消防局、金門縣後備服務中心、本府縣各相關單位 四、廢棄物處置與回收 大規模淹水災害發生後，易造成大量廢棄物、垃圾產生的現象，為加速災後大量廢棄物清運作業，應預先建立垃圾清運及處理程序，以減少對民眾環境衝擊。 (一)工作重點 1.廢棄物、垃圾臨時轉運站及集中設置場所之選定。 2.訂定「災後廢棄物清運及回收計畫」及相關措施。 3.建立調用民間志工、軍方之廢棄物清運機制。 4.簽訂廢棄物清運開口合約，提供災區機具及廢棄物之清理。 (二)策略方針 1.各鄉鎮之廢棄物清理，須建立以各鄉鎮及村里鄰為單位之作業方式，以加速市容環境回復。 2.開口合約廠商之簽訂，應考量怪手、山貓、卡車等機具及設備之供應。 3.選擇地勢較高不受水患威脅及廢棄物清運進出道路方便之空地場所，預先劃設為廢棄物臨時轉運站之地點。 4.廢棄物臨時轉運站應設有管理單位及照明、不透水設施、污水導排或收集等設備設置，以減少對週遭居民環境造成影響。 5.垃圾焚化場或掩埋場應與進場道路養護單位建立聯繫機制，並預先規劃替代進場道路，以防災時路基流失或道路毀損影響車輛通行。 6.預防淹水所使用之沙包及坡地坍方、土石流所造成之土方、泥砂等，應建立回收再利用之管道。 (三)預期目標 建立垃圾清運及處理機制，使災後能迅速處理。 (四)辦理單位 1.主辦單位：環境保護局 2.協辦單位：建設局處、工務局處、財政局處、衛生局、消防局、金門縣後備服務中心、本府縣各相關單位 五、火災 颱風災害期間，狂風及豪雨常會造成部份地區停電及火災等狀況產生，應教導民眾使用瓦斯、蠟燭之習慣，以免造成人命傷亡。 (一)工作重點 1.加強民眾防火觀念。 2.正確之照明器材選用之觀念(如於颱洪期間使用手電筒、減少蠟燭的使用等)。 3.定期檢測及加強電線、電信、瓦斯等維生管線之耐風及抗耐性，減少二次災害的損失。 (二)策略方針 1.針對颱洪災害高危害地區內消防機關之消防車輛、裝備及器材，應優先充實。 2.增設消防栓及滅火設備，並加強蓄水池設置及灌溉埤圳、溪流等自然水源之運用。 3.加強義消及社區災害防救組織的編組與設置。 4.積極透過學校教育、社會教育、村里民大會、民間公益社團之各種活動，加強對民眾消防安全教育與防火宣導。 (三)預期目標 完善設備之整備及強化民眾自我診斷防火安全及緊急應變之能力，可有效將二次災害之損失降至最低。 (四)辦理單位 1.主辦單位：消防局 2.協辦單位：建設局處、工務局處、財政局處、環境保護局、衛生局、金門縣後備服務中心、本府縣各相關單位 | 一、業務現況 係由相關局室進行火災、疫情之防止及廢棄物污染環境之處理等業務。 二、災害規模設定之應用 應用水災災害規模設定結果，檢討水災高潛勢區域可能發生之二次災害及因應對策，並擬定相關措施。 三、疫情 颱風或豪雨來襲後，為避免各鄉鎮因淹水、污泥、垃圾、廢棄物、蚊蟲等造成居家環境污染，應隨即進行環境清潔及消毒，以免災區傳染及疫情的發生。 (一)工作重點 1.擬定防疫相關作業要點及傳染病情通報作業要點。 2.對於病媒蚊指數較高區域，應加強滋生源清除及複查等措施。 (二)策略方針 1.針對水災災害高中低危害地區內之鄉鎮，於災前即應依所屬高中低危害程度擬定完整之「消毒防疫計畫」，備妥足量之消毒藥品及疫苗，以利災後消毒防疫措施之執行。 2.防疫人員之派遣及防疫藥品之供應，必要時得請本府相關單位、協調其他行政區或申請國軍協助。 (三)預期目標 颱洪淹水災害後能迅速進行災區消毒作業，降低疫病之發生。 (四)辦理單位 1.主辦單位：衛生局 2.協辦單位：建設局、工務局、財政局、環境保護局、消防局、金門縣後備服務中心、本府各相關單位 四、廢棄物處置與回收 大規模淹水災害發生後，易造成大量廢棄物、垃圾產生的現象，為加速災後大量廢棄物清運作業，應預先建立垃圾清運及處理程序，以減少對民眾環境衝擊。 (一)工作重點 1.廢棄物、垃圾臨時轉運站及集中設置場所之選定。 2.訂定「災後廢棄物清運及回收計畫」及相關措施。 3.建立調用民間志工、軍方之廢棄物清運機制。 4.簽訂廢棄物清運開口合約，提供災區機具及廢棄物之清理。 (二)策略方針 1.各鄉鎮之廢棄物清理，須建立以各鄉鎮及村里鄰為單位之作業方式，以加速市容環境回復。 2.開口合約廠商之簽訂，應考量怪手、山貓、卡車等機具及設備之供應。 3.選擇地勢較高不受水患威脅及廢棄物清運進出道路方便之空地場所，預先劃設為廢棄物臨時轉運站之地點。 4.廢棄物臨時轉運站應設有管理單位及照明、不透水設施、污水導排或收集等設備設置，以減少對週遭居民環境造成影響。 5.垃圾焚化場或掩埋場應與進場道路養護單位建立聯繫機制，並預先規劃替代進場道路，以防災時路基流失或道路毀損影響車輛通行。 6.預防淹水所使用之沙包及坡地坍方、土石流所造成之土方、泥砂等，應建立回收再利用之管道。 (三)預期目標 建立垃圾清運及處理機制，使災後能迅速處理。 (四)辦理單位 1.主辦單位：環境保護局 2.協辦單位：建設局、工務局、財政局、衛生局、消防局、金門縣後備服務中心、本府各相關單位 五、火災 颱風災害期間，狂風及豪雨常會造成部份地區停電及火災等狀況產生，應教導民眾使用瓦斯、蠟燭之習慣，以免造成人命傷亡。 (一)工作重點 1.加強民眾防火觀念。 2.正確之照明器材選用之觀念(如於颱洪期間使用手電筒、減少蠟燭的使用等)。 3.定期檢測及加強電線、電信、瓦斯等維生管線之耐風及抗耐性，減少二次災害的損失。 (二)策略方針 1.針對颱洪災害高危害地區內消防機關之消防車輛、裝備及器材，應優先充實。 2.增設消防栓及滅火設備，並加強蓄水池設置及灌溉埤圳、溪流等自然水源之運用。 3.加強義消及社區災害防救組織的編組與設置。 4.積極透過學校教育、社會教育、村里民大會、民間公益社團之各種活動，加強對民眾消防安全教育與防火宣導。 (三)預期目標 完善設備之整備及強化民眾自我診斷防火安全及緊急應變之能力，可有效將二次災害之損失降至最低。 (四)辦理單位 1.主辦單位：消防局 2.協辦單位：建設局、工務局、財政局、環境保護局、衛生局、金門縣後備服務中心、本府各相關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第一章減災計畫 | 第八節 相關法令研修訂定 | 一、業務現況 本府縣相關局室依據本府縣災害防救需求，配合中央法律及各部會署相關規定，研修訂定本府縣命令、行政規則、解釋等，以利水災災害防救工作之進行。 二、組織與運作機制 研訂各相關災害防救組織條例與運作機制法令，藉以有效推展本府縣相關災害防救工作及其業務，健全本府縣之災害防救體系。 (一)工作重點 依法律訂定研擬之。 (二)策略方針 1. 研擬及修訂金門縣災害防救相關法令，包含各作業要點、設置要點、各類災害應變計畫及災害防救標準作業程序等，分別制定組織與運作機制。 2.定期修訂本府縣之災害防救會報設置、運作機制之相關規定。 3.定期修訂本府縣災害防救專家諮詢委員會設置、運作機制之相關規定。 (1)定期檢討本府縣之災害防救工作業務之事項，以提昇災害防救工作之能力。 (2)明確災害防救專責單位在災害防救工作中的定位，及其與其它相關局室之關係。 (3)明確劃分災害防救專責單位之職掌業務及與其它相關局室之分工，避免業務重疊。 4.定期修訂縣級與鄉鎮級災害應變中心之成立、運作機制之相關規定。 (三)預期目標 依據本府縣目前之現有組織架構，結合現有之資源及其各領域之專家學者，在災害的不同時期中進行平時減災、災前整備、災中應變、災後復建的階段性工作，以發揮災害防救工作之效能。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：行政室處、本府縣各相關單位 三、水災防治 依據本府縣地區水文特性及水患防治之需求，透過相關規定管理管制建物及水災防治相關事項，研修訂定相關法令及規定，以達減災成效。 (一)工作重點 依據本府縣地區水文特性及水患防治之需求，研修訂定管理管制建物及水災防治相關法令及規定。 (二)策略方針 1. 研修訂定關於建物使用、管理之相關規定。 2. 研修訂定洪災強制疏散之機制。 3. 研修訂定關於公寓大廈安全管理之相關規定。 (三)預期目標 經由本府縣水災防治相關法令及規定之訂定，提供本府縣主管機關依法行政之依據，以達減災成效。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：行政室處、本府縣各相關單位 四、疏散、通報、資訊 為使民眾遵守緊急避難時之規定，並且達到即時災情通報、傳遞系統，以利災害資訊的管理，應研擬疏散、通報及資訊等相關規定。 (一)工作重點 1.加強本府縣各易淹水地區、危險溪流等地區，相關緊急避難疏散機制，以確保縣民之生命財產安全。 2.建置災害防救軟、硬體災情即時通報系統。 3.籌劃各相關災害防救教育訓練及宣導手冊。 4.定期檢討災情通報及傳遞系統之機制，以確保災害來臨時，災情的通報、傳遞能確實傳達。 5.加強災害主政單位各種災害資訊的傳遞，能夠加以整合、彙整。 6.建置災害防救通報資訊系統，含硬體與軟體，以及相關訓練、教育及系統教育手冊等。 7.庚續檢討災情通報及傳遞系統機制，確保災害發生時各種災情及通報措施能確實執行。 (二)策略方針 1.研擬災害緊急疏散之相關規定。 2.研擬災害強制疏散之相關規定。 3.研擬災害危險區域管制之相關規定。 4.研擬災害防救資料庫維護、管理之相關規定。 5.研修訂定災害防救資料庫管理之相關規定。 6.研修關於災情查報體系設置及系統運作之相關規定。 (三)預期目標 強化本府縣災害緊急疏散之機制，建立完善的預警、預報機制及有效整合各項災情相關資訊，使本府縣各局室之災害傳遞、資訊查報系統能有效彙整。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：行政室處、本府縣各相關單位 五、支援與緊急動員 為請求中央支援及支援其它區域，應配合中央關於支援之規定，研擬本府縣之相關規定。為鼓勵民力支援，以促進資源之有效利用，應研訂支援與緊急動員等相關規定。 (一)工作重點 1.建置本府縣軟、硬體救災資源系統。 2.定期檢討緊急動員之機制，以確保災害發生時，本府縣能夠有效整合政府、軍方與民間團體的災害防救資源，俾能在災害發生時，能有效進行調度的程序。 (二)策略方針 1.配合中央災害緊急支援相關規定，研擬本府縣之相關規定。 2.研擬災害支援處理相關規定。 (1)研擬申請國軍支援災害處理之相關規定。 (2)研擬全民防衛動員準備及應變之相關規定。 (3)其它關於中央政府頒訂之支援規定。 3.研修訂定民間獎勵、徵調、補償之相關規定。 為強化本府縣災害搶救能量，於災害發生時能至現場協助救災工作，本局97年與靖宇工程有限公司簽訂97年度災害搶險搶修開口契約，包括挖土機、推土機、小型鏟裝機及吊車卡車抽水機發電機開口契約。 (三)預期目標 強化本府縣災害緊急動員之機制，建立完善之管制之機制，並使各相關局室相關緊急動員系統能有效統合應用。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：行政室處、本府縣各相關單位 六、復建事項 為本府縣水災災後復建之需求，關於災後之各項復建及救濟工作進行，應研修訂定各項規定及法令，以加速復建工作及減少爭議。 (一)工作重點 1.檢視研訂原有相關法令規定。 2.研修訂定復原重建所需新增法令規定。 (二)策略方針 1.總體工作部分： (1)研修訂定水災相關防救災法規規定。 2.基礎與公共設施復建部分： (1)研修訂定城鄉規劃更新、公共設施建設之相關法令規定。 (2)研修訂定社區重建開發、獎勵及徵收補償之相關法令規定。 (3)研修訂定水利設施之相關法令規定。 (4)研修訂定社區營造補助之相關法令規定。 3.社會心理與醫療部分： (1)研修訂定心靈重建之相關法令規定。 (2)研修訂定醫療服務之相關法令規定。 4.災民生活復建部分： (1)研修訂定融資、貸款及社會救助之相關法令規定。 (2)研修訂定臨時住宅安置、拆遷、租賃等之相關法令規定。 (3)研修訂定就業輔導、僱用災民獎勵等之相關法令規定。 (4)研修訂定土地權利變換、以地易地及住宅建物重造安置等之相關法令規定。 5.產業復原與振興部分： (1)研修訂定農業振興、工商業促進及觀光產業發展等之相關法令規定。 (2)研修訂定產業行銷推廣、農地利用等之相關法令規定。 (三)預期目標 「基礎與公共設施復建」、「社會心理與醫療」、「災民生活復建」、「產業復原與振興」等重點工作項目所需法令規定的完成。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：行政室處、地政局及本府縣各相關單位 七、旱災要加強推動節約用水措施與宣導 (一)加強持續節約用水之宣導，以養成民眾節約用水之習慣，並加強節水教育，以增進民眾對缺水問題嚴重性及本府縣推動節約用水政策之認知。 (二)節約用水應由消極的宣導轉為積極的行動與作為，並應在政策、法規及制度面上予以具體落實，以達成農業、民生、工業分年的節水目標。 (三)本府縣應研究建立誘因機制，提升工廠用水戶及工業區用水效率。 (四)本府縣應推動合理水價之觀念宣導，研擬旱季彈性水價政策，並推廣省水器材及工業用水回收再利用等相關技術，宣導推廣飲、用水分離等具體措施。 | 一、業務現況 本府相關局室依據本府災害防救需求，配合中央法律及各部會署相關規定，研修訂定本府命令、行政規則、解釋等，以利水災災害防救工作之進行。 二、組織與運作機制 研訂各相關災害防救組織條例與運作機制法令，藉以有效推展本府相關災害防救工作及其業務，健全本府之災害防救體系。 (一)工作重點 依法律訂定研擬之。 (二)策略方針 1. 研擬及修訂金門縣災害防救相關法令，包含各作業要點、設置要點、各類災害應變計畫及災害防救標準作業程序等，分別制定組織與運作機制。 2.定期修訂本府之災害防救會報設置、運作機制之相關規定。 3.定期修訂本府災害防救專家諮詢委員會設置、運作機制之相關規定。 (1)定期檢討本府之災害防救工作業務之事項，以提昇災害防救工作之能力。 (2)明確災害防救專責單位在災害防救工作中的定位，及其與其它相關局室之關係。 (3)明確劃分災害防救專責單位之職掌業務及與其它相關局室之分工，避免業務重疊。 4.定期修訂縣級與鄉鎮級災害應變中心之成立、運作機制之相關規定。 (三)預期目標 依據本府目前之現有組織架構，結合現有之資源及其各領域之專家學者，在災害的不同時期中進行平時減災、災前整備、災中應變、災後復建的階段性工作，以發揮災害防救工作之效能。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：行政室、本府各相關單位 三、水災防治 依據本府地區水文特性及水患防治之需求，透過相關規定管理管制建物及水災防治相關事項，研修訂定相關法令及規定，以達減災成效。 (一)工作重點 依據本府地區水文特性及水患防治之需求，研修訂定管理管制建物及水災防治相關法令及規定。 (二)策略方針 1. 研修訂定關於建物使用、管理之相關規定。 2. 研修訂定洪災強制疏散之機制。 3. 研修訂定關於公寓大廈安全管理之相關規定。 (三)預期目標 經由本府水災防治相關法令及規定之訂定，提供本府主管機關依法行政之依據，以達減災成效。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：行政室、本府各相關單位 四、疏散、通報、資訊 為使民眾遵守緊急避難時之規定，並且達到即時災情通報、傳遞系統，以利災害資訊的管理，應研擬疏散、通報及資訊等相關規定。 (一)工作重點 1.加強本府各易淹水地區、危險溪流等地區，相關緊急避難疏散機制，以確保縣民之生命財產安全。 2.建置災害防救軟、硬體災情即時通報系統。 3.籌劃各相關災害防救教育訓練及宣導手冊。 4.定期檢討災情通報及傳遞系統之機制，以確保災害來臨時，災情的通報、傳遞能確實傳達。 5.加強災害主政單位各種災害資訊的傳遞，能夠加以整合、彙整。 6.建置災害防救通報資訊系統，含硬體與軟體，以及相關訓練、教育及系統教育手冊等。 7.庚續檢討災情通報及傳遞系統機制，確保災害發生時各種災情及通報措施能確實執行。 (二)策略方針 1.研擬災害緊急疏散之相關規定。 2.研擬災害強制疏散之相關規定。 3.研擬災害危險區域管制之相關規定。 4.研擬災害防救資料庫維護、管理之相關規定。 5.研修訂定災害防救資料庫管理之相關規定。 6.研修關於災情查報體系設置及系統運作之相關規定。 (三)預期目標 強化本府災害緊急疏散之機制，建立完善的預警、預報機制及有效整合各項災情相關資訊，使本府各局室之災害傳遞、資訊查報系統能有效彙整。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：行政室、本府各相關單位 五、支援與緊急動員 為請求中央支援及支援其它區域，應配合中央關於支援之規定，研擬本府之相關規定。為鼓勵民力支援，以促進資源之有效利用，應研訂支援與緊急動員等相關規定。 (一)工作重點 1.建置本府軟、硬體救災資源系統。 2.定期檢討緊急動員之機制，以確保災害發生時，本府能夠有效整合政府、軍方與民間團體的災害防救資源，俾能在災害發生時，能有效進行調度的程序。 (二)策略方針 1.配合中央災害緊急支援相關規定，研擬本府之相關規定。 2.研擬災害支援處理相關規定。 (1)研擬申請國軍支援災害處理之相關規定。 (2)研擬全民防衛動員準備及應變之相關規定。 (3)其它關於中央政府頒訂之支援規定。 3.研修訂定民間獎勵、徵調、補償之相關規定。 為強化本府災害搶救能量，於災害發生時能至現場協助救災工作，本局97年與靖宇工程有限公司簽訂97年度災害搶險搶修開口契約，包括挖土機、推土機、小型鏟裝機及吊車卡車抽水機發電機開口契約。 (三)預期目標 強化本府災害緊急動員之機制，建立完善之管制之機制，並使各相關局室相關緊急動員系統能有效統合應用。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：行政室、本府各相關單位 六、復建事項 為本府水災災後復建之需求，關於災後之各項復建及救濟工作進行，應研修訂定各項規定及法令，以加速復建工作及減少爭議。 (一)工作重點 1.檢視研訂原有相關法令規定。 2.研修訂定復原重建所需新增法令規定。 (二)策略方針 1.總體工作部分： (1)研修訂定水災相關防救災法規規定。 2.基礎與公共設施復建部分： (1)研修訂定城鄉規劃更新、公共設施建設之相關法令規定。 (2)研修訂定社區重建開發、獎勵及徵收補償之相關法令規定。 (3)研修訂定水利設施之相關法令規定。 (4)研修訂定社區營造補助之相關法令規定。 3.社會心理與醫療部分： (1)研修訂定心靈重建之相關法令規定。 (2)研修訂定醫療服務之相關法令規定。 4.災民生活復建部分： (1)研修訂定融資、貸款及社會救助之相關法令規定。 (2)研修訂定臨時住宅安置、拆遷、租賃等之相關法令規定。 (3)研修訂定就業輔導、僱用災民獎勵等之相關法令規定。 (4)研修訂定土地權利變換、以地易地及住宅建物重造安置等之相關法令規定。 5.產業復原與振興部分： (1)研修訂定農業振興、工商業促進及觀光產業發展等之相關法令規定。 (2)研修訂定產業行銷推廣、農地利用等之相關法令規定。 (三)預期目標 「基礎與公共設施復建」、「社會心理與醫療」、「災民生活復建」、「產業復原與振興」等重點工作項目所需法令規定的完成。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：行政室、地政局及本府各相關單位 七、旱災要加強推動節約用水措施與宣導 (一)加強持續節約用水之宣導，以養成民眾節約用水之習慣，並加強節水教育，以增進民眾對缺水問題嚴重性及本府推動節約用水政策之認知。 (二)節約用水應由消極的宣導轉為積極的行動與作為，並應在政策、法規及制度面上予以具體落實，以達成農業、民生、工業分年的節水目標。 (三)本府應研究建立誘因機制，提升工廠用水戶及工業區用水效率。 (四)本府應推動合理水價之觀念宣導，研擬旱季彈性水價政策，並推廣省水器材及工業用水回收再利用等相關技術，宣導推廣飲、用水分離等具體措施。 | 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第一章減災計畫 | 第九節 防災教育 | 一、業務現況 對於水災防災教育，本府縣水災災害主政局室每年均須辦理防汛演習及利用防汛演習對災害應變中心進駐人員進行大潮災害的模擬訓練。 二、災害規模設定之應用 應用規模設定之成果，選擇各高淹水潛勢區域作示範及演練地區，藉由實地教材，教導民眾災害防救知識及觀念。 三、落實中小學生之防災普及教育 為加強全民防災、救災觀念，提昇防災知識及災害應變技能，期藉教育途徑深值學童防災意識及災害應變能力，從而發揮影響擴散至其家庭，俾達成提高全民防災意識及災害應變能力，以降低各種災害發生時之損失程度。 （一）、實施措施 1.透過認知教學、技能教學與情境教學，培 養學生對各種災害之警覺心及敏感度、建立學生正確的防災觀念及知識，以及培養學生正面積極的防災態度及價值觀。 (1)鼓勵各國民中小學因應學童發展段的差異，舉辦災害防治的繪畫比賽、作文比賽、書法比賽、戲劇表演、簡報寫心得…等，讓學童注意到防災教育的重要。 (2)鼓勵各國民中小學於課程設計中，透過角色扮演，模擬身歷情境時，如何讓自己化危機為轉機，並於事後透過同學間的討論，改正偏差觀念及想法。 (3)鼓勵學校排定不預警的演習，以便於了解學童們是否具備相關知能，並透過事後的檢討，針對演習不足的地方進行，加以充實、改善，使學童都能安然度過每一個潛藏的危機。 (4)鼓勵各國民中小學於教學過程中，採行融入式教學及機會教育，並留意相關報章雜誌的報導，對學童進行機會教育，研討面臨相關情境時，自己如何化危機為轉機。 2.鼓勵各國民中小學將參觀訪問防災救護單位（如消防局）列為校外教學活動項目之ㄧ。 3.鼓勵各國民中小學各班級均能訂閱免費之「消防電子報」及不定期瀏覽教育部「防災e學院」網站相關內容，並由教師針對其主要內容，如緩降機之操作、身上起火之處置、火場逃生要領等實用知識，以及最新災害案例，以及提供分析、建議與實際操作演練，讓學童獲得最新、最正確之消防資訊。 4.鼓勵各國民中小學配合年度災害防救計畫，針對火災、颱洪、地震、爆炸、營建工程災害之預防、應變及善後復原重建事項、加強防災教育宣導與操作演練，培養學生防災行動技能及應變能力。 5.針對中央以及縣府各級機關規劃辦理之相關計畫與活動，如「防災宣導月」、「萬安演習」等，要求各國民中小學均能全面積極配合，以建立學生災害與防災知識架構。 (二) 辦理單位 1.主辦單位：教育局處 2.協辦單位：社會局處、建設局處、工務局處、民政局處、文化局、消防局、警察局、各鄉鎮公所、各縣相關單位 四、災害防救意識提昇及知識之推廣 為降低災時重大傷害及損失，應教導縣民正確災害防救觀念；災害防救觀念分為災害之減災、整備、應變及復建四階段，並結合民間、學術、志工、專家及實際有參與災害防救之人員等，定期安排水災災害防救相關知識之教育及觀摩。 (一)工作重點 1.全縣縣民各類災害防救意識及觀念之提昇及普教。 2.加強全國防災月、防災週實際成效，非只是政策性宣導。 3.依各地區災害特性(如易淹水及低漥地區等)並運用水災災害潛勢模擬及資料，選擇適當地區作示範及演練地區，藉由實地教材，教導民眾災害防救知識及觀念。 4.舉行複合性災害、跨鄉鎮或全縣性大型演習，以因應災害多發及多變的特性。 (二)策略方針 1.運用大眾傳播媒體加強水災防災宣導，並編印防災宣導資料及手冊，普及防災知識。 2.架設水災災害防救專業網站，推廣水災災害防救知識及觀念。 3.專業技師團體就簡易性擋水的減災設備提供做法及相關圖例，印製宣傳手冊，加強宣導，建立縣民防災觀念、方法與自救能力。 4.定期舉辦水災防災業務觀摩展覽、座談會及訪談會。 5.防災月、防災週之運動應提昇為全縣動員。 6.積極成立各鄉鎮之防災服務團隊設置，藉由水災防災講習會議，以教導民眾建築物防災能力。 7.複合性災害防救演習，應增加其確實性與真實性，並邀請民眾及民間組織積極參與。 8.加強村里鄰、社區住宅民眾防災觀念，實施村里鄰互助訓練，以落實社區防災之目的。 9.中長期目標係以鄉鎮、村里為單位，完成鄉鎮、村里水災災害防救標準作業程序及圖說，分送各民眾家中，並加強水災災害模擬及演練。 (三)預期目標 藉由結合民間、學術、志工、專家及實際有參與水災災害防救之人員等教育及推廣正確防災知識，以強化全民防災意識。 (四)辦理單位 1.主辦單位：消防局、教育局處、工務局處 2.協辦單位：社會局處、建設局處、民政局處、文化局、警察局、各鄉鎮公所、各縣相關單位 五、災害防救人員培訓 為利災時防救工作的執行，各單位平時即應舉辦或委請公訓中心、學校或民間團體舉辦水災災害防救活動，並積極參與，培訓水災災害防救人員，以備災時所需。 (一)工作重點 1.定期安排水災災害防救課程教育及訓練。 2.推動水災災害防救專業人員專業學習制度。 3.增加多樣性災害模擬場地(非僅是平地式災害演習)，以因應災害之多變性。 (二)策略方針 1.對負責災害防救業務相關單位及人員(含縣級及鄉鎮級進駐災害應變中心人員、鄰長、村里長及幹事等)於防汛期前，參加短期水災災害防救訓練課程(重實際現況之模擬及操作)，並配合相關測驗安排，加強災害防救人員對所負責業務之了解度及熟悉度。 2.負責災害防救業務單位及人員應了解各地區災害特性、水災災害潛勢及危險度分析相關資料及運用，並隨時注意國內外高科技研發成果，以充實災害防救新知識。 3.由本府縣相關單位、國內設有防災教育課程之機構及學校進行定期水災災害防救課程教授及講習。 4.每年防汛期前應舉辦水利設施、決策支援系統等相關操作人員專業講習課程，以熟悉設備操作及應變程序。 5.防災人員培訓課程，配合進階訓練課程安排，以持續提昇防救災人員之新知識及新技能。 6.中長期推動各地區之社區管理委員會及保全單位參與災害防救課程訓練。 (三)預期目標 藉由紮實之水災災害防救在職訓練，及加強吸收各種防災新知，期使災害來臨時確實應用所學及累積之經驗，迅速投入救災之所需。 (四)辦理單位 1.主辦單位：消防局、工務局處 2.協辦單位：教育局處、社會局處、建設局處、民政局處、文化局、警察局、各鄉鎮公所、各縣相關單位 六、旱災防災教育訓練及宣導 (一)提升防災意識 本府縣及自來水事業應蒐集旱災之相關資訊及以往發生災害事例，研擬災害防救對策，並依地區乾旱潛勢特性與發生週期狀況、地區分布，分階段加強宣導民生、農業、工業等節水措施，並定期檢討，以強化民眾節約用水觀念，建立節水防旱理念。 (二)推廣防災知識 1.本府縣應進行旱災潛勢及缺水程度模擬之調查分析，適時告知民眾預作應變準備，並教導旱災時節約用水知識。 2.本府縣及自來水事業應貫徹行政院核定之「推動節約用水措施實施計畫」，力行節約用水措施。 3.本府縣應推動各級學校從事節約用水教育。 (三)實施防災訓練 1.本府縣及自來水事業應透過防災週等活動，辦理旱災防救訓練。 2.本府縣及自來水事業應事先模擬旱災發生之狀況與災害應變措施，定期邀集相關機關所屬人員、居民、團體、公司、廠場等，共同參與訓練及演習。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處 2.協辦單位：教育局處、社會局處、建設局、民政局處、文化局、警察局、各鄉鎮公所、本縣各縣相關單位 | 一、業務現況 對於水災防災教育，本府水災災害主政局室每年均須辦理防汛演習及利用防汛演習對災害應變中心進駐人員進行大潮災害的模擬訓練。 二、災害規模設定之應用 應用規模設定之成果，選擇各高淹水潛勢區域作示範及演練地區，藉由實地教材，教導民眾災害防救知識及觀念。 三、落實中小學生之防災普及教育 為加強全民防災、救災觀念，提昇防災知識及災害應變技能，期藉教育途徑深值學童防災意識及災害應變能力，從而發揮影響擴散至其家庭，俾達成提高全民防災意識及災害應變能力，以降低各種災害發生時之損失程度。 （一）、實施措施 1.透過認知教學、技能教學與情境教學，培 養學生對各種災害之警覺心及敏感度、建立學生正確的防災觀念及知識，以及培養學生正面積極的防災態度及價值觀。 (1)鼓勵各國民中小學因應學童發展段的差異，舉辦災害防治的繪畫比賽、作文比賽、書法比賽、戲劇表演、簡報寫心得…等，讓學童注意到防災教育的重要。 (2)鼓勵各國民中小學於課程設計中，透過角色扮演，模擬身歷情境時，如何讓自己化危機為轉機，並於事後透過同學間的討論，改正偏差觀念及想法。 (3)鼓勵學校排定不預警的演習，以便於了解學童們是否具備相關知能，並透過事後的檢討，針對演習不足的地方進行，加以充實、改善，使學童都能安然度過每一個潛藏的危機。 (4)鼓勵各國民中小學於教學過程中，採行融入式教學及機會教育，並留意相關報章雜誌的報導，對學童進行機會教育，研討面臨相關情境時，自己如何化危機為轉機。 2.鼓勵各國民中小學將參觀訪問防災救護單位（如消防局）列為校外教學活動項目之ㄧ。 3.鼓勵各國民中小學各班級均能訂閱免費之「消防電子報」及不定期瀏覽教育部「防災e學院」網站相關內容，並由教師針對其主要內容，如緩降機之操作、身上起火之處置、火場逃生要領等實用知識，以及最新災害案例，以及提供分析、建議與實際操作演練，讓學童獲得最新、最正確之消防資訊。 4.鼓勵各國民中小學配合年度災害防救計畫，針對火災、颱洪、地震、爆炸、營建工程災害之預防、應變及善後復原重建事項、加強防災教育宣導與操作演練，培養學生防災行動技能及應變能力。 5.針對中央以及縣府各級機關規劃辦理之相關計畫與活動，如「防災宣導月」、「萬安演習」等，要求各國民中小學均能全面積極配合，以建立學生災害與防災知識架構。 (二) 辦理單位 1.主辦單位：教育局 2.協辦單位：社會局、建設局、工務局、民政局、文化局、消防 局、警察局、各鄉鎮公所、各縣相關單位 四、災害防救意識提昇及知識之推廣 為降低災時重大傷害及損失，應教導縣民正確災害防救觀念；災害防救觀念分為災害之減災、整備、應變及復建四階段，並結合民間、學術、志工、專家及實際有參與災害防救之人員等，定期安排水災災害防救相關知識之教育及觀摩。 (一)工作重點 1.全縣縣民各類災害防救意識及觀念之提昇及普教。 2.加強全國防災月、防災週實際成效，非只是政策性宣導。 3.依各地區災害特性(如易淹水及低漥地區等)並運用水災災害潛勢模擬及資料，選擇適當地區作示範及演練地區，藉由實地教材，教導民眾災害防救知識及觀念。 4.舉行複合性災害、跨鄉鎮或全縣性大型演習，以因應災害多發及多變的特性。 (二)策略方針 1.運用大眾傳播媒體加強水災防災宣導，並編印防災宣導資料及手冊，普及防災知識。 2.架設水災災害防救專業網站，推廣水災災害防救知識及觀念。 3.專業技師團體就簡易性擋水的減災設備提供做法及相關圖例，印製宣傳手冊，加強宣導，建立縣民防災觀念、方法與自救能力。 4.定期舉辦水災防災業務觀摩展覽、座談會及訪談會。 5.防災月、防災週之運動應提昇為全縣動員。 6.積極成立各鄉鎮之防災服務團隊設置，藉由水災防災講習會議，以教導民眾建築物防災能力。 7.複合性災害防救演習，應增加其確實性與真實性，並邀請民眾及民間組織積極參與。 8.加強村里鄰、社區住宅民眾防災觀念，實施村里鄰互助訓練，以落實社區防災之目的。 9.中長期目標係以鄉鎮、村里為單位，完成鄉鎮、村里水災災害防救標準作業程序及圖說，分送各民眾家中，並加強水災災害模擬及演練。 (三)預期目標 藉由結合民間、學術、志工、專家及實際有參與水災災害防救之人員等教育及推廣正確防災知識，以強化全民防災意識。 (四)辦理單位 1.主辦單位：消防局、教育局、工務局 2.協辦單位：社會局、建設局、民政局、文化局、警察局、各鄉鎮公所、各縣相關單位 五、災害防救人員培訓 為利災時防救工作的執行，各單位平時即應舉辦或委請公訓中心、學校或民間團體舉辦水災災害防救活動，並積極參與，培訓水災災害防救人員，以備災時所需。 (一)工作重點 1.定期安排水災災害防救課程教育及訓練。 2.推動水災災害防救專業人員專業學習制度。 3.增加多樣性災害模擬場地(非僅是平地式災害演習)，以因應災害之多變性。 (二)策略方針 1.對負責災害防救業務相關單位及人員(含縣級及鄉鎮級進駐災害應變中心人員、鄰長、村里長及幹事等)於防汛期前，參加短期水災災害防救訓練課程(重實際現況之模擬及操作)，並配合相關測驗安排，加強災害防救人員對所負責業務之了解度及熟悉度。 2.負責災害防救業務單位及人員應了解各地區災害特性、水災災害潛勢及危險度分析相關資料及運用，並隨時注意國內外高科技研發成果，以充實災害防救新知識。 3.由本府相關單位、國內設有防災教育課程之機構及學校進行定期水災災害防救課程教授及講習。 4.每年防汛期前應舉辦水利設施、決策支援系統等相關操作人員專業講習課程，以熟悉設備操作及應變程序。 5.防災人員培訓課程，配合進階訓練課程安排，以持續提昇防救災人員之新知識及新技能。 6.中長期推動各地區之社區管理委員會及保全單位參與災害防救課程訓練。 (三)預期目標 藉由紮實之水災災害防救在職訓練，及加強吸收各種防災新知，期使災害來臨時確實應用所學及累積之經驗，迅速投入救災之所需。 (四)辦理單位 1.主辦單位：消防局、工務局 2.協辦單位：教育局、社會局、建設局、民政局、文化局、警察局、各鄉鎮公所、各縣相關單位 六、旱災防災教育訓練及宣導 (一)提升防災意識 本府及自來水事業應蒐集旱災之相關資訊及以往發生災害事例，研擬災害防救對策，並依地區乾旱潛勢特性與發生週期狀況、地區分布，分階段加強宣導民生、農業、工業等節水措施，並定期檢討，以強化民眾節約用水觀念，建立節水防旱理念。 (二)推廣防災知識 1.本府應進行旱災潛勢及缺水程度模擬之調查分析，適時告知民眾預作應變準備，並教導旱災時節約用水知識。 2.本府及自來水事業應貫徹行政院核定之「推動節約用水措施實施計畫」，力行節約用水措施。 3.本府應推動各級學校從事節約用水教育。 (三)實施防災訓練 1.本府及自來水事業應透過防災週等活動，辦理旱災防救訓練。 2.本府及自來水事業應事先模擬旱災發生之狀況與災害應變措施，定期邀集相關機關所屬人員、居民、團體、公司、廠場等，共同參與訓練及演習。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局 2.協辦單位：教育局、社會局、建設局、民政局、文化局、警察局、各鄉鎮公所、各縣相關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第二章 整備計畫 | 第一節 災害應變計畫及標準作業程序之研訂 | 第一節 災害應變計畫及標準作業程序之研訂 ㄧ、業務現況 制定各局室及各事業單位之災害防救業務計畫及相關作業規定或要點，以提供防救災業務人員依據該準則，執行災害防救工作，將災害減至最低。 二、災害規模設定之應用 應根據水災災害規模設定之結果，針對各潛勢與危險區域進行應變措施之擬訂，以作為未來實際發生時之緊急應變指導方針。 三、颱洪災害應變計畫之擬定 為健全災害防救體系運作，並增加各業務單位垂直及橫向聯繫，各業務機關及單位應就其所負責災害防救業務及職掌，應研修訂定相關災害應變計畫及作業程序，供災害防救單位及人員執行相關業務時之依循。應根據颱洪規模設定之資料，針對各主要淹水區域進行應變措施之擬訂，以作為未來實際發生時之緊急應變指導方針。 (一)工作重點 1.研修訂定災害應變中心之設立與運作相關事項 (1)因應重大停電事故緊急應變相關作業規定。 (2)各類災害緊急應變相關施行計畫。 (3)其他。 2.研修訂定災情資訊蒐集與通報相關事項 (1)颱洪災情蒐集通報作業相關計畫。 (2)通訊相關計畫。 (3)其他。 3.研修訂定災區管理與管制相關事項 (1)災害防救緊急疏散運輸相關計畫。 (2)車輛動員部分相關計畫。 (3)實施災區警戒、警衛勤務相關計畫。 (4)災害時交通管制疏導相關執行計畫。 (5)其他。 4.研修訂定緊急動員相關事項 (1)緊急動員相關計畫。 (2)志工支援相關計畫。 (3)其他。 5.研修訂定避難疏散及緊急收容安置相關事項 (1)颱洪危險潛勢地區保全計畫。 (2)颱洪災害緊急疏散及收容安置相關計畫。 (3)避難場所相關計畫。 (4)避難處所之安全性調查與評估。 (5)其他。 6.研修訂定急難救助相關事項 (1)配合急難救助之相關計畫。 (2)其他。 7.研修訂定後續醫療相關事項 (1)醫療救護之相關計畫。 (2)急救責任醫院分區制度及相關計畫。 (3)其他。 8.研修訂定維生應急相關事項 (1)飲用水儲備、運用、供給相關計畫。 (2)民生物資與重建資材供應、分配之相關計畫。 (3)其他。 9.研修訂定災情發布與媒體聯繫相關事項 (1)災害宣傳相關計畫。 (2)災情資訊專用傳播頻道相關計畫。 (3)備援災情發布系統相關計畫。 (4)其他。 10.研修訂定罹難者安置相關事項 (1)遺體搜索處理相關計畫。 (2)罹難者善後處理相關計畫。 (3)其他。 11.其他 (1)颱洪防救及善後處理督導考核相關計畫。 (2)災害應變用器材、重機械現況之掌握及徵用相關計畫。 (3)國軍支援相關計畫。 (4)防止二次災害相關計畫。 (5)受理救援物資、災害救助金相關計畫。 四、颱洪災害應變標準作業程序之研訂 (一)工作重點 標準作業程序之研訂應針對應變計畫中所擬訂各項應變措施，研訂其標準作業流程，以作為防救災人員執行之準則。 (二)策略方針 1.研訂各局室緊急應變標準作業程序。 2.研訂颱洪災害應變中心之設立與運作之標準作業程序。 3.研訂颱洪災情資訊蒐集與通報之標準作業程序。 4.研訂颱洪災區管理與管制之標準作業程序。 5.研訂緊急動員之標準作業程序(包括搶救設備、救急物資及人員) 。 6.研訂避難疏散標準作業程序。 7.研訂緊急收容安置之標準作業程序。 8.研訂災後緊急醫療之標準作業程序。 9.研訂急難救助標準作業程序。 10.研訂維生應急之標準作業程序。 11.研訂災情發布與媒體聯繫之標準作業程序。 12.研訂罹難者安置之標準作業程序。 (三)預期目標 可確保各單位防救災業務人員確實依據災害應變標準作業程序之準則，正確及有效率地執行災害防救工作，以將災害的損失減至最低。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：人事室處、行政室處、研考室、社會局處、地政局、財政局處、民政局處、文化局、稅捐稽徵處稅務局、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心、自來水廠、台電公司金門區營業處、中油公司金門營業處金馬行銷中心、中華電信公司金門營運處及本府縣各相關單位 五、旱災緊急應變體系之建立 （一）本府縣及自來水事業應訂定旱災緊急應變相關計畫，明定緊急應變人員編組、緊急聯絡方法、作業地點、任務分配、作業流程及注意事項等，備妥相關救旱措施，並視需要實施演練。 （二）本府縣與自來水事業應訂定協議，規定水源運送的程序、聯絡的對象，並視需要共同實施演習。 （三）本府縣及自來水事業應加強旱災災害應變中心（或緊急應變小組）設施、設備之充實；並應建立生活用水之緊急調度機制。 （四）本府縣應與自來水事業協定防旱應變程序，視需要共同實施演習；並規劃空中造雨、地面造雨及配水等場地，以利設置造雨機具或運水。 | 第一節 災害應變計畫及標準作業程序之研訂 ㄧ、業務現況 制定各局室及各事業單位之災害防救業務計畫及相關作業規定或要點，以提供防救災業務人員依據該準則，執行災害防救工作，將災害減至最低。 二、災害規模設定之應用 應根據水災災害規模設定之結果，針對各潛勢與危險區域進行應變措施之擬訂，以作為未來實際發生時之緊急應變指導方針。 三、颱洪災害應變計畫之擬定 為健全災害防救體系運作，並增加各業務單位垂直及橫向聯繫，各業務機關及單位應就其所負責災害防救業務及職掌，應研修訂定相關災害應變計畫及作業程序，供災害防救單位及人員執行相關業務時之依循。應根據颱洪規模設定之資料，針對各主要淹水區域進行應變措施之擬訂，以作為未來實際發生時之緊急應變指導方針。 (一)工作重點 1.研修訂定災害應變中心之設立與運作相關事項 (1)因應重大停電事故緊急應變相關作業規定。 (2)各類災害緊急應變相關施行計畫。 (3)其他。 2.研修訂定災情資訊蒐集與通報相關事項 (1)颱洪災情蒐集通報作業相關計畫。 (2)通訊相關計畫。 (3)其他。 3.研修訂定災區管理與管制相關事項 (1)災害防救緊急疏散運輸相關計畫。 (2)車輛動員部分相關計畫。 (3)實施災區警戒、警衛勤務相關計畫。 (4)災害時交通管制疏導相關執行計畫。 (5)其他。 4.研修訂定緊急動員相關事項 (1)緊急動員相關計畫。 (2)志工支援相關計畫。 (3)其他。 5.研修訂定避難疏散及緊急收容安置相關事項 (1)颱洪危險潛勢地區保全計畫。 (2)颱洪災害緊急疏散及收容安置相關計畫。 (3)避難場所相關計畫。 (4)避難處所之安全性調查與評估。 (5)其他。 6.研修訂定急難救助相關事項 (1)配合急難救助之相關計畫。 (2)其他。 7.研修訂定後續醫療相關事項 (1)醫療救護之相關計畫。 (2)急救責任醫院分區制度及相關計畫。 (3)其他。 8.研修訂定維生應急相關事項 (1)飲用水儲備、運用、供給相關計畫。 (2)民生物資與重建資材供應、分配之相關計畫。 (3)其他。 9.研修訂定災情發布與媒體聯繫相關事項 (1)災害宣傳相關計畫。 (2)災情資訊專用傳播頻道相關計畫。 (3)備援災情發布系統相關計畫。 (4)其他。 10.研修訂定罹難者安置相關事項 (1)遺體搜索處理相關計畫。 (2)罹難者善後處理相關計畫。 (3)其他。 11.其他 (1)颱洪防救及善後處理督導考核相關計畫。 (2)災害應變用器材、重機械現況之掌握及徵用相關計畫。 (3)國軍支援相關計畫。 (4)防止二次災害相關計畫。 (5)受理救援物資、災害救助金相關計畫。 四、颱洪災害應變標準作業程序之研訂 (一)工作重點 標準作業程序之研訂應針對應變計畫中所擬訂各項應變措施，研訂其標準作業流程，以作為防救災人員執行之準則。 (二)策略方針 1.研訂各局室緊急應變標準作業程序。 2.研訂颱洪災害應變中心之設立與運作之標準作業程序。 3.研訂颱洪災情資訊蒐集與通報之標準作業程序。 4.研訂颱洪災區管理與管制之標準作業程序。 5.研訂緊急動員之標準作業程序(包括搶救設備、救急物資及人員) 。 6.研訂避難疏散標準作業程序。 7.研訂緊急收容安置之標準作業程序。 8.研訂災後緊急醫療之標準作業程序。 9.研訂急難救助標準作業程序。 10.研訂維生應急之標準作業程序。 11.研訂災情發布與媒體聯繫之標準作業程序。 12.研訂罹難者安置之標準作業程序。 (三)預期目標 可確保各單位防救災業務人員確實依據災害應變標準作業程序之準則，正確及有效率地執行災害防救工作，以將災害的損失減至最低。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：人事室、行政室、研考室、社會局、地政局、財政局、民政局、文化局、稅捐稽徵處、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心、自來水廠、台電公司金門營業處、中油公司金門營業處、中華電信公司金門營運處及本府各相關單位 五、旱災緊急應變體系之建立 （一）本府及自來水事業應訂定旱災緊急應變相關計畫，明定緊急應變人員編組、緊急聯絡方法、作業地點、任務分配、作業流程及注意事項等，備妥相關救旱措施，並視需要實施演練。 （二）本府與自來水事業應訂定協議，規定水源運送的程序、聯絡的對象，並視需要共同實施演習。 （三）本府及自來水事業應加強旱災災害應變中心（或緊急應變小組）設施、設備之充實；並應建立生活用水之緊急調度機制。 （四）本府應與自來水事業協定防旱應變程序，視需要共同實施演習；並規劃空中造雨、地面造雨及配水等場地，以利設置造雨機具或運水。 | 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第二章 整備計畫 | 第二節 災害應變資源整備 | 依據本府縣轄下各鄉鎮之災害特性及運用各類災害潛勢分析成果及資料，評估出本府縣較易淹水範圍，選擇適宜地點(如地勢較高、地質較堅固)儲備災時所需之搶救設備機具及器材，以備災時不時之需。 ㄧ、業務現況 對於『災害應變資源整備』業務現況，本府縣應備有災害防救機具器材，其中含鏟土機、挖土機、卡車…等。此外，並備有災害防救機具器材廠商、建立廠商支援名冊。(參閱附件一~四) 二、搶救設備整備 (一)工作重點 1.訂定搶救設備調度與供應計畫。 2.訂定各類開口合約廠商簽訂機制及辦法。 3.開口合約廠商名冊整備及通報聯絡機制模擬操作，以利災時對口機制正常運作。 (二)策略方針 1.結合及運用現有通訊管道系統(如有線電話、傳真機、行動電話、網路、PDA及視訊傳輸系統等)建立本府縣有效的災情通報、傳遞系統。 2.防汛期前補充整理災害防救應變中心作業用具、通訊器材、照明設備、圖表簿冊，每月定期測試相關器材及設備之功能。 3.有關軍方、民間志工支援協定及開口合約廠商所能動員數量，詳細造冊控管並定期更新聯繫名冊及救災支援能量，以利災時支援調度。 (三)預期成果 藉由災害搶救設備整備機制，提昇災時整體應變作業能力。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：行政室處、社會局處、建設局處、民政局處、消防局、衛生局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心及本府縣各相關單位 三、救濟、救急物資整備 各災害防救業務單位、鄉鎮公所，平時即應積極進行救災物資及器材之整備，存放於適當地點，根據災害規模設定資料進行災害應變資源分配，針對各高淹水潛勢區域，其應分配較多之應變資源。 (一)工作重點 1.急救用醫療器材藥品儲備、運用、供給計畫。 2.糧食儲備、運用、供給計畫。 3.飲用水儲備、運用、供給計畫。 4.民生物資必需品，如棉被、帳篷等供給計畫。 (二)策略方針 1.建立救濟、救急物資整備計畫，應考量儲備地點、數量適當性、儲備方式完善性、儲備建築物之安全性等因素。 2.與廠商進行簽訂民生物資合約支援協定或搶救機具開口合約廠商，以供應緊急搶救之用。 3.建立災害時營建工程建材、建築機具之儲備、運用、供給計畫並詳述儲藏地點、儲藏方式及使用程序等。 (三)預期目標 建立完善的救濟、救災物資整備計畫，可使救災物資能於最短的時間內運抵災區而發動其功效，也有利於後續災害防救工作的進行。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：行政室處、社會局處、建設局處、民政局處、消防局、衛生局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心及本府縣各相關單位 | 依據本府轄下各鄉鎮之災害特性及運用各類災害潛勢分析成果及資料，評估出本府較易淹水範圍，選擇適宜地點(如地勢較高、地質較堅固)儲備災時所需之搶救設備機具及器材，以備災時不時之需。 ㄧ、業務現況 對於『災害應變資源整備』業務現況，本府應備有災害防救機具器材，其中含鏟土機、挖土機、卡車…等。此外，並備有災害防救機具器材廠商、建立廠商支援名冊。(參閱附件一~四) 二、搶救設備整備 (一)工作重點 1.訂定搶救設備調度與供應計畫。 2.訂定各類開口合約廠商簽訂機制及辦法。 3.開口合約廠商名冊整備及通報聯絡機制模擬操作，以利災時對口機制正常運作。 (二)策略方針 1.結合及運用現有通訊管道系統(如有線電話、傳真機、行動電話、網路、PDA及視訊傳輸系統等)建立本府有效的災情通報、傳遞系統。 2.防汛期前補充整理災害防救應變中心作業用具、通訊器材、照明設備、圖表簿冊，每月定期測試相關器材及設備之功能。 3.有關軍方、民間志工支援協定及開口合約廠商所能動員數量，詳細造冊控管並定期更新聯繫名冊及救災支援能量，以利災時支援調度。 (三)預期成果 藉由災害搶救設備整備機制，提昇災時整體應變作業能力。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：行政室、社會局、建設局、民政局、消防局、衛生局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心及本府各相關單位 三、救濟、救急物資整備 各災害防救業務單位、鄉鎮公所，平時即應積極進行救災物資及器材之整備，存放於適當地點，根據災害規模設定資料進行災害應變資源分配，針對各高淹水潛勢區域，其應分配較多之應變資源。 (一)工作重點 1.急救用醫療器材藥品儲備、運用、供給計畫。 2.糧食儲備、運用、供給計畫。 3.飲用水儲備、運用、供給計畫。 4.民生物資必需品，如棉被、帳篷等供給計畫。 (二)策略方針 1.建立救濟、救急物資整備計畫，應考量儲備地點、數量適當性、儲備方式完善性、儲備建築物之安全性等因素。 2.與廠商進行簽訂民生物資合約支援協定或搶救機具開口合約廠商，以供應緊急搶救之用。 3.建立災害時營建工程建材、建築機具之儲備、運用、供給計畫並詳述儲藏地點、儲藏方式及使用程序等。 (三)預期目標 建立完善的救濟、救災物資整備計畫，可使救災物資能於最短的時間內運抵災區而發動其功效，也有利於後續災害防救工作的進行。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：行政室、社會局、建設局、民政局、消防局、衛生局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心及本府各相關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第二章 整備計畫 | 第三節 災害防救人員之整備編組 | 災害防救人員動員系統建置的主要目的在於執行災害搶救工作，藉由將救災人力資源系統化整備，於災害發生時有助於迅速的動員並建立防救工作秩序，以達到有效整合及系統化的管理。 ㄧ、業務現況 為有效管理救災機具、設備及人力等資源之合理分配及運用，進而提昇緊急應變之效率，建立各項專業領域技術人員人力資料庫。目前本府縣應加強本府縣各單位間緊急聯絡，亦每年編印「本府縣災害應變緊急聯繫名冊」，供各單位防救災人員隨身攜帶，以利聯絡。「徵用建工作機具編組名冊」及「工程操作人員名冊」參閱附件一~四。 二、災害防救人員動員系統 救災人員動員系統建置的主要目的在於支援人命搜救工作，將救災之人力資源系統化整理，以因應災害發生時之組織動員。透過事前的之整備編組，於災難發生時能迅速且有效率地進行救災工作。 (一)工作重點 1.各級業務單位及相關公共事業應訂定災害應變人員緊急動員計畫並建立機制。 2.加強救災人員動員機制的運作訓練，以提昇緊急應變效能。 3.各級業務單位及相關公共事業應訂定緊急動員計畫，明定災害應變人員緊急聯絡方法、集合方式、集中地點、任務分配、作業流程及緊急注意事項。 4.模擬各種狀況定期實施演練。 5.將相關災害防救組織及其調度運用計畫、人力資源及聯絡名冊等資料準備妥當，以因應災害來臨時，緊急調度人力支援之用。 6. 本府縣各單位聯絡電話及災害防救承辦人通訊資料如有異動，應即上傳本府縣災害防救資訊作業平台，並傳真副知本府縣災害防救秘書單位彙整更新。 (二)策略方針 1.各級業務單位及相關公共事業訂定緊急動員計畫，內容應包含聯絡方法、集合方式、集中地點、任務分配、作業流程及注意事項等，並預做模擬各類災害發生在時救災人員整備及動員之流程。 2.各主管災害之行政單位或事業機關為執行防災業務計畫，並配合應變中心之指示從事各項災害應變措施，平時應於內部成立緊急應變小組。緊急應變小組應派員24 小時值日，經通報重大災害發生時應立即報告該機關首長，並派員於30 分鐘內到達現場處理。 3.災害防救人員整備時，為利救災人員身分辨識及工作之執行，應穿著整齊之制服、臂章或名牌標示。 (三)預期目標 健全災害防救人員動員系統，提昇救難效率。由於人員資源系統化的整備管理，事前已訂定動員計畫並針對災害進行模擬，於災害發生時可立即反應並迅速有效的進行救災工作。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：社會局處、民政局處、文化局、警察局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心及本府縣各相關單位 三、災害防救人員整備 救災人員的整備編組工作，應考量其專長、經驗及人員居住地點等因素付予適當工作任務，並為利其災害防救工作之執行，應配有基本的防救裝備及器材，於災害發生前，能迅速前往集合地點展開緊急應變之相關工作。 (一)工作重點 1.相關災害防救組織基本資料及其任務分工調度機制準備妥當。 2.人力資源及聯絡名冊等資源準備妥當。 (二)策略方針 1.於每年防汛期前完成災害防救人員名冊之整備編組。 2.專業災害防救人員整備編組，如：設置搶救隊、特種搜救隊…等。 3.民間組織及志工之整備編組，如：物資發放及災民慰助工作人員、傷患救治、心理諮商及勘災人員、各鄉鎮志工、及民間協力廠商…等。 4.民防義警整備編組，如義警、義消、義交…等人員。 (三)預期目標 落實災害防救人員整備編組工作，提昇重大災害搶救能力。廣納更多元之民間力量參與救災，全面提昇災害搶救效率。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：社會局處、民政局處、文化局、警察局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心及本府縣各相關單位 | 災害防救人員動員系統建置的主要目的在於執行災害搶救工作，藉由將救災人力資源系統化整備，於災害發生時有助於迅速的動員並建立防救工作秩序，以達到有效整合及系統化的管理。 ㄧ、業務現況 為有效管理救災機具、設備及人力等資源之合理分配及運用，進而提昇緊急應變之效率，建立各項專業領域技術人員人力資料庫。目前本府應加強本府各單位間緊急聯絡，亦每年編印「本府災害應變緊急聯繫名冊」，供各單位防救災人員隨身攜帶，以利聯絡。「徵用建工作機具編組名冊」及「工程操作人員名冊」參閱附件一~四。 二、災害防救人員動員系統 救災人員動員系統建置的主要目的在於支援人命搜救工作，將救災之人力資源系統化整理，以因應災害發生時之組織動員。透過事前的之整備編組，於災難發生時能迅速且有效率地進行救災工作。 (一)工作重點 1.各級業務單位及相關公共事業應訂定災害應變人員緊急動員計畫並建立機制。 2.加強救災人員動員機制的運作訓練，以提昇緊急應變效能。 3.各級業務單位及相關公共事業應訂定緊急動員計畫，明定災害應變人員緊急聯絡方法、集合方式、集中地點、任務分配、作業流程及緊急注意事項。 4.模擬各種狀況定期實施演練。 5.將相關災害防救組織及其調度運用計畫、人力資源及聯絡名冊等資料準備妥當，以因應災害來臨時，緊急調度人力支援之用。 6. 本府各單位聯絡電話及災害防救承辦人通訊資料如有異動，應即上傳本府災害防救資訊作業平台，並傳真副知本府災害防救秘書單位彙整更新。 (二)策略方針 1.各級業務單位及相關公共事業訂定緊急動員計畫，內容應包含聯絡方法、集合方式、集中地點、任務分配、作業流程及注意事項等，並預做模擬各類災害發生在時救災人員整備及動員之流程。 2.各主管災害之行政單位或事業機關為執行防災業務計畫，並配合應變中心之指示從事各項災害應變措施，平時應於內部成立緊急應變小組。緊急應變小組應派員24 小時值日，經通報重大災害發生時應立即報告該機關首長，並派員於30 分鐘內到達現場處理。 3.災害防救人員整備時，為利救災人員身分辨識及工作之執行，應穿著整齊之制服、臂章或名牌標示。 (三)預期目標 健全災害防救人員動員系統，提昇救難效率。由於人員資源系統化的整備管理，事前已訂定動員計畫並針對災害進行模擬，於災害發生時可立即反應並迅速有效的進行救災工作。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：社會局、民政局、文化局、警察局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心及本府各相關單位 三、災害防救人員整備 救災人員的整備編組工作，應考量其專長、經驗及人員居住地點等因素付予適當工作任務，並為利其災害防救工作之執行，應配有基本的防救裝備及器材，於災害發生前，能迅速前往集合地點展開緊急應變之相關工作。 (一)工作重點 1.相關災害防救組織基本資料及其任務分工調度機制準備妥當。 2.人力資源及聯絡名冊等資源準備妥當。 (二)策略方針 1.於每年防汛期前完成災害防救人員名冊之整備編組。 2.專業災害防救人員整備編組，如：設置搶救隊、特種搜救隊…等。 3.民間組織及志工之整備編組，如：物資發放及災民慰助工作人員、傷患救治、心理諮商及勘災人員、各鄉鎮志工、及民間協力廠商…等。 4.民防義警整備編組，如義警、義消、義交…等人員。 (三)預期目標 落實災害防救人員整備編組工作，提昇重大災害搶救能力。廣納更多元之民間力量參與救災，全面提昇災害搶救效率。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：社會局、民政局、文化局、警察局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心及本府各相關單位 | 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第二章 整備計畫 | 第四節 社區與公民營事業災害防救能力之整合與強化 | ㄧ、業務現況 每當重大災害發生，「災民生活安置」為一重要工作，而從安置人數、地點到安置地區的興設，主要藉由本府縣與各鄉鎮公所的互相配合來予以完成；透過下列策略方針，則將進一步加強在地點選定、設施興建等工作上的效率及其適宜性。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1由各企業主管單位辦理通報，旱災發生水源不足以民生用水為主.。 2.防救災工作事務的分配訓練。 3.社區週邊環境及相關器具的整備。 (二)策略方針 1.社區缺乏資源，公民營事業缺乏人力，如果雙方能加以整合其各自在颱洪防救上所能扮演的角色，勢必在相關防救能力上得以強化，而其主要工作事務包含下列： (1)協調成立通報及援助運作體系，分配調度相關資源整備的工作。 (2)編訂社區與公民營事業的人員名冊，以方便災害防救調度之用，並成立附屬之救難隊、巡守隊，以為災害預警及發生時之用。 (3)實行社區與公民營事業的教育訓練，內容包含「緊急通報、應急救護、避難」等；此外，應在相關物資及水電等有所貯存整備。 (4)社區與公民營事業不定期召開災害整備聯繫會議，討論颱洪災害防救災事宜。 2.颱洪旱災害的發生，經常對社區當地造成重大損害，平時即應針對週邊環境及相關器具作防救災的整備，如「擋水設施、抽水機、通訊聯絡工具、消防工具、醫護工具、挖掘工具」等的備齊。 (三)預期目標 透過上述工作要點及策略的施行，將使得社區及企業間整體颱洪防救資源或能力上皆有一定程度的整合；而「通報及援助運作體系」的機制成形則是之中的重要核心目標所在。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：社會局處、民政局處、文化局、各鄉鎮公所及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 每當重大災害發生，「災民生活安置」為一重要工作，而從安置人數、地點到安置地區的興設，主要藉由本府與各鄉鎮公所的互相配合來予以完成；透過下列策略方針，則將進一步加強在地點選定、設施興建等工作上的效率及其適宜性。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1由各企業主管單位辦理通報，旱災發生水源不足以民生用水為主.。 2.防救災工作事務的分配訓練。 3.社區週邊環境及相關器具的整備。 (二)策略方針 1.社區缺乏資源，公民營事業缺乏人力，如果雙方能加以整合其各自在颱洪防救上所能扮演的角色，勢必在相關防救能力上得以強化，而其主要工作事務包含下列： (1)協調成立通報及援助運作體系，分配調度相關資源整備的工作。 (2)編訂社區與公民營事業的人員名冊，以方便災害防救調度之用，並成立附屬之救難隊、巡守隊，以為災害預警及發生時之用。 (3)實行社區與公民營事業的教育訓練，內容包含「緊急通報、應急救護、避難」等；此外，應在相關物資及水電等有所貯存整備。 (4)社區與公民營事業不定期召開災害整備聯繫會議，討論颱洪災害防救災事宜。 2.颱洪旱災害的發生，經常對社區當地造成重大損害，平時即應針對週邊環境及相關器具作防救災的整備，如「擋水設施、抽水機、通訊聯絡工具、消防工具、醫護工具、挖掘工具」等的備齊。 (三)預期目標 透過上述工作要點及策略的施行，將使得社區及企業間整體颱洪防救資源或能力上皆有一定程度的整合；而「通報及援助運作體系」的機制成形則是之中的重要核心目標所在。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：社會局、民政局、文化局、各鄉鎮公所及本府各相關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第二章 整備計畫 | 第五節 演習訓練與宣導 | ㄧ、業務現況 為檢視災害防救業務辦理現況成果及提昇災害應變能力，由縣長召集，依據可能發生之災害規模、類型辦理年度整合演習。演練重點有應變中心運作、應變召集、決策支援資訊系統應用、監測及預警資料判讀、疏散命令發佈、災情蒐報、避難疏散、現地搶救災演練、支援作業、緊急動員等。針對各類演習過程應製作成文宣，以作為防災教育之輔助教材；並針對演習成果進行檢討，以作為防救災資源整備及因應措施擬訂改進之依據。 二、災害規模設定之應用 應依據颱洪災害規模設定資料進行研擬，並針對所研擬之狀況設定條件，選定高災害潛勢地區進行颱洪災害防救演習訓練與宣導。 三、年度整合演習 為檢視災害防救業務辦理現況成果及提昇災害應變能力，由縣長召集，依據可能發生之災害規模、類型辦理年度整合演習。 (一)工作重點 1.應就實際情形假定災害狀況及應變措施，以符合真實性。 2.演習項目應包含應變中心運作、應變召集、決策支援資訊系統應用、監測及預警資料判讀、疏散命令發布、災情蒐報、避難疏散、實地救災演練、支援作業、緊急動員等。 3.舉行複合性災害演習或跨鄉鎮或全縣性之大型演習。 (二)策略方針 1.於災害普教落實後，中長期推動仍應逐步導向多元環境考量，包括假日時段、高災害潛勢地區及社區民眾參與等均列入考量。 2.短期內整合演習時間擬定於上班時間，演習地點以空間較大、交通方便之處為佳，民間參與以大型企業組織、公司及學校為優先考量。 3.舉辦複合性災害演習、跨區域或全縣性之大型演習。 (三)預期目標 應變中心組織架構完整，具蒐集資訊及指揮調度功能，成功應用決策支援系統、監測及預警資料，研判災害可能之發展，推演搶救行動方案。並確實檢測相關通訊、防洪排水、監測設備及機具等正常可操作性。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：消防局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門後備服務中心、自來水廠及本府縣各相關單位 四、區域應變演習 為檢視災害防救業務辦理現況成果及提昇區域災害應變能力，由鄉鎮長召集，依據地區災害特性辦理區域應變演習。 (一)工作重點 1.舉辦颱洪災害之救災應變演習。 2.針對區域內特殊空間結構或用途之建築物及場所辦理特殊項目之演習，以提昇整體應變搶救能力。 3.演習項目應包含應變中心運作、應變召集、決策支援資訊系統應用、監測及預警資料判讀、疏散命令發布、災情蒐報、避難疏散、實地救災演練、支援作業、緊急動員等。 (二)策略方針 1.針對區域內特殊空間結構或用途之建築物及場所辦理之演習，應結合相關防救災單位(如公部門及民間團體)推動，並動員民眾參加，以提高動員演習之成效，並達到宣導民眾之效果。 2.區域演習與業務單位演習合併辦理，亦即災害業務主管單位召集有關單位及災害想定區之鄉鎮公所共同辦理，能減少演習經費開銷，並提昇成果。 3.演習方式可包含以災害境況模擬為基礎之沙盤推演。 (三)預期目標 針對區域環境特性或危害潛勢，研判可能災情，並統合應變中心各任務編組資源及應變能力，進行災害應變與搶救，並邀集轄區內機關、學校、社區、民間團體及村里民等共同參與演練。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：消防局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門後備服務中心、自來水廠及本府縣各相關單位 五、業務單位演習 為檢視災害防救業務辦理現況成果及提昇災害防救業務單位災害應變能力，由業務單位首長召集，依據災害防救之任務分工辦理業務單位演習。 (一)工作重點 1.演習項目應包含緊急應變小組運作、應變召集、災害防救業務演練、災害防救設施設備緊急操作等。 2.業務單位演習得視需要配合區域應變演習執行。 (二)策略方針 1.區域演習應考量轄區災害特性，根據潛勢資料，設定災害想定，據以辦理演習。 2.區域演習與業務單位演習合併辦理，亦即災害業務主管單位召集有關單位及災害想定區之鄉鎮公所共同辦理，能減少演習經費開銷，並提昇成果。 (三)預期目標 使災害防救業務單位熟悉災害防救作業模式，並檢視相關設備機具保持堪用。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：消防局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門後備服務中心、自來水廠及本府縣各相關單位 六、旱災之防救相關機關之演習、訓練 （一）地方政府及自來水事業應密切聯繫，模擬旱災狀況實施演習，以強化應變處置能力，並於演練後檢討改善，提升旱災應變能力。 （二）地方政府及自來水事業應透過年度訓練計畫，配合其「旱災災害防救業務計畫」，辦理旱災防救人員講習與訓練；本部得視需要辦理跨縣市旱災災害應變對策之訓練。 | ㄧ、業務現況 為檢視災害防救業務辦理現況成果及提昇災害應變能力，由縣長召集，依據可能發生之災害規模、類型辦理年度整合演習。演練重點有應變中心運作、應變召集、決策支援資訊系統應用、監測及預警資料判讀、疏散命令發佈、災情蒐報、避難疏散、現地搶救災演練、支援作業、緊急動員等。針對各類演習過程應製作成文宣，以作為防災教育之輔助教材；並針對演習成果進行檢討，以作為防救災資源整備及因應措施擬訂改進之依據。 二、災害規模設定之應用 應依據颱洪災害規模設定資料進行研擬，並針對所研擬之狀況設定條件，選定高災害潛勢地區進行颱洪災害防救演習訓練與宣導。 三、年度整合演習 為檢視災害防救業務辦理現況成果及提昇災害應變能力，由縣長召集，依據可能發生之災害規模、類型辦理年度整合演習。 (一)工作重點 1.應就實際情形假定災害狀況及應變措施，以符合真實性。 2.演習項目應包含應變中心運作、應變召集、決策支援資訊系統應用、監測及預警資料判讀、疏散命令發布、災情蒐報、避難疏散、實地救災演練、支援作業、緊急動員等。 3.舉行複合性災害演習或跨鄉鎮或全縣性之大型演習。 (二)策略方針 1.於災害普教落實後，中長期推動仍應逐步導向多元環境考量，包括假日時段、高災害潛勢地區及社區民眾參與等均列入考量。 2.短期內整合演習時間擬定於上班時間，演習地點以空間較大、交通方便之處為佳，民間參與以大型企業組織、公司及學校為優先考量。 3.舉辦複合性災害演習、跨區域或全縣性之大型演習。 (三)預期目標 應變中心組織架構完整，具蒐集資訊及指揮調度功能，成功應用決策支援系統、監測及預警資料，研判災害可能之發展，推演搶救行動方案。並確實檢測相關通訊、防洪排水、監測設備及機具等正常可操作性。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：消防局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門後備服務中心、自來水廠及本府各相關單位 四、區域應變演習 為檢視災害防救業務辦理現況成果及提昇區域災害應變能力，由鄉鎮長召集，依據地區災害特性辦理區域應變演習。 (一)工作重點 1.舉辦颱洪災害之救災應變演習。 2.針對區域內特殊空間結構或用途之建築物及場所辦理特殊項目之演習，以提昇整體應變搶救能力。 3.演習項目應包含應變中心運作、應變召集、決策支援資訊系統應用、監測及預警資料判讀、疏散命令發布、災情蒐報、避難疏散、實地救災演練、支援作業、緊急動員等。 (二)策略方針 1.針對區域內特殊空間結構或用途之建築物及場所辦理之演習，應結合相關防救災單位(如公部門及民間團體)推動，並動員民眾參加，以提高動員演習之成效，並達到宣導民眾之效果。 2.區域演習與業務單位演習合併辦理，亦即災害業務主管單位召集有關單位及災害想定區之鄉鎮公所共同辦理，能減少演習經費開銷，並提昇成果。 3.演習方式可包含以災害境況模擬為基礎之沙盤推演。 (三)預期目標 針對區域環境特性或危害潛勢，研判可能災情，並統合應變中心各任務編組資源及應變能力，進行災害應變與搶救，並邀集轄區內機關、學校、社區、民間團體及村里民等共同參與演練。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：消防局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門後備服務中心、自來水廠及本府各相關單位 五、業務單位演習 為檢視災害防救業務辦理現況成果及提昇災害防救業務單位災害應變能力，由業務單位首長召集，依據災害防救之任務分工辦理業務單位演習。 (一)工作重點 1.演習項目應包含緊急應變小組運作、應變召集、災害防救業務演練、災害防救設施設備緊急操作等。 2.業務單位演習得視需要配合區域應變演習執行。 (二)策略方針 1.區域演習應考量轄區災害特性，根據潛勢資料，設定災害想定，據以辦理演習。 2.區域演習與業務單位演習合併辦理，亦即災害業務主管單位召集有關單位及災害想定區之鄉鎮公所共同辦理，能減少演習經費開銷，並提昇成果。 (三)預期目標 使災害防救業務單位熟悉災害防救作業模式，並檢視相關設備機具保持堪用。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：消防局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門後備服務中心、自來水廠及本府各相關單位 六、旱災之防救相關機關之演習、訓練 （一）地方政府及自來水事業應密切聯繫，模擬旱災狀況實施演習，以強化應變處置能力，並於演練後檢討改善，提升旱災應變能力。 （二）地方政府及自來水事業應透過年度訓練計畫，配合其「旱災災害防救業務計畫」，辦理旱災防救人員講習與訓練；本部得視需要辦理跨縣市旱災災害應變對策之訓練。 | 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第二章 整備計畫 | 第六節 設施之檢修 | ㄧ、業務現況 對於防洪排水設施之檢修業務現況，本府縣颱洪災害主政局室對於防洪排水設施皆於防汛期前完成各設施之檢測及調查。對於本府縣颱洪危險潛勢區域，本府縣均加強其防洪排水設施的整備及檢修。 二、防洪排水設施之檢修 為減少災害發生時本府縣縣民生命財產之安全，應由全縣縣民共同負起災害防救之責任及工作，災害防救各業務單位於防汛期前，應分階段辦理及完成所屬業務範圍內有關災害防救設施、設備之檢查及相關修復工程，如無法於防汛期前完成之工作，應呈報本府縣主管單位知悉，並依相關緊急處理機制預作準備，以利災時搶救工作順利進行。 (一)工作重點 1.防汛材料、設施、設備、機具之整備。 2.防洪監視系統整備及檢修。 3.加強各鄉鎮排水系統檢查與維護工作，確保水流暢通。 4.加強溪流行水區巡查、告發及取締違法行為，維護溪流排洪功能。 (二)策略方針溪流 1.備妥足量機具、油料、發電機及抽水機等器材，並維護機具正常運作。 2.每年於防汛期前，有關單位應進行雨水下水道清理檢查，對於檢查缺失應速予改善，以維排水功能正常發揮。 3.颱風來襲前，除應再加強檢視各鄉鎮易積水地點之排水幹支線及側溝排水狀況外，應對轄區重大工程施工區週邊排水維護情形進行檢查，並準備適足之抽水機以為因應。 4.持續進行滯洪池檢修作業，若有嚴重淤積時，應將調查結果知會其業務主管，並儘速進行清淤工程。 5.持續進行支流溪流嚴重淤積之清淤工程，並評估其對各鄉鎮區排水之影響程度，並將結果提報本府相關局室單位，研擬相對應之防救災措施。 (三)預期目標 防汛期前檢視及整備工作，提高抗洪及應變防能力，將災害的損失降至最低。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：消防局及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 對於防洪排水設施之檢修業務現況，本府颱洪災害主政局室對於防洪排水設施皆於防汛期前完成各設施之檢測及調查。對於本府颱洪危險潛勢區域，本府均加強其防洪排水設施的整備及檢修。 二、防洪排水設施之檢修 為減少災害發生時本府縣民生命財產之安全，應由全縣縣民共同負起災害防救之責任及工作，災害防救各業務單位於防汛期前，應分階段辦理及完成所屬業務範圍內有關災害防救設施、設備之檢查及相關修復工程，如無法於防汛期前完成之工作，應呈報本府主管單位知悉，並依相關緊急處理機制預作準備，以利災時搶救工作順利進行。 (一)工作重點 1.防汛材料、設施、設備、機具之整備。 2.防洪監視系統整備及檢修。 3.加強各鄉鎮排水系統檢查與維護工作，確保水流暢通。 4.加強溪流行水區巡查、告發及取締違法行為，維護溪流排洪功能。 (二)策略方針溪流 1.備妥足量機具、油料、發電機及抽水機等器材，並維護機具正常運作。 2.每年於防汛期前，有關單位應進行雨水下水道清理檢查，對於檢查缺失應速予改善，以維排水功能正常發揮。 3.颱風來襲前，除應再加強檢視各鄉鎮易積水地點之排水幹支線及側溝排水狀況外，應對轄區重大工程施工區週邊排水維護情形進行檢查，並準備適足之抽水機以為因應。 4.持續進行滯洪池檢修作業，若有嚴重淤積時，應將調查結果知會其業務主管，並儘速進行清淤工程。 5.持續進行支流溪流嚴重淤積之清淤工程，並評估其對各鄉鎮區排水之影響程度，並將結果提報本府相關局室單位，研擬相對應之防救災措施。 (三)預期目標 防汛期前檢視及整備工作，提高抗洪及應變防能力，將災害的損失降至最低。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：消防局及本府各相關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第二章 整備計畫 | 第七節 災害應變中心之設置規劃 | ㄧ、業務現況 在颱洪災害發生時，為有效推行各種災害防救應變措施，本府縣依災害防救法設置「金門縣災害應變中心」，其主要任務如下： (一)指揮、督導及協調、處理各項災害應變措施。 (二)隨時瞭解並掌握各種災害狀況動態，即時通報相關單位及傳遞災情。 (三)災情及損失之蒐集、評估、彙整、報告、管制、處理等事項。 (四)在災區內需實施災害應變措施時，對各機關做必要之指示並主動提供支援協助。 (五)加強防救災有關機關之縱向、橫向聯繫。 (六)推動災害防救相關事宜。 二、災害應變中心設置 每年應確實完成各級颱洪災害應變中心之整備編組、工作人員講習造冊、相關資訊蒐集與傳遞之硬體設施的補強、測試維修通訊設備等各項準備工作。 (一)工作重點 1.各級應變中心及前進指揮所之整備編組。 2.依據災害潛勢資料，對於本府縣高潛勢地區及境況模擬易造成重大損失地區，加強颱洪災害之應變能力。 (二)策略方針 1.建置颱洪災害應變中心設立機制，視災害類別與情況分級開設一級、二級與三級災害應變中心，以執行災害緊急應變事宜。 2.訂定颱洪災害應變中心整備事項，如：就主管職務職掌範圍內籌劃，完成一切救災準備。 3.相關承辦人員應於每年定期參加必要之演練講習，並重新編組造冊，如有異動，應即時通知消防局。 4.建立災害應變中心之運作準則，為實施積極之防災作為，設置災害應變中心，並採納防災會報之意見，立即依事前規劃之程序依序完成災害應變中心的設置工作。 (三)災害應變中心之任務如下： 1.加強災害防救相關機關之縱向指揮、督導及橫向協調、聯繫事宜，處理各項災害應變措施。 2.掌握各種災害狀況，即時傳遞災情並通報相關單位應變處理。 3.災情之蒐集、評估、處理、彙整及報告事項。 4.緊急救災人力、物資之調度、支援事項。 5.其他有關防救災事項。 (三)預期目標 建立災害防救體系，迅速應變處理突發重大災害；統籌行政支援力量，防救及處理，俾使災害損失減低至最小，並及早完成善後復原工作。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：研考室、建設局處、消防局及本府縣各相關單位 三、災害應變中心規劃 為確立災害應變中心能充分發揮危機處理的應變功能，建築基地應選擇安全平坦之地區，並配合高度耐震之強固建築結構。此外，在軟硬體設備上，災害應變中心整合應含括：會議視聽規劃，軟、硬體設備整合等建置。並且運用最現代化的科技設備，以提高整體救災效率，並掌握災情之及時資訊，做最有效的決策，以便相互支援因應，分散災害風險。 (一)工作重點 1.各級災害應變中心設置須考量潛勢資料且應具備相關之軟、硬體設施。 2.災害應變中心所在的建築物應有足夠的防洪耐震設計，並備有緊急自動發電的系統。 (二)策略方針 1.明確指定災害應變中心設備設置及決策支援資訊系統之建置原則，如決策過程中，需要充分的資訊輔助。因此，決策的品質，往往決定於相關資訊是否可以有效並迅捷的提供。 2.災害應變中心的決策支援資訊系統之建置，應包括災害預警報系統、氣象資料供應系統、災情調查、通報系統、救災派遣系統、災區管理與管制系統及緊急醫療管理系統等。 (三)預期目標 明確指定災害應變中心設備設置及決策支援資訊系統之建置原則，提供未來添購災害應中心規劃之參考依據。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：研考室、建設局處、消防局及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 在颱洪災害發生時，為有效推行各種災害防救應變措施，本府依災害防救法設置「金門縣災害應變中心」，其主要任務如下： (一)指揮、督導及協調、處理各項災害應變措施。 (二)隨時瞭解並掌握各種災害狀況動態，即時通報相關單位及傳遞災情。 (三)災情及損失之蒐集、評估、彙整、報告、管制、處理等事項。 (四)在災區內需實施災害應變措施時，對各機關做必要之指示並主動提供支援協助。 (五)加強防救災有關機關之縱向、橫向聯繫。 (六)推動災害防救相關事宜。 二、災害應變中心設置 每年應確實完成各級颱洪災害應變中心之整備編組、工作人員講習造冊、相關資訊蒐集與傳遞之硬體設施的補強、測試維修通訊設備等各項準備工作。 (一)工作重點 1.各級應變中心及前進指揮所之整備編組。 2.依據災害潛勢資料，對於本府高潛勢地區及境況模擬易造成重大損失地區，加強颱洪災害之應變能力。 (二)策略方針 1.建置颱洪災害應變中心設立機制，視災害類別與情況分級開設一級、二級與三級災害應變中心，以執行災害緊急應變事宜。 2.訂定颱洪災害應變中心整備事項，如：就主管職務職掌範圍內籌劃，完成一切救災準備。 3.相關承辦人員應於每年定期參加必要之演練講習，並重新編組造冊，如有異動，應即時通知消防局。 4.建立災害應變中心之運作準則，為實施積極之防災作為，設置災害應變中心，並採納防災會報之意見，立即依事前規劃之程序依序完成災害應變中心的設置工作。 (三)災害應變中心之任務如下： 1.加強災害防救相關機關之縱向指揮、督導及橫向協調、聯繫事宜，處理各項災害應變措施。 2.掌握各種災害狀況，即時傳遞災情並通報相關單位應變處理。 3.災情之蒐集、評估、處理、彙整及報告事項。 4.緊急救災人力、物資之調度、支援事項。 5.其他有關防救災事項。 (三)預期目標 建立災害防救體系，迅速應變處理突發重大災害；統籌行政支援力量，防救及處理，俾使災害損失減低至最小，並及早完成善後復原工作。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：研考室、建設局、消防局及本府各相關單位 三、災害應變中心規劃 為確立災害應變中心能充分發揮危機處理的應變功能，建築基地應選擇安全平坦之地區，並配合高度耐震之強固建築結構。此外，在軟硬體設備上，災害應變中心整合應含括：會議視聽規劃，軟、硬體設備整合等建置。並且運用最現代化的科技設備，以提高整體救災效率，並掌握災情之及時資訊，做最有效的決策，以便相互支援因應，分散災害風險。 (一)工作重點 1.各級災害應變中心設置須考量潛勢資料且應具備相關之軟、硬體設施。 2.災害應變中心所在的建築物應有足夠的防洪耐震設計，並備有緊急自動發電的系統。 (二)策略方針 1.明確指定災害應變中心設備設置及決策支援資訊系統之建置原則，如決策過程中，需要充分的資訊輔助。因此，決策的品質，往往決定於相關資訊是否可以有效並迅捷的提供。 2.災害應變中心的決策支援資訊系統之建置，應包括災害預警報系統、氣象資料供應系統、災情調查、通報系統、救災派遣系統、災區管理與管制系統及緊急醫療管理系統等。 (三)預期目標 明確指定災害應變中心設備設置及決策支援資訊系統之建置原則，提供未來添購災害應中心規劃之參考依據。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：研考室、建設局、消防局及本府各相關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第二章 整備計畫 | 第八節 避難收容場所與設施之設置管理 | ㄧ、業務現況 充分掌握本府縣颱洪災害潛勢分析，並充分利用本府縣里鄰公園、各級學校、大型公園、空地、廣場、停車場、體育場所等，合理及適切地規劃管理本府縣颱洪災害之避難收容場所及設施。 二、災害規模設定之應用 避難收容場所與設施的設置應依據颱洪災害規模設定結果進行選址，避開颱洪高危險潛勢地區，選擇適當地點進行設置，以避免災民二次避災。利用災害潛勢分析資料，針對本府縣位於高淹水潛勢地區之避難收容場所及設施之設置地點進行評估，將位於較不適當之地點之避難收容場所及設施，予以重新檢討。 (一)既有收容場所調查 避難收容據點是避難系統中不可或缺的一環，無論是強調緊急避難、臨時收容或中長期收容等不同功能之避難收容據點，更是災害發生時受災民眾唯一的依靠。其中，緊急性避難據點可說是災後能提供災民第一處安心進行避難活動之場所，特別在面對發生率頻繁的風災、水災、震災等天然災害，更加顯示出緊急性避難據點的重要性。但是土地多被作為人類居住、工業及商業使用，以及政府部門因財政上的困窘而無力徵收公共設施用地等因素，使得現階段各層級之緊急性避難據點所該容納之人口過多或規模嚴重不足。 目前國內相關法例對緊急性避難據點的設置標準，大多僅只於規範據點的數量和規模。這些法源依據可幫助規劃者概略決定需設置的據點數量和規模，也有助於了解現有據點的使用狀況；然而對於規劃者最需要也是最重要的區位決策配置，則顯得毫無幫助。在缺乏相關的區位規劃檢討指標的情況下，規劃者頂多只能依其專業經驗或主觀意念進行區位決策配置；同時，規劃者與決策者亦難以衡量、辨別不同類型的區位配置。特別是在都市中之舊市區部分，由於該類型之都市既成市區，由於發展較早，因此較之於同一都市中之新設立或剛形成之地區，通常有著人口稠密、建物結構老舊、道路狹窄、公共避難空間不足等等缺點，再加上一旦災害發生於該處，不僅災害本身會重創該老舊市區本身，更易因災害發生所引發之二次災害(例如地震所引發之火災)，而造成舊市區當地、甚至牽連到鄰近地區居民莫大之生命財產損失。因此，如何研擬出一套適用於震災的都市避難據點系統最適區位配置及檢討模式，並將之應用於地區的災害避難系統中，以針對現有避難系統之區位及規模進行檢討及建議，實是迫不及待的工作。 金門縣內現有避難場所(或緊急處所)之規劃，乃以開闊空間為規劃設置標準，其中包括了學校、村里辦公處、活動中心等，又依其使用功能，有具有緊急應變中心設置功能、臨時醫療功能、物資存放功能、臨時災民收容功能等，現有金門縣避難收容場所調查表如表2.8，可知大部分為常為居民所使用的村里辦公處，因此對於這些建物是否適用於震後避難收容場所，尤須注意。 (二)收容場所評估方法 收容地點的功能就是在地震發生後提供給附近居民有個可靠的避難場所，也就是災難發生後災民的唯一依靠。緊急性避難據點可說是災後能提供災民第一處安心進行避難活動之場所，特別在面對發生率頻繁的風災、水災、震災等天然災害，更加顯示出緊急性避難據點的重要性。緊急避難據點所擁有的功能包括收容避難人民、提供醫療功能以及物質存放功能。由於避難收容所為災難發生後進行避災、救災、儲糧的安全場所之ㄧ，故避難收容所的設置及維護為防災計畫的重點功課，本計畫將對金門縣現有之避難收容所進行地震災害之影響評估，以瞭解在其既有的避難收容所是否可以有效執行其功能。 評估方式將就避難收容地點距震央距離以及村里危險度分級之模擬結果進行探討，利用避難收容地點距震央距離並配合模擬資料中各避難收容據點之PAG分級，採用評點法進行評估，對每一緊急避難據點進行評分，其分析評分表如表3.7所示，分別統計其兩項因子之得分，經過兩項分數的加總，以分數等於或高於9分者為高危險避難收容據點，介於5到8分之間者為中危險避難收容據點，而等於或低於4分者為低危險避難收容據點；在未來規劃避難收容據點時即可依據其評估結果優先加強危險度較高之避難收容據點，即可針對該據點在地震發生後可能失去執行收容避難居民的功能，亦可深入探討其在地震發生後是否能夠執行其避難功能，並在未來就其避難收容據點加強其功效性及安全性。 避難收容據點是附近居民逃生避難的唯一依靠，若地震發生時，其避難據點亦受地震影響而損毀倒塌，將會對附近居民構成相當大的威脅。本計畫將本府縣避難收容據點分級為高危險、中危險以及低危險三級，經過評估作業處理得到本府縣之三級避難收容據點，高危險避難收容據點為在所有緊急避難點位中得分甚高者(如圖2.13所示)，其含意包括距震央甚近且位於具有較高PGA值之村里中，故未來規劃者在探討避難收容據點之震後執行功能可能性時，首要應該從中低危險收容據點予以檢討。 三、避難收容場所與設施的設置 (一)工作重點 1.利用災害潛勢模擬分析及資料，優先針對本府縣位於震災高潛勢地區之避難收容場所、緊急安置所、急救責任醫院等場所進行評估，將劃設於不適當之地點，予以重新檢討或加強其防災之設備或措施。 2.依據本府縣事前擬定之緊急避難收容場所之管理辦法及要點，各村里應有專人負責場所平日之檢修及維護，隨時整備待命，並依各級災害應變中心指示開設之。 3.針對本府縣重要設施之地理資訊資料庫進行建置，以供避難救災路徑規劃與避難收容場所之規劃。 4.於防災系統規劃作業時，積極進行尋找適當之防災空間，作為設置之參考。 5. 可藉由大眾（電子）媒體、網路或民政系統廣為宣導民眾週知鄰近收容場所 (二)策略方針 1.針對本府縣各行政區指定優先開設之緊急安置所、急救責任醫院及防災據點等場所進行檢討，運用災害潛勢模擬及分析資料重新套疊後，重新檢討及劃定較適當之學校及場所。 2.緊急避難收容場所劃定及設置原則： (1)安全原則：避難收容場所設備設置地點應避開高災害潛勢區域，以地質穩定、距斷層帶500m 以上、建築結構耐震、無坡地災害之地點設置較為適宜，以避免二次遷移或二次災害發生。 (2)就近原則：避難收容場所的指定，以選擇距離災區較近之學校、廟宇、里民活動中心等公共建物為主。 (3)效益原則：避難收容場所需備有相當完善的避難設備、設施，足夠活動的空間，並位於水源易取得場所，以及備有充足的避難物資，滿足災民生活需求，提供良好的安置環境。 (4)分類原則：避難收容場所的指定，應先勘查地形，調查環境，並依災害類型指定不同性質的避難收容場所，備妥必要的防救設備及設施。 (5)整備原則：考量災害特性、人口分布、地形狀況，事先指定適當地點作為災民避難收容場所，宣導民眾週知，並定期動員居民演練，熟悉避難路徑，劃設為避難收容場所之建物應由專人負責平時之定期安全檢查及設施維護，並備妥相當數量的救濟物資。 3.緊急避難收容場所設置時機： (1)避難收容場所之開設由各級災害應變中心視災區實際狀況，通知優先被指定緊急安置學校或災區臨近學校或里民活動中心等開設避難收容場所。 (2)避難設施開設期間以災害發生後1 至3 日內學校停止上課期間為原則，必要時得視災情嚴重程度延長之，惟仍須依規定通知相關單位。 4.緊急避難收容場所設置類別： (1)短期避難場所：安置時間在3 天以內者，設置短期避難所，其設置地點由鄉鎮級災害應變中心指揮官(鄉鎮長)指定規劃之震災收容場所、學校、廟宇或社區活動中心開設，惟安置學校期間，以不影響學校正常上課為原則。 (2)中長期收容場所：因災情嚴重，需長時間(3 天以上)安置災民者，應設置中長期收容場所，以接替短期避難收容場所，其設置地點宜提供國宅承租，或由業務相關單位安排適當地點避難或興建組合屋收容避難，中長期收容場所應依中央災害防救相關規定及補助標準，發放災害救助金因應，災民若因居住場所損毀且無力重建者，則應回歸平時救助業務，由各級業務單位依相關規定予以長期安置協助。 5.緊急避難收容場所設置規劃時，應考量災時民眾日常生活之便利性及安全性，如照明、衛生及盥洗、餐飲、不斷電廣播設備、資訊、醫療器材、心理輔導場、臨時廁所等。 6.優先針對生活弱勢者、高齡及肢體障礙者規劃加強照護之避難設施場所，並與一般避難設施、人員有所區隔。 7.負責緊急收容業務單位應對指定安置場所全面進行建築結構體安全檢查及補強作業，必要時得請縣府工務等單位協助補強改善。 8. 除規劃男女休息區外，為符人性化服務原則，視收容場所現況，可規劃家庭式收容空間。 (三)預期目標 發生大規模震災時，各級災害應變中心能以人命安全為優先考量，實施避難勸告或指示撤離，並提供避難收容場所及周全設施，使居民能於最短時間內獲得安全。 四、避難收容場所與設施的管理 各行政區緊急避難收容場所、設施之使用及管理，應於事前擬定相關之管理辦法及準則，並由專人負責執行維持現場環境及生活秩序。 (一)工作重點 1.負責災害防救收容業務之主辦單位應迅速與各鄉鎮公所共同制定「避難及收容設施管理辦法」。 2.定期檢測及整備各鄉鎮、村里避難收容場所之各類設備、設施及器材。 3.各鄉鎮應利用村里民活動加強宣導避難收容場所及其管理辦法，並定期演習。 (二)策略方針 1.避難收容場所及設施之管理 (1)平時管理與災時管理：避難收容場所之設施設備之管理，平時即應指定專人或專屬單位負責管理與維護，使功能正常、性能良好；災時由開設避難所之學校或單位代為負責督導、管理。 (2)設備管理：固定設備設施統由避難收容場所之鄉鎮公所、學校、託管單位負責管理，機動設備設施依類別分由鄉鎮公所、學校、託管單位負責管理。 (3)集中管理與分散管理：固定設備設施採集中管理，機動設備設施採分散管理，分別由鄉鎮公所、學校及託管單位，負責購置、保管及維護。 2.避難收容場所及設施管理原則 (1)各權責單位事前應訂定「避難設施管理辦法」作為管理依據，開設時並須指定專人負責管理。 (2)避難設施開設時，應將開設日期、場所、收容人數、聯絡電話、管理負責人及預定開設期間等資料，依規定格式通報教育局處、社會局處、當地警察局、消防局等相關單位。 (3)避難設施開設後，避難人員應造冊管理，並佩帶臨時識別證以供辨識，因事離開避難設施時應向輔導人員請假，並請警察單位負責避難所安全警戒、秩序維護及進出管制等事項。 (4)經指定為避難設施之學校校長及教職員工，應參與部分工作分擔協議及啟動體制計畫的策定。並將收容者基本資料及災情迅速通報縣級災害應變中心、鄉鎮級害應變中心及教育局處緊急應變處理小組。 (5)必要時將收容民眾予以組織編組成自治會等，或將社區災害防救組織予以編訓成管理單位，讓民眾自行管理災民。 (6)縣級災害應變中心對於避難設施之管理，應盡全力予以協助。 (7)除規劃男女休息區外，為符人性化服務原則，視收容場所現況，可規劃家庭式收容空間。 三、避難收容場所與設施的設置 (一)工作重點 1.利用災害潛勢分析資料，針對本府縣位於高淹水潛勢地區之避難收容場所進行評估檢討。 2.防汛期前，完成各鄉鎮避難收容場所及設備之整備工作。 3.依據事前擬定之避難收容場所之管理辦法及要點，各鄉鎮應有專人負責場所之檢修及維護，災時整備待命，並依各級災害應變中心指示，隨時開設之。 4.針對本府縣重要設施與地理資訊資料庫進行建置，以供避難救災路徑規劃與避難收容場所與設施的設置。 5.於防災系統規劃作業時，積極進行尋找適當之防災空間資源，作為整備計畫之參考。 6. 可藉由大眾（電子）媒體、網路或民政系統廣為宣導民眾週知鄰近收容場所 (二)策略方針 1.針對本府縣各行政區指定優先開設之避難收容場所進行檢討，參考颱洪災害潛勢分析資料重新套疊後，檢討及劃定較適當之場所。 2.避難收容場所劃定及設置原則應考慮安全、便利、活動空間及資源充裕等因素；避難場所之地點，可以學校、廟宇或區民活動中心作為優先考慮地點。 3.避難收容場所開設時機 (1) 本府縣災害應變中心，依各鄉鎮災害應變中心所回報之災害情形及參考中央氣象局發布之資訊，有必要下達疏散命令時，通知相關鄉鎮公所依據所擬定之疏散避難計畫，通知被指定優先開設之避難收容場所進行開設作業。 (2)各鄉鎮災害應變中心依實際災情需要，於必要時得依據所擬定之疏散避難計畫，通知被指定優先開設之避難收容場所進行開設作業。 (3)各級災害應變中心未成立，而情況特殊急需緊急疏散時，由各鄉鎮長下達並執行疏散命令，依據各鄉鎮公所擬定之疏散避難計畫，通知被指定優先開設之避難收容場所進行開設作業。各鄉鎮長不在時，由各鄉鎮（主任）秘書、轄區警察單位主管代理執行任務。 4.避難收容場所設置規劃時，應考量災時民眾日常生活之便利性及安全性，如照明、衛生及盥洗、餐飲、不斷電廣播設備、資訊、醫療器材、心理輔導場、臨時廁所等，除規劃男女休息區外，為符人性化服務原則，視收容場所現況，可規劃家庭式收容空間。。 5.優先針對生活弱勢者、高齡及肢體障礙者規劃加強照護之避難設施場所，並與一般避難設施、人員有所區隔。 6.負責緊急收容業務單位應對指定安置場所全面進行安全檢查及補強作業，必要時得請本府縣相關單位協助補強改善。 7.整合各界救災與維生資源，妥善照顧災民生活。 (三)預期目標 颱洪災害來臨時，各級災害應變中心應以人命安全為優先考量，實施當地居民之避難勸告或指示撤離，並提供避難收容場所及設施，使居民能於最短時間內獲得安全且免於恐懼。 (四)辦理單位 1.主辦單位：消防局、工務局處、建設局處 2.協辦單位：社會局處、自來水廠、本府縣各相關單位 四、避難收容場所與設施的管理(提供避難收容場所管理規定) 各行政區避難收容場所、設施之使用及管理，應於事前擬定相關之管理辦法及準則，並由專人負責執行維持現場環境及生活秩序。 (一)工作重點 1.負責災害防救收容業務之主辦單位應迅速與各鄉鎮公所共同制定「避難設施管理辦法」。 2.定期檢測及整備各鄉鎮、村里避難收容場所之各類設備、設施及器材。 3.各鄉鎮應利用村里民活動加強宣導避難收容場所及其管理辦法，並定期演習。 (二)策略方針 1.各權責單位事前應訂定「避難設施管理辦法」作為管理依據。 2.避難收容場所設施之管理，平時即應指定專人或專屬單位負責管理與維護；災時由開設避難所之學校或單位代為負責檢測、管理。 3.避難設施開設時，應將開設日期、場所、收容人數、聯絡電話、管理負責人及預定開設期間等資料，依規定格式通報本府縣相關單位。 4.避難設施開設後，避難人員應造冊管理，並佩帶臨時識別證以供辨識，因事離開避難設施時應向輔導人員請假，並請警察機關負責避難所安全警戒、秩序維護及進出管制等事項。 5.經指定為避難設施之學校校長及教職員工，應參與工作分擔，並將收容者基本資料及災情迅速通報縣級、鄉鎮級災害應變中心及本府縣教育局處緊急應變處理小組。 6.避難收容場所之設備統由鄉鎮公所、學校、託管單位負責購置、保管及維護。 (三)預期目標 藉由避難收容場所之開設、相關設施設備與編組，以及各項先期整備措施等作為，期使當災害來臨時能立即、安全及迅速安置收容受災民眾，以降低受災民眾生命與財產之損失。 | ㄧ、業務現況 充分掌握本府颱洪災害潛勢分析，並充分利用本府里鄰公園、各級學校、大型公園、空地、廣場、停車場、體育場所等，合理及適切地規劃管理本府颱洪災害之避難收容場所及設施。 二、災害規模設定之應用 避難收容場所與設施的設置應依據颱洪災害規模設定結果進行選址，避開颱洪高危險潛勢地區，選擇適當地點進行設置，以避免災民二次避災。利用災害潛勢分析資料，針對本府位於高淹水潛勢地區之避難收容場所及設施之設置地點進行評估，將位於較不適當之地點之避難收容場所及設施，予以重新檢討。 (一)既有收容場所調查 避難收容據點是避難系統中不可或缺的一環，無論是強調緊急避難、臨時收容或中長期收容等不同功能之避難收容據點，更是災害發生時受災民眾唯一的依靠。其中，緊急性避難據點可說是災後能提供災民第一處安心進行避難活動之場所，特別在面對發生率頻繁的風災、水災、震災等天然災害，更加顯示出緊急性避難據點的重要性。但是土地多被作為人類居住、工業及商業使用，以及政府部門因財政上的困窘而無力徵收公共設施用地等因素，使得現階段各層級之緊急性避難據點所該容納之人口過多或規模嚴重不足。 目前國內相關法例對緊急性避難據點的設置標準，大多僅只於規範據點的數量和規模。這些法源依據可幫助規劃者概略決定需設置的據點數量和規模，也有助於了解現有據點的使用狀況；然而對於規劃者最需要也是最重要的區位決策配置，則顯得毫無幫助。在缺乏相關的區位規劃檢討指標的情況下，規劃者頂多只能依其專業經驗或主觀意念進行區位決策配置；同時，規劃者與決策者亦難以衡量、辨別不同類型的區位配置。特別是在都市中之舊市區部分，由於該類型之都市既成市區，由於發展較早，因此較之於同一都市中之新設立或剛形成之地區，通常有著人口稠密、建物結構老舊、道路狹窄、公共避難空間不足等等缺點，再加上一旦災害發生於該處，不僅災害本身會重創該老舊市區本身，更易因災害發生所引發之二次災害(例如地震所引發之火災)，而造成舊市區當地、甚至牽連到鄰近地區居民莫大之生命財產損失。因此，如何研擬出一套適用於震災的都市避難據點系統最適區位配置及檢討模式，並將之應用於地區的災害避難系統中，以針對現有避難系統之區位及規模進行檢討及建議，實是迫不及待的工作。 金門縣內現有避難場所(或緊急處所)之規劃，乃以開闊空間為規劃設置標準，其中包括了學校、村里辦公處、活動中心等，又依其使用功能，有具有緊急應變中心設置功能、臨時醫療功能、物資存放功能、臨時災民收容功能等，現有金門縣避難收容場所調查表如表2.8，可知大部分為常為居民所使用的村里辦公處，因此對於這些建物是否適用於震後避難收容場所，尤須注意。 (二)收容場所評估方法 收容地點的功能就是在地震發生後提供給附近居民有個可靠的避難場所，也就是災難發生後災民的唯一依靠。緊急性避難據點可說是災後能提供災民第一處安心進行避難活動之場所，特別在面對發生率頻繁的風災、水災、震災等天然災害，更加顯示出緊急性避難據點的重要性。緊急避難據點所擁有的功能包括收容避難人民、提供醫療功能以及物質存放功能。由於避難收容所為災難發生後進行避災、救災、儲糧的安全場所之ㄧ，故避難收容所的設置及維護為防災計畫的重點功課，本計畫將對金門縣現有之避難收容所進行地震災害之影響評估，以瞭解在其既有的避難收容所是否可以有效執行其功能。 評估方式將就避難收容地點距震央距離以及村里危險度分級之模擬結果進行探討，利用避難收容地點距震央距離並配合模擬資料中各避難收容據點之PAG分級，採用評點法進行評估，對每一緊急避難據點進行評分，其分析評分表如表3.7所示，分別統計其兩項因子之得分，經過兩項分數的加總，以分數等於或高於9分者為高危險避難收容據點，介於5到8分之間者為中危險避難收容據點，而等於或低於4分者為低危險避難收容據點；在未來規劃避難收容據點時即可依據其評估結果優先加強危險度較高之避難收容據點，即可針對該據點在地震發生後可能失去執行收容避難居民的功能，亦可深入探討其在地震發生後是否能夠執行其避難功能，並在未來就其避難收容據點加強其功效性及安全性。 避難收容據點是附近居民逃生避難的唯一依靠，若地震發生時，其避難據點亦受地震影響而損毀倒塌，將會對附近居民構成相當大的威脅。本計畫將本府避難收容據點分級為高危險、中危險以及低危險三級，經過評估作業處理得到本府之三級避難收容據點，高危險避難收容據點為在所有緊急避難點位中得分甚高者(如圖2.13所示)，其含意包括距震央甚近且位於具有較高PGA值之村里中，故未來規劃者在探討避難收容據點之震後執行功能可能性時，首要應該從中低危險收容據點予以檢討。 三、避難收容場所與設施的設置 (一)工作重點 1.利用災害潛勢模擬分析及資料，優先針對本府位於震災高潛勢地區之避難收容場所、緊急安置所、急救責任醫院等場所進行評估，將劃設於不適當之地點，予以重新檢討或加強其防災之設備或措施。 2.依據本府事前擬定之緊急避難收容場所之管理辦法及要點，各村里應有專人負責場所平日之檢修及維護，隨時整備待命，並依各級災害應變中心指示開設之。 3.針對本府重要設施之地理資訊資料庫進行建置，以供避難救災路徑規劃與避難收容場所之規劃。 4.於防災系統規劃作業時，積極進行尋找適當之防災空間，作為設置之參考。 5. 可藉由大眾（電子）媒體、網路或民政系統廣為宣導民眾週知鄰近收容場所 (二)策略方針 1.針對本府各行政區指定優先開設之緊急安置所、急救責任醫院及防災據點等場所進行檢討，運用災害潛勢模擬及分析資料重新套疊後，重新檢討及劃定較適當之學校及場所。 2.緊急避難收容場所劃定及設置原則： (1)安全原則：避難收容場所設備設置地點應避開高災害潛勢區域，以地質穩定、距斷層帶500m 以上、建築結構耐震、無坡地災害之地點設置較為適宜，以避免二次遷移或二次災害發生。 (2)就近原則：避難收容場所的指定，以選擇距離災區較近之學校、廟宇、里民活動中心等公共建物為主。 (3)效益原則：避難收容場所需備有相當完善的避難設備、設施，足夠活動的空間，並位於水源易取得場所，以及備有充足的避難物資，滿足災民生活需求，提供良好的安置環境。 (4)分類原則：避難收容場所的指定，應先勘查地形，調查環境，並依災害類型指定不同性質的避難收容場所，備妥必要的防救設備及設施。 (5)整備原則：考量災害特性、人口分布、地形狀況，事先指定適當地點作為災民避難收容場所，宣導民眾週知，並定期動員居民演練，熟悉避難路徑，劃設為避難收容場所之建物應由專人負責平時之定期安全檢查及設施維護，並備妥相當數量的救濟物資。 3.緊急避難收容場所設置時機： (1)避難收容場所之開設由各級災害應變中心視災區實際狀況，通知優先被指定緊急安置學校或災區臨近學校或里民活動中心等開設避難收容場所。 (2)避難設施開設期間以災害發生後1 至3 日內學校停止上課期間為原則，必要時得視災情嚴重程度延長之，惟仍須依規定通知相關單位。 4.緊急避難收容場所設置類別： (1)短期避難場所：安置時間在3 天以內者，設置短期避難所，其設置地點由鄉鎮級災害應變中心指揮官(鄉鎮長)指定規劃之震災收容場所、學校、廟宇或社區活動中心開設，惟安置學校期間，以不影響學校正常上課為原則。 (2)中長期收容場所：因災情嚴重，需長時間(3 天以上)安置災民者，應設置中長期收容場所，以接替短期避難收容場所，其設置地點宜提供國宅承租，或由業務相關單位安排適當地點避難或興建組合屋收容避難，中長期收容場所應依中央災害防救相關規定及補助標準，發放災害救助金因應，災民若因居住場所損毀且無力重建者，則應回歸平時救助業務，由各級業務單位依相關規定予以長期安置協助。 5.緊急避難收容場所設置規劃時，應考量災時民眾日常生活之便利性及安全性，如照明、衛生及盥洗、餐飲、不斷電廣播設備、資訊、醫療器材、心理輔導場、臨時廁所等。 6.優先針對生活弱勢者、高齡及肢體障礙者規劃加強照護之避難設施場所，並與一般避難設施、人員有所區隔。 7.負責緊急收容業務單位應對指定安置場所全面進行建築結構體安全檢查及補強作業，必要時得請縣府工務等單位協助補強改善。 8. 除規劃男女休息區外，為符人性化服務原則，視收容場所現況，可規劃家庭式收容空間。 (三)預期目標 發生大規模震災時，各級災害應變中心能以人命安全為優先考量，實施避難勸告或指示撤離，並提供避難收容場所及周全設施，使居民能於最短時間內獲得安全。 四、避難收容場所與設施的管理 各行政區緊急避難收容場所、設施之使用及管理，應於事前擬定相關之管理辦法及準則，並由專人負責執行維持現場環境及生活秩序。 (一)工作重點 1.負責災害防救收容業務之主辦單位應迅速與各鄉鎮公所共同制定「避難及收容設施管理辦法」。 2.定期檢測及整備各鄉鎮、村里避難收容場所之各類設備、設施及器材。 3.各鄉鎮應利用村里民活動加強宣導避難收容場所及其管理辦法，並定期演習。 (二)策略方針 1.避難收容場所及設施之管理 (1)平時管理與災時管理：避難收容場所之設施設備之管理，平時即應指定專人或專屬單位負責管理與維護，使功能正常、性能良好；災時由開設避難所之學校或單位代為負責督導、管理。 (2)設備管理：固定設備設施統由避難收容場所之鄉鎮公所、學校、託管單位負責管理，機動設備設施依類別分由鄉鎮公所、學校、託管單位負責管理。 (3)集中管理與分散管理：固定設備設施採集中管理，機動設備設施採分散管理，分別由鄉鎮公所、學校及託管單位，負責購置、保管及維護。 2.避難收容場所及設施管理原則 (1)各權責單位事前應訂定「避難設施管理辦法」作為管理依據，開設時並須指定專人負責管理。 (2)避難設施開設時，應將開設日期、場所、收容人數、聯絡電話、管理負責人及預定開設期間等資料，依規定格式通報教育局、社會局、當地警察局、消防局等相關單位。 (3)避難設施開設後，避難人員應造冊管理，並佩帶臨時識別證以供辨識，因事離開避難設施時應向輔導人員請假，並請警察單位負責避難所安全警戒、秩序維護及進出管制等事項。 (4)經指定為避難設施之學校校長及教職員工，應參與部分工作分擔協議及啟動體制計畫的策定。並將收容者基本資料及災情迅速通報縣級災害應變中心、鄉鎮級害應變中心及教育局緊急應變處理小組。 (5)必要時將收容民眾予以組織編組成自治會等，或將社區災害防救組織予以編訓成管理單位，讓民眾自行管理災民。 (6)縣級災害應變中心對於避難設施之管理，應盡全力予以協助。 (7)除規劃男女休息區外，為符人性化服務原則，視收容場所現況，可規劃家庭式收容空間。 三、避難收容場所與設施的設置 (一)工作重點 1.利用災害潛勢分析資料，針對本府位於高淹水潛勢地區之避難收容場所進行評估檢討。 2.防汛期前，完成各鄉鎮避難收容場所及設備之整備工作。 3.依據事前擬定之避難收容場所之管理辦法及要點，各鄉鎮應有專人負責場所之檢修及維護，災時整備待命，並依各級災害應變中心指示，隨時開設之。 4.針對本府重要設施與地理資訊資料庫進行建置，以供避難救災路徑規劃與避難收容場所與設施的設置。 5.於防災系統規劃作業時，積極進行尋找適當之防災空間資源，作為整備計畫之參考。 6. 可藉由大眾（電子）媒體、網路或民政系統廣為宣導民眾週知鄰近收容場所 (二)策略方針 1.針對本府各行政區指定優先開設之避難收容場所進行檢討，參考颱洪災害潛勢分析資料重新套疊後，檢討及劃定較適當之場所。 2.避難收容場所劃定及設置原則應考慮安全、便利、活動空間及資源充裕等因素；避難場所之地點，可以學校、廟宇或區民活動中心作為優先考慮地點。 3.避難收容場所開設時機 (1)本府災害應變中心，依各鄉鎮災害應變中心所回報之災害情形及參考中央氣象局發布之資訊，有必要下達疏散命令時，通知相關鄉鎮公所依據所擬定之疏散避難計畫，通知被指定優先開設之避難收容場所進行開設作業。 (2)各鄉鎮災害應變中心依實際災情需要，於必要時得依據所擬定之疏散避難計畫，通知被指定優先開設之避難收容場所進行開設作業。 (3)各級災害應變中心未成立，而情況特殊急需緊急疏散時，由各鄉鎮長下達並執行疏散命令，依據各鄉鎮公所擬定之疏散避難計畫，通知被指定優先開設之避難收容場所進行開設作業。各鄉鎮長不在時，由各鄉鎮（主任）秘書、轄區警察單位主管代理執行任務。 4.避難收容場所設置規劃時，應考量災時民眾日常生活之便利性及安全性，如照明、衛生及盥洗、餐飲、不斷電廣播設備、資訊、醫療器材、心理輔導場、臨時廁所等，除規劃男女休息區外，為符人性化服務原則，視收容場所現況，可規劃家庭式收容空間。。 5.優先針對生活弱勢者、高齡及肢體障礙者規劃加強照護之避難設施場所，並與一般避難設施、人員有所區隔。 6.負責緊急收容業務單位應對指定安置場所全面進行安全檢查及補強作業，必要時得請本府相關單位協助補強改善。 7.整合各界救災與維生資源，妥善照顧災民生活。 (三)預期目標 颱洪災害來臨時，各級災害應變中心應以人命安全為優先考量，實施當地居民之避難勸告或指示撤離，並提供避難收容場所及設施，使居民能於最短時間內獲得安全且免於恐懼。 (四)辦理單位 1.主辦單位：消防局、工務局、建設局 2.協辦單位：社會局、自來水廠、本府各相關單位 四、避難收容場所與設施的管理(提供避難收容場所管理規定) 各行政區避難收容場所、設施之使用及管理，應於事前擬定相關之管理辦法及準則，並由專人負責執行維持現場環境及生活秩序。 (一)工作重點 1.負責災害防救收容業務之主辦單位應迅速與各鄉鎮公所共同制定「避難設施管理辦法」。 2.定期檢測及整備各鄉鎮、村里避難收容場所之各類設備、設施及器材。 3.各鄉鎮應利用村里民活動加強宣導避難收容場所及其管理辦法，並定期演習。 (二)策略方針 1.各權責單位事前應訂定「避難設施管理辦法」作為管理依據。 2.避難收容場所設施之管理，平時即應指定專人或專屬單位負責管理與維護；災時由開設避難所之學校或單位代為負責檢測、管理。 3.避難設施開設時，應將開設日期、場所、收容人數、聯絡電話、管理負責人及預定開設期間等資料，依規定格式通報本府相關單位。 4.避難設施開設後，避難人員應造冊管理，並佩帶臨時識別證以供辨識，因事離開避難設施時應向輔導人員請假，並請警察機關負責避難所安全警戒、秩序維護及進出管制等事項。 5.經指定為避難設施之學校校長及教職員工，應參與工作分擔，並將收容者基本資料及災情迅速通報縣級、鄉鎮級災害應變中心及本府教育局緊急應變處理小組。 6.避難收容場所之設備統由鄉鎮公所、學校、託管單位負責購置、保管及維護。 (三)預期目標 藉由避難收容場所之開設、相關設施設備與編組，以及各項先期整備措施等作為，期使當災害來臨時能立即、安全及迅速安置收容受災民眾，以降低受災民眾生命與財產之損失。 | 內容酌修。 內容酌修。 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第二章 整備計畫 | 第九節 相互援助協議之訂定 | ㄧ、業務現況 各級災害防救業務單位平時即應制訂支援（或申請支援）之相關計畫、程序及規定，當災害發生已影響超過各級災害應變中心所能掌控範圍時，應依程序請求上級機關支援。本府縣結合國軍、海巡、岸巡等單位救災能量，於災害來臨時迅速投入救災行列，加速救災效率，本府縣每年度均與金門防衛指揮部、中部巡防局第九岸巡總隊及第九金門海巡隊簽訂支援協定。 本府縣每年度均與聯勤金門地區支援指揮部、海軍金門基地指揮部、國防部軍事安全總隊218工作組等三個軍方單位訂定支援協定。藉由相互支援機制，有效整合救災資源、提昇救災效能，以達迅速應變支援海空難事故，減低人命傷亡與財產損失之目標。 二、整合調派支援 各級災害防救業務單位平時即應制訂支援(或申請支援)之相關計畫、程序及規定，當災害發生之影響已超過各級災害應變中心所能掌控範圍時，應依程序向上級機關請求支援。 (一)工作重點 1.依據中央災害防救主管機關及各級業務機關頒訂之支援請求規定(包含申請國軍支援)制定詳細計畫，述明支援程序、申請時機、支援目的、支援範圍、支援配合、聯繫等。 2.整合本府縣災害防救資源以統合支援調派工作，視需要支援受災區域搶救災應變及推動災害防救業務。 (二)策略方針 各災害防救主管機關應整合災害防救資源並擬定支援調派計畫，並視其需求支援災害搶救應變及推動災害防救業務。 (三)預期目標 為防範本府縣發生重大災害時，造成行政指揮系統全面停擺的窘境。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：消防局及本府縣各相關單位 三、協議相互支援 與本府縣簽訂災害防救支援協議之團體或單位，應遵守協議之內容，結合人力、機具、設備及資源等，共同進行災害搶救工作。 (一)工作重點 1.災害防救相互支援相關事項應包含：教育、演習等減災整備階段，防洪、救助、醫療救護、緊急救護、遺體處理等應變階段，生活維持等復建階段。 2.本府縣相關權責單位應推動相互援助協議之訂定，其訂定協議之對象含：金門縣政府、各鄉鎮公所、各公共事業單位、社區、宗教、社會團體。 (二)策略方針 1.協議訂定對象各依需求彼此相互簽訂支援協議，支援項目視援助提供者及受援者需求差異選定，支援辦法依支援項目提供方式訂定。 2.區域相互支援協定指協議對象為本府縣、各鄉鎮公所及其它各級地方政府之行政區域災害防救援助協議。 3.政府單位與民間團體簽訂之相互援助協定，內容應包含請求民間團體必要時提供支援，以及提供災害防救教育、組訓、活動獎勵等。 (三)預期目標 可於災害損失超過本府縣災害防救救援能量時，依一定之機制迅速向外尋求協助，或積極協助其他受災區域，實現區域相互防衛的目標。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：消防局及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 各級災害防救業務單位平時即應制訂支援（或申請支援）之相關計畫、程序及規定，當災害發生已影響超過各級災害應變中心所能掌控範圍時，應依程序請求上級機關支援。本府結合國軍、海巡、岸巡等單位救災能量，於災害來臨時迅速投入救災行列，加速救災效率，本府97年度與金門防衛指揮部、中部巡防局第九岸巡總隊及第九金門海巡隊簽訂支援協定。 本府97年度亦與聯勤金門地區支援指揮部、海軍金門基地指揮部、國防部軍事安全總隊218工作組等三個軍方單位訂定支援協定。藉由相互支援機制，有效整合救災資源、提昇救災效能，以達迅速應變支援海空難事故，減低人命傷亡與財產損失之目標。 二、整合調派支援 各級災害防救業務單位平時即應制訂支援(或申請支援)之相關計畫、程序及規定，當災害發生之影響已超過各級災害應變中心所能掌控範圍時，應依程序向上級機關請求支援。 (一)工作重點 1.依據中央災害防救主管機關及各級業務機關頒訂之支援請求規定(包含申請國軍支援)制定詳細計畫，述明支援程序、申請時機、支援目的、支援範圍、支援配合、聯繫等。 2.整合本府災害防救資源以統合支援調派工作，視需要支援受災區域搶救災應變及推動災害防救業務。 (二)策略方針 各災害防救主管機關應整合災害防救資源並擬定支援調派計畫，並視其需求支援災害搶救應變及推動災害防救業務。 (三)預期目標 為防範本府發生重大災害時，造成行政指揮系統全面停擺的窘境。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：消防局及本府各相關單位 三、協議相互支援 與本府簽訂災害防救支援協議之團體或單位，應遵守協議之內容，結合人力、機具、設備及資源等，共同進行災害搶救工作。 (一)工作重點 1.災害防救相互支援相關事項應包含：教育、演習等減災整備階段，防洪、救助、醫療救護、緊急救護、遺體處理等應變階段，生活維持等復建階段。 2.本府相關權責單位應推動相互援助協議之訂定，其訂定協議之對象含：金門縣政府、各鄉鎮公所、各公共事業單位、社區、宗教、社會團體。 (二)策略方針 1.協議訂定對象各依需求彼此相互簽訂支援協議，支援項目視援助提供者及受援者需求差異選定，支援辦法依支援項目提供方式訂定。 2.區域相互支援協定指協議對象為本府、各鄉鎮公所及其它各級地方政府之行政區域災害防救援助協議。 3.政府單位與民間團體簽訂之相互援助協定，內容應包含請求民間團體必要時提供支援，以及提供災害防救教育、組訓、活動獎勵等。 (三)預期目標 可於災害損失超過本府災害防救救援能量時，依一定之機制迅速向外尋求協助，或積極協助其他受災區域，實現區域相互防衛的目標。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：消防局及本府各相關單位 | 內容酌修。 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第二章 整備計畫 | 第十節 避難救災路徑之規劃及設定 | ㄧ、業務現況 水災『避難救災路徑規劃及設定』業務現況，需皆由各鄉鎮公所提報避難場所之設置地點及避難救災路徑。 二、災害規模設定之應用 避難救災路徑之規劃與設定，應依據水災災害規模設定及避難場所等資料進行路徑規劃，並有替代路徑之規劃。避難路徑之規劃，若設定於淹水致災之前即開始進行疏散避難作業，其規劃原則即可無須避開水災高潛勢區域之路段，只需考慮距離短且交通便利之條件。然而救災路徑之規劃，則必須避開水災高潛勢區域之路段，以免防救災人員因避難救災路徑淹水而延誤避難救災工作之進行。 三、避難救災路徑規劃 (一)工作重點 1.建置避難救災路徑圖。 2.研擬防救災通道系統劃設準則及依據。(請參閱圖2.14~圖2.15) 3.替代路徑之規劃及設定。 (二)策略方針 1.依據內政部營建署制定之「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」，作為本府縣相關局室辦理都市計畫通盤檢討時，擬訂都市防災計畫之參考依據，俾利規劃各行政區之緊急避難通道、消防通道、救援輸送通道及緊急道路等路徑，並運用本府縣災害潛勢資料，規劃相關防災避難圈與防災據點，作為災時災區民眾自行避難之依據。 2. 本府縣相關局室應持續就本府縣道路現況進行調查及彙整，以利後續避難救災路徑之規劃。 3.避難救災路徑劃設完成後，由本府縣相關局室設置告示牌，並確實執行道路管理，以防違規停車或佔用道路之狀況產生，影響避難救災路徑通暢。 4.長期目標係由本府縣相關局室建置完成避難圈規劃圖，圖說內容應包含避難救災道路、緊急安置所、醫療院所等位置及動線之規劃，民眾家中平時即應備有圖說，以利災時避難逃生。 (三)預期目標 藉由本府縣災害潛勢資料，進行避難救災路徑、避難圈及緊急救援路線之規劃，俾利災害來臨時避難逃生及救災工作之進行。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：社會局處、消防局、警察局、各鄉鎮公所、金門防災指揮部及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 水災『避難救災路徑規劃及設定』業務現況，需皆由各鄉鎮公所提報避難場所之設置地點及避難救災路徑。 二、災害規模設定之應用 避難救災路徑之規劃與設定，應依據水災災害規模設定及避難場所等資料進行路徑規劃，並有替代路徑之規劃。避難路徑之規劃，若設定於淹水致災之前即開始進行疏散避難作業，其規劃原則即可無須避開水災高潛勢區域之路段，只需考慮距離短且交通便利之條件。然而救災路徑之規劃，則必須避開水災高潛勢區域之路段，以免防救災人員因避難救災路徑淹水而延誤避難救災工作之進行。 三、避難救災路徑規劃 (一)工作重點 1.建置避難救災路徑圖。 2.研擬防救災通道系統劃設準則及依據。(請參閱圖2.14~圖2.15) 3.替代路徑之規劃及設定。 (二)策略方針 1.依據內政部營建署制定之「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」，作為本府相關局室辦理都市計畫通盤檢討時，擬訂都市防災計畫之參考依據，俾利規劃各行政區之緊急避難通道、消防通道、救援輸送通道及緊急道路等路徑，並運用本府災害潛勢資料，規劃相關防災避難圈與防災據點，作為災時災區民眾自行避難之依據。 2.本府相關局室應持續就本府道路現況進行調查及彙整，以利後續避難救災路徑之規劃。 3.避難救災路徑劃設完成後，由本府相關局室設置告示牌，並確實執行道路管理，以防違規停車或佔用道路之狀況產生，影響避難救災路徑通暢。 4.長期目標係由本府相關局室建置完成避難圈規劃圖，圖說內容應包含避難救災道路、緊急安置所、醫療院所等位置及動線之規劃，民眾家中平時即應備有圖說，以利災時避難逃生。 (三)預期目標 藉由本府災害潛勢資料，進行避難救災路徑、避難圈及緊急救援路線之規劃，俾利災害來臨時避難逃生及救災工作之進行。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：社會局、消防局、警察局、各鄉鎮公所、金門防災指揮部及本府各相關單位 | 內容酌修。 內容酌修。 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第二章 整備計畫 | 第十一節 緊急醫療整備 | ㄧ、業務現況 依災難之程度大小，可分為縣市可處理、跨縣與全國性，於第一時間反應災難之需要，迅速救災。透過資訊平台即時監控轄區內災難事件， 當大型災難發生時，指揮人員進駐災難應變指揮中心，配合各地消防局及衛生局啟動緊急醫療救護系統，提供轄區整合醫療資訊，相互支援，以平均分攤短時間產生之大量傷病患所造成的醫療衝擊，充分運用緊急醫療救護資源，盡力搶救人民性命 。 二、災害規模設定之應用 根據颱洪災害規模設定所劃分之易發生事故之危險區域中，各責任醫院對水災災難醫療用品、器具之存量應充足，並定期補充稽核。應於各類水災之高潛勢區域，訂定緊急醫療救護站之設置與整備地點，在事故發生前期之醫療迫切時間內，給予受傷民眾現場緊急救護之服務，並對於大致統計受傷人數與受傷類別，為後續送醫動作準備。 三、颱洪災害應變資源醫療整備 災害防救工作之緊急應變措施順利與否，需仰賴平日建立良好的通訊系統及人力、物力之整備，才能確保災時發揮緊急醫療救護之效。當水災發生時，所造成之傷亡均由內傷、外傷、溺斃及骨折所引起，故針對水災災害之緊急醫療整備需以此方向設立。 (一)工作重點 1.建立颱洪災害所需之醫療院所醫療器材及藥品儲備之整備。 2.落實各轄區醫療院所醫療器材及藥品儲備稽核制度。 3.模擬各種水災災害狀況定期實施演練。 4.建置本府縣醫院災難醫療救援隊，落實災區救護能力。 (二)策略方針 1.建置本府縣急救責任醫院緊急醫療救護通訊系統：專用無線電通訊設備、業餘無線電、有線通訊及緊急醫療資訊網，供醫療物品之流通與補給。 2.加強無線電系統之管理，且設專人負責無線電系統之管理與維護。 3.每年辦理急救責任醫院物力調查，依四季進行徵用及非徵用醫療院所之重要物資(包含戰時隨征醫事操業人員、徵用病床、儲備藥品醫材及救護車數量等)抽複查作業。 4.有關藥品醫材之儲備，應符合行政院衛生署之規範。 5.建立災難醫療救護隊各編組標準作業程序。 6.建置災難醫療救護隊物資裝備，包含醫療支援單位及醫療後勤單位。 (三)預期目標 建置完善緊急救援資源及完成醫療器材與藥品儲備之整備，建置及落實本府縣責任醫院災難醫療救援隊編組、物資裝備及救災能力。 (四)辦理單位 1.主辦單位：衛生局 2.協辦單位：工務局處、消防局、金門防衛指揮部、署立衛生福利部金門醫院及本府縣各相關單位 四、颱洪災害緊急醫療救護站之設置及整備 本府縣為因應颱洪災難，對於緊急醫療救護站之設置，各鄉鎮之危險區域均無規劃，以利提供災害現場醫療救護工作。 (一)工作重點 1.訂定本府縣大量傷病患救護作業程序及辦法。 2.結合本府縣救護隊之成立，提供醫療照護工作。 3.建構完善緊急醫療救護站之災情通報系統及流程。 (二)策略方針 1.配合本府縣緊急安置所設置之緊急醫療救護站：選擇各鄉鎮安全且適當的地點、路段開設，提供醫療照護工作。 2.結合救護隊所在地設置之緊急醫療救護站，提供醫療支援。 3.建立及落實緊急醫療救護站之災情通報系統，掌握傷患醫療需求及醫院動員情形。 (三)預期目標 詳盡規劃本府縣緊急醫療救護站之設置，災前完成醫療整備，以因應災害發生時，能及時且適切地滿足民眾醫療需求及救護處置。 (四)辦理單位 1.主辦單位：衛生局 2.協辦單位：工務局處、消防局、金門防衛指揮部、署立衛生福利部金門醫院及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 依災難之程度大小，可分為縣市可處理、跨縣與全國性，於第一時間反應災難之需要，迅速救災。透過資訊平台即時監控轄區內災難事件， 當大型災難發生時，指揮人員進駐災難應變指揮中心，配合各地消防局及衛生局啟動緊急醫療救護系統，提供轄區整合醫療資訊，相互支援，以平均分攤短時間產生之大量傷病患所造成的醫療衝擊，充分運用緊急醫療救護資源，盡力搶救人民性命 。 二、災害規模設定之應用 根據颱洪災害規模設定所劃分之易發生事故之危險區域中，各責任醫院對水災災難醫療用品、器具之存量應充足，並定期補充稽核。應於各類水災之高潛勢區域，訂定緊急醫療救護站之設置與整備地點，在事故發生前期之醫療迫切時間內，給予受傷民眾現場緊急救護之服務，並對於大致統計受傷人數與受傷類別，為後續送醫動作準備。 三、颱洪災害應變資源醫療整備 災害防救工作之緊急應變措施順利與否，需仰賴平日建立良好的通訊系統及人力、物力之整備，才能確保災時發揮緊急醫療救護之效。當水災發生時，所造成之傷亡均由內傷、外傷、溺斃及骨折所引起，故針對水災災害之緊急醫療整備需以此方向設立。 (一)工作重點 1.建立颱洪災害所需之醫療院所醫療器材及藥品儲備之整備。 2.落實各轄區醫療院所醫療器材及藥品儲備稽核制度。 3.模擬各種水災災害狀況定期實施演練。 4.建置本府醫院災難醫療救援隊，落實災區救護能力。 (二)策略方針 1.建置本府急救責任醫院緊急醫療救護通訊系統：專用無線電通訊設備、業餘無線電、有線通訊及緊急醫療資訊網，供醫療物品之流通與補給。 2.加強無線電系統之管理，且設專人負責無線電系統之管理與維護。 3.每年辦理急救責任醫院物力調查，依四季進行徵用及非徵用醫療院所之重要物資(包含戰時隨征醫事操業人員、徵用病床、儲備藥品醫材及救護車數量等)抽複查作業。 4.有關藥品醫材之儲備，應符合行政院衛生署之規範。 5.建立災難醫療救護隊各編組標準作業程序。 6.建置災難醫療救護隊物資裝備，包含醫療支援單位及醫療後勤單位。 (三)預期目標 建置完善緊急救援資源及完成醫療器材與藥品儲備之整備，建置及落實本府責任醫院災難醫療救援隊編組、物資裝備及救災能力。 (四)辦理單位 1.主辦單位：衛生局 2.協辦單位：工務局、消防局、金門防衛指揮部、署立金門醫院及本府各相關單位 四、颱洪災害緊急醫療救護站之設置及整備 本府為因應颱洪災難，對於緊急醫療救護站之設置，各鄉鎮之危險區域均無規劃，以利提供災害現場醫療救護工作。 (一)工作重點 1.訂定本府大量傷病患救護作業程序及辦法。 2.結合本府救護隊之成立，提供醫療照護工作。 3.建構完善緊急醫療救護站之災情通報系統及流程。 (二)策略方針 1.配合本府緊急安置所設置之緊急醫療救護站：選擇各鄉鎮安全且適當的地點、路段開設，提供醫療照護工作。 2.結合救護隊所在地設置之緊急醫療救護站，提供醫療支援。 3.建立及落實緊急醫療救護站之災情通報系統，掌握傷患醫療需求及醫院動員情形。 (三)預期目標 詳盡規劃本府緊急醫療救護站之設置，災前完成醫療整備，以因應災害發生時，能及時且適切地滿足民眾醫療需求及救護處置。 (四)辦理單位 1.主辦單位：衛生局 2.協辦單位：工務局、消防局、金門防衛指揮部、署立金門醫院及本府各相關單位 | 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第三章 應變計畫 | 第一節 災害應變中心之設立與運作 | 第一節 災害應變中心之設立與運作 當颱洪災害發生時，由各業務承辦課室主管視災害規模成立二級災害應變中心。 為處理災害防救事宜或配合二級災害應變中心執行災害應變措施，二級災害應變中心各編組組成單位同時成立緊急應變小組；災害超過或可能超過二級災害應變中心之掌控時，縣長(縣級災害防救會報召集人)視災害規模成立一級災害應變中心；為處理災害防救事宜或配合各級災害應變中心執行災害應變措施，一級災害應變中心各編組組成單位同時成立緊急應變小組。 風災三級開設：開設時機：交通部中央氣象局（以下簡稱氣象局）發布海上、陸上颱風警報後，預測颱風暴風圈將於二十四小時後進入本縣。進駐機關及人員：由消防局所屬人員進駐，進行防颱準備及宣導事宜，並得視颱風強度及災情狀況，經報請指揮官同意後，通知其他機關或單位派員進駐。 ㄧ、業務現況 當颱洪災害發生或有發生之虞時，本府縣工務局處應立即報告本府縣災害防救會報召集人，召集人得視災害之規模、性質成立災害應變中心。災害應變中心成立時有關各種災害之開設等級單位區分，由災害所屬主管單位訂定之，且於災害發生時，各編組單位進駐人員應依權責執行相關應變措施，並隨時向指揮官報告執行情形。 二、災害發生前之運作 災害發生前之時間設定由預知天然災害即將來臨至災害案件實際發生止。 (一)工作重點 1.由指揮官召集相關人員召開災害應變中心會議，並依據即時資訊及災情資訊，參考災害潛勢資料、危險度資料及境況模擬資料，研商緊急對策，防止災害擴大。 2.各單位應密切聯繫配合，整合相關應變資源並協調派遣運用。並深入瞭解各機關進駐、派遣及其他地區支援之人員物資、開口合約及各界捐贈物資及其他防救災相關資源之使用狀況。 (二)策略方針 1.因應不同災害隨時掌握並蒐集各項即時資訊，如：颱風路徑圖、衛星雲圖、颱風警報單、雷達回波圖、雨量預測、降雨強度、累積雨量、雨量線圖、降雨分布圖、溪流水位資料、水門資料、抽水站資料、水庫資料、洪水縱波圖等。 2.集合各專業幕僚召開災前應變中心會議，並分析、預判災情及商討對策。 (三)預期目標 為達成更有效率之各級災害應變中心之動員，災害應變中心成立前應針對不同災害特性蒐集相關情資以強化運作機制。藉由迅速災情資訊收集，提供應變中心成立時必要的處置作為。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：主計室處、人事室處、行政室處、研考室、金門氣象站、社會局處、交通旅遊局觀光處、教育局處、地政局、財政局處、民政局處、文化局、稅捐稽徵處稅務局、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心、署立衛生福利部金門醫院、自來水廠、台電公司金門區營業處、中油公司金門營業處金馬行銷中心、中華電信公司金門營業處及本府縣各相關單位 三、災害發生時之運作 災害發生時之時間定義為：由實際災害案件發生至達成搶救災任務止。 (一)工作重點 1.指揮官應召集相關負責人員，召開災中應變中心會議，依據即時資訊及災情資訊，運用災害潛勢資料，研商緊急對策，防止災害擴大。 2.當災情嚴重時，可適時洽請軍方支援，配合救災。 3.資訊收集與通報隨時統計查報受災民眾人數及緊急安置人數，將統計資料通知各級災害應變中心。 4.對於災害警戒及危險地區，要確實做好居民緊急疏散與後續安置的工作，藉以降低人民的生命財產損失。 (二)策略方針 召開災情緊急應變中心會議，分析、研判災情，並且訂定災害搶救對策，以避免災情擴大或造成二次災害之發生。 (三)預期目標 為有效率提昇災害應變能力，災害應變中心成立時應針對不同災害特性蒐集相關訊息以便利運作。並可藉由迅速災情資訊蒐集，提供應變中心針對災情研判必要的處置作為。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：主計室處、人事室處、行政室處、研考室、金門氣象站、社會局處、交通旅遊局觀光處、教育局處、地政局、財政局處、民政局處、文化局、稅捐稽徵處稅務局、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心、署立衛生福利部金門醫院、自來水廠、台電公司金門區營業處、中油公司金門營業處金馬行銷中心、中華電信公司金門營業處及本府縣各相關單位 四、災害發生後之運作 災害發生後之時間設定由搶救災害任務之善後工作執行至應變階段結束止。 (一)工作重點 1.視災情協調國軍支援人力及機具，並配合相關復原重建之工作。 2.災後緊急救濟物資之調度及行政支援事項。 3.預防二次災害之發生。 (二)策略方針 1.應蒐集災情相關資料及各項訊息，如：災情影響範圍、受災情形、受災區域對外交通狀況、水電供應狀況、通訊狀況及其他搶救災限制條件。 2.召開災後應變中心會議，依據各項災情資訊，研訂對策避免災情擴大或發生二次災害，訂定緊急措施因應善後工作及民生需求。 (三)預期目標 為有效率提昇災後復原能力，災害應變中心於災後應迅速蒐集相關受災情資以利於搶修復舊。迅速將受災情資訊彙整蒐集，提供應變中心針對災情必要的復原重建等處置作為。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：主計室處、人事室處、行政室處、研考室、金門氣象站、社會局處、交通旅遊局觀光處、教育局處、地政局、財政局處、民政局處、文化局、稅捐稽徵處稅務局、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心、署立衛生福利部金門醫院、自來水廠、台電公司金門區營業處、中油公司金門營業處金馬行銷中心、中華電信公司金門營業處及本府縣各相關單位 | 第一節 災害應變中心之設立與運作 當颱洪災害發生時，由各業務承辦課室主管視災害規模成立二級災害應變中心。 為處理災害防救事宜或配合二級災害應變中心執行災害應變措施，二級災害應變中心各編組組成單位同時成立緊急應變小組；災害超過或可能超過二級災害應變中心之掌控時，縣長(縣級災害防救會報召集人)視災害規模成立一級災害應變中心；為處理災害防救事宜或配合各級災害應變中心執行災害應變措施，一級災害應變中心各編組組成單位同時成立緊急應變小組。 風災三級開設：開設時機：交通部中央氣象局（以下簡稱氣象局）發布海上、陸上颱風警報後，預測颱風暴風圈將於二十四小時後進入本縣。進駐機關及人員：由消防局所屬人員進駐，進行防颱準備及宣導事宜，並得視颱風強度及災情狀況，經報請指揮官同意後，通知其他機關或單位派員進駐。 ㄧ、業務現況 當颱洪災害發生或有發生之虞時，本府工務局應立即報告本府災害防救會報召集人，召集人得視災害之規模、性質成立災害應變中心。災害應變中心成立時有關各種災害之開設等級單位區分，由災害所屬主管單位訂定之，且於災害發生時，各編組單位進駐人員應依權責執行相關應變措施，並隨時向指揮官報告執行情形。 二、災害發生前之運作 災害發生前之時間設定由預知天然災害即將來臨至災害案件實際發生止。 (一)工作重點 1.由指揮官召集相關人員召開災害應變中心會議，並依據即時資訊及災情資訊，參考災害潛勢資料、危險度資料及境況模擬資料，研商緊急對策，防止災害擴大。 2.各單位應密切聯繫配合，整合相關應變資源並協調派遣運用。並深入瞭解各機關進駐、派遣及其他地區支援之人員物資、開口合約及各界捐贈物資及其他防救災相關資源之使用狀況。 (二)策略方針 1.因應不同災害隨時掌握並蒐集各項即時資訊，如：颱風路徑圖、衛星雲圖、颱風警報單、雷達回波圖、雨量預測、降雨強度、累積雨量、雨量線圖、降雨分布圖、溪流水位資料、水門資料、抽水站資料、水庫資料、洪水縱波圖等。 2.集合各專業幕僚召開災前應變中心會議，並分析、預判災情及商討對策。 (三)預期目標 為達成更有效率之各級災害應變中心之動員，災害應變中心成立前應針對不同災害特性蒐集相關情資以強化運作機制。藉由迅速災情資訊收集，提供應變中心成立時必要的處置作為。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：主計室、人事室、行政室、研考室、金門氣象站、社會局、交通旅遊局、教育局、地政局、財政局、民政局、文化局、稅捐稽徵處、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心、署立金門醫院、自來水廠、台電公司金門營業處、中油公司金門營業處、中華電信公司金門營業處及本府各相關單位 三、災害發生時之運作 災害發生時之時間定義為：由實際災害案件發生至達成搶救災任務止。 (一)工作重點 1.指揮官應召集相關負責人員，召開災中應變中心會議，依據即時資訊及災情資訊，運用災害潛勢資料，研商緊急對策，防止災害擴大。 2.當災情嚴重時，可適時洽請軍方支援，配合救災。 3.資訊收集與通報隨時統計查報受災民眾人數及緊急安置人數，將統計資料通知各級災害應變中心。 4.對於災害警戒及危險地區，要確實做好居民緊急疏散與後續安置的工作，藉以降低人民的生命財產損失。 (二)策略方針 召開災情緊急應變中心會議，分析、研判災情，並且訂定災害搶救對策，以避免災情擴大或造成二次災害之發生。 (三)預期目標 為有效率提昇災害應變能力，災害應變中心成立時應針對不同災害特性蒐集相關訊息以便利運作。並可藉由迅速災情資訊蒐集，提供應變中心針對災情研判必要的處置作為。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：主計室、人事室、行政室、研考室、金門氣象站、社會局、交通旅遊局、教育局、地政局、財政局、民政局、文化局、稅捐稽徵處、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心、署立金門醫院、自來水廠、台電公司金門營業處、中油公司金門營業處、中華電信公司金門營業處及本府各相關單位 四、災害發生後之運作 災害發生後之時間設定由搶救災害任務之善後工作執行至應變階段結束止。 (一)工作重點 1.視災情協調國軍支援人力及機具，並配合相關復原重建之工作。 2.災後緊急救濟物資之調度及行政支援事項。 3.預防二次災害之發生。 (二)策略方針 1.應蒐集災情相關資料及各項訊息，如：災情影響範圍、受災情形、受災區域對外交通狀況、水電供應狀況、通訊狀況及其他搶救災限制條件。 2.召開災後應變中心會議，依據各項災情資訊，研訂對策避免災情擴大或發生二次災害，訂定緊急措施因應善後工作及民生需求。 (三)預期目標 為有效率提昇災後復原能力，災害應變中心於災後應迅速蒐集相關受災情資以利於搶修復舊。迅速將受災情資訊彙整蒐集，提供應變中心針對災情必要的復原重建等處置作為。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：主計室、人事室、行政室、研考室、金門氣象站、社會局、交通旅遊局、教育局、地政局、財政局、民政局、文化局、稅捐稽徵處、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心、署立金門醫院、自來水廠、台電公司金門營業處、中油公司金門營業處、中華電信公司金門營業處及本府各相關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第三章 應變計畫 | 第二節 資訊蒐集、分析研判與通報 | ㄧ、業務現況 颱洪災害消防局負責蒐集中央氣象局颱風動態、雨量監測即時資訊、雨量預報及工務局處水情監測即時資訊等資料與通報之作業。 二、資訊蒐集與處理 (一)工作重點 建置鄉鎮、村里、鄰系統由下而上災情狀況監控及回報機制。 (二)策略方針 1.透過災害應變中心由上至下蒐集鄉鎮、村里、鄰各項災情資訊，由下至上統整輔助決策資訊回報至中央單位。 2.災害防救資訊之蒐集，應包含下列各項： (1)靜態資訊系統：中央、本府縣、公共事業、及民間等相關災害防救單位之資訊、充實災情模擬分析之相關資訊、可提供災情研判救災處理等專業人才之資訊等。 (2)動態資訊系統：包含颱風動態及雨量監測與水情監測之即時資訊及本府縣各單位蒐集通報之災情。 3.建置災害應變演訓系統及災害應變系統，於平時模擬演練應變時期各項因應措施程序，災時作為資訊通報與蒐集之整合平臺。 (三)預期目標 災害應變中心指揮官可做正確及迅速的判斷。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：社會局處、交通旅遊局觀光處、民政局處、衛生局、警察局、金門防衛指揮部、署立衛生福利部金門醫院及本府縣各相關單位 三、災情資訊通報機制 (一)工作重點 1.以災情分層蒐集及回報觀念，建置災情蒐報傳遞之機制及流程。 2.編定基層單位通報災情後資訊彙整及管理之方式。 3.建置災情通訊設備之緊急重建機制及處理辦法。 (二)策略方針 1.各級災害應變中心成立時，確實執行災情資訊通報標準作業及流程。 2.災情通報格式之建置及處理： (1)各級單位訊息內容通報應使用統一規定格式。 (2)災情描述應包括災害位置、範圍。 3.資訊通報與處理： (1)同一災害案件的蒐集、通報、派遣、回報等訊息應整合同一個災情代碼中。 (2)縣民報案處理，以地理資訊系統分析區域報案量，製作災情分布圖，減少救災資源的重覆使用。 (3)災情資料備份之建置。 4.電信單位應開放119、110 勤務指揮中心報案追蹤通信查詢系統，市內電話需能獲得電話地址，行動電話需能獲知基地台所處位置，俾利執勤人員方便追蹤報案來源。 5.災區前進指揮所應加強其災情傳輸設備及機具(如不斷電系統、網路及傳真機等)。 6.整合現有災情通聯系統應整合為單一或二個窗口(119、110)受理。 (三)預期目標 蒐集災害防救資訊並建置為決策支援系統，供各級災害應變中心指揮官參考。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：社會局處、交通旅遊局觀光處、民政局處、衛生局、警察局、金門防衛指揮部、署立衛生福利部金門醫院及本府縣各相關單位 四、旱災之災情蒐集、通報與分析應用 （一）災情蒐集、通報體制之建立 1、本府縣平時應與交通部中央氣象局和各旱災災害防救相關機關建立氣象資訊及分析預測區域降雨機率之連繫通報機制。 2、本府縣應透過交通部中央氣象局、地方政府及自來水事業、水庫管理等單位，定期蒐集水情、水文資料，建立乾旱監測及旱災預警系統。 3、本府縣、自來水事業及水庫管理單位應建立多元化災情通報管道，並建立各機關間資訊蒐集及通報連繫體制。 4、本府縣及自來水事業應視需要規劃資訊網路、專用電話、行動電話及傳真等設備，以運用蒐集來自民間企業、傳播媒體及民眾等多方面之旱（災）情。 （二）通訊設施之確保 1、本府縣及自來水事業為確保旱災時通訊之暢通，應視需要規劃專用電話、行動電話、傳真、網路電子信箱等多元化通訊系統。 2、本府縣及自來水事業應對通訊系統定期檢查、測試及辦理操作訓練，模擬斷訊或大量使用時之應變作為，以確保旱（災）情資料能順利傳達至各級政府災害應變中心及防災有關機關。 (三)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：社會局處、交通旅遊局觀光處、民政局處、衛生局、警察局、金門防衛指揮部、署立衛生福利部金門醫院及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 颱洪災害消防局負責蒐集中央氣象局颱風動態、雨量監測即時資訊、雨量預報及工務局水情監測即時資訊等資料與通報之作業。 二、資訊蒐集與處理 (一)工作重點 建置鄉鎮、村里、鄰系統由下而上災情狀況監控及回報機制。 (二)策略方針 1.透過災害應變中心由上至下蒐集鄉鎮、村里、鄰各項災情資訊，由下至上統整輔助決策資訊回報至中央單位。 2.災害防救資訊之蒐集，應包含下列各項： (1)靜態資訊系統：中央、本府、公共事業、及民間等相關災害防救單位之資訊、充實災情模擬分析之相關資訊、可提供災情研判救災處理等專業人才之資訊等。 (2)動態資訊系統：包含颱風動態及雨量監測與水情監測之即時資訊及本府各單位蒐集通報之災情。 3.建置災害應變演訓系統及災害應變系統，於平時模擬演練應變時期各項因應措施程序，災時作為資訊通報與蒐集之整合平臺。 (三)預期目標 災害應變中心指揮官可做正確及迅速的判斷。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：社會局、交通旅遊局、民政局、衛生局、警察局、金門防衛指揮部、署立金門醫院及本府各相關單位 三、災情資訊通報機制 (一)工作重點 1.以災情分層蒐集及回報觀念，建置災情蒐報傳遞之機制及流程。 2.編定基層單位通報災情後資訊彙整及管理之方式。 3.建置災情通訊設備之緊急重建機制及處理辦法。 (二)策略方針 1.各級災害應變中心成立時，確實執行災情資訊通報標準作業及流程。 2.災情通報格式之建置及處理： (1)各級單位訊息內容通報應使用統一規定格式。 (2)災情描述應包括災害位置、範圍。 3.資訊通報與處理： (1)同一災害案件的蒐集、通報、派遣、回報等訊息應整合同一個災情代碼中。 (2)縣民報案處理，以地理資訊系統分析區域報案量，製作災情分布圖，減少救災資源的重覆使用。 (3)災情資料備份之建置。 4.電信單位應開放119、110 勤務指揮中心報案追蹤通信查詢系統，市內電話需能獲得電話地址，行動電話需能獲知基地台所處位置，俾利執勤人員方便追蹤報案來源。 5.災區前進指揮所應加強其災情傳輸設備及機具(如不斷電系統、網路及傳真機等)。 6.整合現有災情通聯系統應整合為單一或二個窗口(119、110)受理。 (三)預期目標 蒐集災害防救資訊並建置為決策支援系統，供各級災害應變中心指揮官參考。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：社會局、交通旅遊局、民政局、衛生局、警察局、金門防衛指揮部、署立金門醫院及本府各相關單位 四、旱災之災情蒐集、通報與分析應用 （一）災情蒐集、通報體制之建立 1、本府平時應與交通部中央氣象局和各旱災災害防救相關機關建立氣象資訊及分析預測區域降雨機率之連繫通報機制。 2、本府應透過交通部中央氣象局、地方政府及自來水事業、水庫管理等單位，定期蒐集水情、水文資料，建立乾旱監測及旱災預警系統。 3、本府、自來水事業及水庫管理單位應建立多元化災情通報管道，並建立各機關間資訊蒐集及通報連繫體制。 4、本府及自來水事業應視需要規劃資訊網路、專用電話、行動電話及傳真等設備，以運用蒐集來自民間企業、傳播媒體及民眾等多方面之旱（災）情。 （二）通訊設施之確保 1、本府及自來水事業為確保旱災時通訊之暢通，應視需要規劃專用電話、行動電話、傳真、網路電子信箱等多元化通訊系統。 2、本府及自來水事業應對通訊系統定期檢查、測試及辦理操作訓練，模擬斷訊或大量使用時之應變作為，以確保旱（災）情資料能順利傳達至各級政府災害應變中心及防災有關機關。 (三)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：社會局、交通旅遊局、民政局、衛生局、警察局、金門防衛指揮部、署立金門醫院及本府各相關單位 | 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第三章 應變計畫 | 第三節 受災區域管理與管制 | ㄧ、業務現況 本府縣警察局執行災民緊急撤離、現場警戒與交通管制事宜，各單位亦須協辦災民安置之工作，並俟颱洪災害主政局室通知警察局進行災害警戒區域之交通及人員管制。另颱洪災害警戒區域之劃定，係由颱洪災害消防局負責劃定。 二、警戒區域劃設與安全維護 (一)工作重點 1.配合指揮官劃設一定區域範圍，公告為受災警戒、管制區域。 2.受災區域安全維護及執行警戒、管制工作。 (二)策略方針 1.災害應變中心指揮官依據災害防救法第31 條，於災害應變之必要，劃設一定區域範圍，製發臨時通行證，公告限制或禁止人民進入或命其離去，或指定道路區域、水域、空域高度，限制或禁止車輛、船舶或航空器之通行。 2.受災警戒區域劃設後，由相關單位統一發布新聞，運用大眾傳播媒體加強宣導，促使民眾有所遵循。 3.當地警察機關執行受災區域之治安維護、警戒與交通管制作為 (1)以現場為中心，由內而外設置三層警戒線，分別為現場封鎖線、警戒封鎖、交通封鎖線，各封鎖區域間必須嚴格管制，並進行過濾，可避免宵小或不法之徒趁火打劫。 (2)各村里循社區守望相助系統，平時執行巡邏、守望勤務，災害發生時，協助警察蒐集災情及維護治安。 (3)必要時由相關單位依據與當地軍憲機關訂定之災害警戒勤務支援協定請求支援。 4.必要時，得結合全民防衛動員準備體系，協助搶救重大災害，並協助調動員警備部隊以及各鄉鎮機關、學校及動員民防、義警、義消等民力依既定編組協助執行安全警戒任務。 (三)預期目標 颱洪災害發生後，進行區域封鎖，禁止不相干之人士進入封鎖現場，保障受災區域安全及預防犯罪行為發生，防止一切危害並保護受災民眾安全。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處、消防局、警察局 2.協辦單位：建設局處、社會局處、民政局處、衛生局、各鄉鎮公所、署立衛生福利部金門醫院及本府縣各相關單位 三、交通管制 (一)工作重點 1.受災區域交通管制維持交通運輸通暢。 2.受災民眾疏散暨救災人員、器材、物資之運輸。 3.受災區域應在最短時間內恢復交通管制設施正常之運作。 (二)策略方針 1.受災區域需先確保救災人員之安全方可進入。 2.受災區域交通管制除疏導交通禁止非救災車輛進入受災區域，並劃設警戒區及記者採訪區，與受災區域隔離以免影響救災工作。 3.緊急徵調本府縣各型車輛協助受災民眾疏運、救災人員物資等搶救作業。 4.重大災害發生後應立即提供各地下、立體及綜合停車場供受災民眾避難使用，另於防迅期間應加強管制各公有堤外收費停車場維護人、車安全。 (三)預期目標 災變現場透過交通管制措施及有系統的指揮調度來實施搶救，可達迅速、順利救災，以減輕民眾生命財產損失，迅速恢復民生正常運作。 (四)辦理單位 1.主辦單位：、工務局處、消防局、警察局 2.協辦單位：建設局處、社會局處、民政局處、衛生局、各鄉鎮公所、署立衛生福利部金門醫院及本府縣各相關單位 四、運輸對策 災害防救運輸對策之需求，需根據規模的大小、發生位置、時間等地區特性的不同，為了因應其需求，除將受災者送往安全區域外，緊急應變人員及器材應快速投入必要區域。 (一)工作重點 1.考慮受災區域之受災狀況及輸送優先順序及對象擬定緊急對應方法。 2.各業務單位在進行所負責的業務時，除調派本身之交通工具、人力、器材外，也可依所訂定之動員計畫進行動員。 (二)策略方針 1.考慮受災區域之受災狀況及輸送優先順序及對象擬定緊急對應方法。 (1)輸送對象部分： A.優先輸送人員為：受災民眾、避難者、災害應變中心人員、消防、警、義消人員、公共設施緊急復舊人員。 B.優先輸送物資為：糧食、飲用水、醫藥品、生活必需品、災害復舊之器材、車輛用燃料。 (2)輸送方法：應勘查災害的程度、輸送物資的種類、數量、緊急性及地區的交通設施等狀況，來考量動員的輸送方法。 A.利用車輛來進行輸送。 B.利用鐵路來進行輸送：災害致汽車無法進行輸送時，為確保遠距地點的物資輸送，應依據事先制定之各種鐵路的運輸計畫。 C.利用直昇機來進行輸送：地上輸送無法進行的情況下，而又需對山間偏遠地區進行救災時，可透過縣級災害應變中心向相關單位提出要求。 2.各業務單位應根據本身之交通工具、人力、器材外，訂定動員計畫進行動員，並與相關機關間之簽訂協定計畫進行運輸。 (三)預期目標 可達到災害防救迅速運輸之需求，緊急應變人員及器材將可快速投入必要區域。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處、消防局 2.協辦單位：社會局處、民政局處、衛生局、各鄉鎮公所、署立衛生福利部金門醫院及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 本府警察局執行災民緊急撤離、現場警戒與交通管制事宜，各單位亦須協辦災民安置之工作，並俟颱洪災害主政局室通知警察局進行災害警戒區域之交通及人員管制。另颱洪災害警戒區域之劃定，係由颱洪災害消防局負責劃定。 二、警戒區域劃設與安全維護 (一)工作重點 1.配合指揮官劃設一定區域範圍，公告為受災警戒、管制區域。 2.受災區域安全維護及執行警戒、管制工作。 (二)策略方針 1.災害應變中心指揮官依據災害防救法第31 條，於災害應變之必要，劃設一定區域範圍，製發臨時通行證，公告限制或禁止人民進入或命其離去，或指定道路區域、水域、空域高度，限制或禁止車輛、船舶或航空器之通行。 2.受災警戒區域劃設後，由相關單位統一發布新聞，運用大眾傳播媒體加強宣導，促使民眾有所遵循。 3.當地警察機關執行受災區域之治安維護、警戒與交通管制作為 (1)以現場為中心，由內而外設置三層警戒線，分別為現場封鎖線、警戒封鎖、交通封鎖線，各封鎖區域間必須嚴格管制，並進行過濾，可避免宵小或不法之徒趁火打劫。 (2)各村里循社區守望相助系統，平時執行巡邏、守望勤務，災害發生時，協助警察蒐集災情及維護治安。 (3)必要時由相關單位依據與當地軍憲機關訂定之災害警戒勤務支援協定請求支援。 4.必要時，得結合全民防衛動員準備體系，協助搶救重大災害，並協助調動員警備部隊以及各鄉鎮機關、學校及動員民防、義警、義消等民力依既定編組協助執行安全警戒任務。 (三)預期目標 颱洪災害發生後，進行區域封鎖，禁止不相干之人士進入封鎖現場，保障受災區域安全及預防犯罪行為發生，防止一切危害並保護受災民眾安全。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局、消防局、警察局 2.協辦單位：建設局、社會局、民政局、衛生局、各鄉鎮公所、署立金門醫院及本府各相關單位 三、交通管制 (一)工作重點 1.受災區域交通管制維持交通運輸通暢。 2.受災民眾疏散暨救災人員、器材、物資之運輸。 3.受災區域應在最短時間內恢復交通管制設施正常之運作。 (二)策略方針 1.受災區域需先確保救災人員之安全方可進入。 2.受災區域交通管制除疏導交通禁止非救災車輛進入受災區域，並劃設警戒區及記者採訪區，與受災區域隔離以免影響救災工作。 3.緊急徵調本府各型車輛協助受災民眾疏運、救災人員物資等搶救作業。 4.重大災害發生後應立即提供各地下、立體及綜合停車場供受災民眾避難使用，另於防迅期間應加強管制各公有堤外收費停車場維護人、車安全。 (三)預期目標 災變現場透過交通管制措施及有系統的指揮調度來實施搶救，可達迅速、順利救災，以減輕民眾生命財產損失，迅速恢復民生正常運作。 (四)辦理單位 1.主辦單位：、工務局、消防局、警察局 2.協辦單位：建設局、社會局、民政局、衛生局、各鄉鎮公所、署立金門醫院及本府各相關單位 四、運輸對策 災害防救運輸對策之需求，需根據規模的大小、發生位置、時間等地區特性的不同，為了因應其需求，除將受災者送往安全區域外，緊急應變人員及器材應快速投入必要區域。 (一)工作重點 1.考慮受災區域之受災狀況及輸送優先順序及對象擬定緊急對應方法。 2.各業務單位在進行所負責的業務時，除調派本身之交通工具、人力、器材外，也可依所訂定之動員計畫進行動員。 (二)策略方針 1.考慮受災區域之受災狀況及輸送優先順序及對象擬定緊急對應方法。 (1)輸送對象部分： A.優先輸送人員為：受災民眾、避難者、災害應變中心人員、消防、警、義消人員、公共設施緊急復舊人員。 B.優先輸送物資為：糧食、飲用水、醫藥品、生活必需品、災害復舊之器材、車輛用燃料。 (2)輸送方法：應勘查災害的程度、輸送物資的種類、數量、緊急性及地區的交通設施等狀況，來考量動員的輸送方法。 A.利用車輛來進行輸送。 B.利用鐵路來進行輸送：災害致汽車無法進行輸送時，為確保遠距地點的物資輸送，應依據事先制定之各種鐵路的運輸計畫。 C.利用直昇機來進行輸送：地上輸送無法進行的情況下，而又需對山間偏遠地區進行救災時，可透過縣級災害應變中心向相關單位提出要求。 2.各業務單位應根據本身之交通工具、人力、器材外，訂定動員計畫進行動員，並與相關機關間之簽訂協定計畫進行運輸。 (三)預期目標 可達到災害防救迅速運輸之需求，緊急應變人員及器材將可快速投入必要區域。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局、消防局 2.協辦單位：社會局、民政局、衛生局、各鄉鎮公所、署立金門醫院及本府各相關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第三章 應變計畫 | 第四節 緊急動員 | 災害應變中心指揮官下達動員命令，立即以電話或傳真方式發布動員通報，各參與編組作業單位接獲通報時，應依作業要點規定迅速派遣業務人員參與作業，並於內部成立緊急應變小組。 ㄧ、業務現況 在災害發生之際，本府縣可緊急動員轄內救援隊、民間救援團體及各義消分隊，可於災時立即聯絡團體支援相關救災事宜；如仍無法防止災害擴大，則須依據「全民防衛動員準備法」協調公路監理單位緊急動員鄰近地區可用車輛，協助緊急撤離。 二、災害現場人員車輛之派遣 災害搶救工作是由專業的人員及精銳的救災車輛、裝備器材所執行，必須具備機動出勤執行任務的特性，為人命搶救先驅部隊，直接影響到受災居民之疏散及搶救災工作之進行。 (一)工作重點 建立本府縣救災人力、機具、車輛資源管控制度，其中應包含民間之救難資源。 (二)策略方針 1.對本府縣各單位所擁有可供救災之人力、機具、車輛等所有資源，整合納入並統一動員、指揮、調派等，才能有效運用資源，發揮整體救災效率。 2.民間或國軍支援之人力、機具、車輛、亦應納入整合調派與運用。 3.依據「車輛編用辦法」暨「車輛編用作業規定」，緊急調派車輛支援。 4.縣級應變中心成立時請求調度本府縣轄內各政府機關、公、民營事業或國軍部隊支援相關救災人力、車輛裝備時，由縣級災害應變中心依災害種類調度派遣。 (三)預期成果 平時積極充實各項搶救機具、設備及人員之整備，於災害來臨時確實掌握現有搶救資源，可於災時有效正確掌握實際種類及數量，並成功指揮調度，應用於各項搶救決策，發揮救災功效，降低災害傷害以及損失。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處、消防局 2.協辦單位：交通旅遊局觀光處、民政局處、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心及本府縣各相關單位 三、國軍支援 重大災害發生時，情況嚴重且無法因應處理時，應立即申請當地國軍支援。 (一)工作重點 依據「申請國軍支援災害處理辦法」規定，於災害發生時地方政府可向國軍請求派遣相關人、物力支援。 (二)策略方針 1.與國軍部隊進行協商簽訂支援協定後，當災害發生且無法因應處理時，可依簽訂協議之申請管道請求支援。 2.平時可依災情需要配合相關救災演練，當災害發生時，國軍即可立即投入救災。 (三)預期成果 於災害程度無法因應時，有效運用國軍兵力、機具搶救縣民生命財產，及強化緊急應變能力，降低災時損害並有效增進災後復原工作。於重大災害發生時，有效運用國軍資源投入搶救行列，降低災害程度，並發揮軍民一家理念。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處、工務局處、消防局 2.協辦單位：交通旅遊局觀光處、民政局處、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心及本府縣各相關單位 | 災害應變中心指揮官下達動員命令，立即以電話或傳真方式發布動員通報，各參與編組作業單位接獲通報時，應依作業要點規定迅速派遣業務人員參與作業，並於內部成立緊急應變小組。 ㄧ、業務現況 在災害發生之際，本府可緊急動員轄內救援隊、民間救援團體及各義消分隊，可於災時立即聯絡團體支援相關救災事宜；如仍無法防止災害擴大，則須依據「全民防衛動員準備法」協調公路監理單位緊急動員鄰近地區可用車輛，協助緊急撤離。 二、災害現場人員車輛之派遣 災害搶救工作是由專業的人員及精銳的救災車輛、裝備器材所執行，必須具備機動出勤執行任務的特性，為人命搶救先驅部隊，直接影響到受災居民之疏散及搶救災工作之進行。 (一)工作重點 建立本府救災人力、機具、車輛資源管控制度，其中應包含民間之救難資源。 (二)策略方針 1.對本府各單位所擁有可供救災之人力、機具、車輛等所有資源，整合納入並統一動員、指揮、調派等，才能有效運用資源，發揮整體救災效率。 2.民間或國軍支援之人力、機具、車輛、亦應納入整合調派與運用。 3.依據「車輛編用辦法」暨「車輛編用作業規定」，緊急調派車輛支援。 4.縣級應變中心成立時請求調度本府轄內各政府機關、公、民營事業或國軍部隊支援相關救災人力、車輛裝備時，由縣級災害應變中心依災害種類調度派遣。 (三)預期成果 平時積極充實各項搶救機具、設備及人員之整備，於災害來臨時確實掌握現有搶救資源，可於災時有效正確掌握實際種類及數量，並成功指揮調度，應用於各項搶救決策，發揮救災功效，降低災害傷害以及損失。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局、消防局 2.協辦單位：交通旅遊局、民政局、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心及本府各相關單位 三、國軍支援 重大災害發生時，情況嚴重且無法因應處理時，應立即申請當地國軍支援。 (一)工作重點 依據「申請國軍支援災害處理辦法」規定，於災害發生時地方政府可向國軍請求派遣相關人、物力支援。 (二)策略方針 1.與國軍部隊進行協商簽訂支援協定後，當災害發生且無法因應處理時，可依簽訂協議之申請管道請求支援。 2.平時可依災情需要配合相關救災演練，當災害發生時，國軍即可立即投入救災。 (三)預期成果 於災害程度無法因應時，有效運用國軍兵力、機具搶救縣民生命財產，及強化緊急應變能力，降低災時損害並有效增進災後復原工作。於重大災害發生時，有效運用國軍資源投入搶救行列，降低災害程度，並發揮軍民一家理念。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局、工務局、消防局 2.協辦單位：交通旅遊局、民政局、環境保護局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心及本府各相關單位 | 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第三章 應變計畫 | 第五節 避難疏散及緊急收容安置 | ㄧ、業務現況 此方面業務需仰賴許多不同單位之協調才得以完成，當颱洪災害發生時，「避難疏散」是救災應變的重點之一；目前縣內各級單位尤其是消防、警察、鄉鎮基層等相關部門已逐步研議編訂出其各自的相關應變措施或作業要點，並主要由工務局處整合主導，但專門探討「避難疏散」的方案或內容則仍算少數，也間接影響施行颱洪災害救援時的「快速性」及「有效性」。 為預防各項天然災害及重大災害發生之緊急處置作業，採取相關必要因應措施， 以強化人員應變能力，發揮整體防救功能，提昇救援行政效率，確保人民生命與財產安全。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.災區聯絡道路系統及週邊環境現況的即時勘查。 2.避難疏散路線與災害應變中心的資訊連結。 3.編組災民收容救濟站辦理事項： （1）救災物資之籌備及儲存事項。 （2）災民救濟口糧之發放事項。 （3）受災損害之救濟事項。 （4）各界捐贈物資之接受與轉發事項。 （5）災民收容之規劃及災民收容之指定、分配佈置事宜。 （6）災民之登記、接待及管理事項。 （7）收容災民、統計、查報及其他有關事故之處理事項。 (二)策略方針 災民臨時收容安置 1.建立收容資料 平日先行調查安全地區，設定災民收容站，繪製簡易逃生路線圖發送每戶備用，並應進行整備演練相關事宜，確定聯絡管道暢通，溝通無虞。 2.收容空間整備 於災民進住前完成場地清潔、消毒及簡易隔間等工作，提供較符人性化的居住空間及相關日常生活用品，如臉盆、毛巾、牙刷、牙膏、漱口杯、拖鞋及毛毯、墊被等。 3.收容管理作業 辦理災民資料登記時，可詢問了解其專長，俾加以運用暨鼓勵災民協助相關管理作業，以減輕人力不足問題。 4.收容情形回報 災民收容所管理員負責人應於每日上午八時及下午四時，將收容情形回報單一窗口，直到收容所撤離為止。 5.緊急收容期間 緊急臨時收容以二周為原則，最長不超過一個月，並於開設一週內由社工人員進行中長期安置需求調查統計，俾辦理後續配套措施規劃作業 (三)預期目標 透過上述對「避難疏散與救災路線之資訊連結」建議，將使得災害發生時，整個災區其避難疏散的建置相關事務能快速且有效的完成。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：社會局處、建設局處、消防局、警察局、各鄉鎮公所、自來水廠、台電公司金門區營業處、中油公司金門營業處金馬行銷中心及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 此方面業務需仰賴許多不同單位之協調才得以完成，當颱洪災害發生時，「避難疏散」是救災應變的重點之一；目前縣內各級單位尤其是消防、警察、鄉鎮基層等相關部門已逐步研議編訂出其各自的相關應變措施或作業要點，並主要由工務局整合主導，但專門探討「避難疏散」的方案或內容則仍算少數，也間接影響施行颱洪災害救援時的「快速性」及「有效性」。 為預防各項天然災害及重大災害發生之緊急處置作業，採取相關必要因應措施， 以強化人員應變能力，發揮整體防救功能，提昇救援行政效率，確保人民生命與財產安全。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.災區聯絡道路系統及週邊環境現況的即時勘查。 2.避難疏散路線與災害應變中心的資訊連結。 3.編組災民收容救濟站辦理事項： （1）救災物資之籌備及儲存事項。 （2）災民救濟口糧之發放事項。 （3）受災損害之救濟事項。 （4）各界捐贈物資之接受與轉發事項。 （5）災民收容之規劃及災民收容之指定、分配佈置事宜。 （6）災民之登記、接待及管理事項。 （7）收容災民、統計、查報及其他有關事故之處理事項。 (二)策略方針 災民臨時收容安置 1.建立收容資料 平日先行調查安全地區，設定災民收容站，繪製簡易逃生路線圖發送每戶備用，並應進行整備演練相關事宜，確定聯絡管道暢通，溝通無虞。 2.收容空間整備 於災民進住前完成場地清潔、消毒及簡易隔間等工作，提供較符人性化的居住空間及相關日常生活用品，如臉盆、毛巾、牙刷、牙膏、漱口杯、拖鞋及毛毯、墊被等。 3.收容管理作業 辦理災民資料登記時，可詢問了解其專長，俾加以運用暨鼓勵災民協助相關管理作業，以減輕人力不足問題。 4.收容情形回報 災民收容所管理員負責人應於每日上午八時及下午四時，將收容情形回報單一窗口，直到收容所撤離為止。 5.緊急收容期間 緊急臨時收容以二周為原則，最長不超過一個月，並於開設一週內由社工人員進行中長期安置需求調查統計，俾辦理後續配套措施規劃作業 (三)預期目標 透過上述對「避難疏散與救災路線之資訊連結」建議，將使得災害發生時，整個災區其避難疏散的建置相關事務能快速且有效的完成。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：社會局、建設局、消防局、警察局、各鄉鎮公所、自來水廠、台電公司金門營業處、中油公司金門營業處及本府各相關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第三章 應變計畫 | 第六節 急難救助及緊急醫療 | ㄧ、業務現況 此方面業務的施行動作須集許多不同單位之力才得以完成，而每當颱洪災害發生時，「緊急收容安置」也是防救災應變的重點之一。但目前專門探討「緊急收容安置」的方案或內容則仍算少數，將透過下列工作內容來加強其間實際施行的「快速性」及「有效性」。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.避難及緊急收容安置相關物資器具的供應準備。 2.各避難收容場所與災害應變中心的資訊連結。 (二)策略方針 1.參照颱洪災害潛勢敏感地區，避免將避難收容場所設於其中，一切應以安全性、可及性、原有防災生活圈劃設等考量原則；而如各鄉鎮內的地方活動中心、體育館、公園、學校等公共設施皆是可支援因應所需的重要建物設施。 2.應作好避難收容場所之相關物資供應並檢修其適用性，包含「建物構造強度、消防設備、餐飲、擋水挖掘器具、盥洗及臨時廁所、通(資)訊系統、醫療設備、不斷電照明及廣播系統」等皆是其中所需的重要部分。 3.各避難收容場所應儘量能與「縣級及各鄉鎮級災害應變中心」的資訊系統相連結，以提供相關決策防救災人員充足即時之資訊，如「時間、地點、人數」等皆是。 (三)預期目標 透過上述對「避難收容場所安置、資訊連結」等的策略方針建議，將使得災害發生時，整個災區其緊急收容安置的建置相關事務能快速且有效的完成，也最大地減少傷亡人數。 (四)辦理單位 1.主辦單位：社會局處、衛生局 2.協辦單位：主計室處、工務局處、財政局處、民政局處、消防局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心、署立衛生福利部金門醫院、中油公司金門營業處金馬行銷中心及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 此方面業務的施行動作須集許多不同單位之力才得以完成，而每當颱洪災害發生時，「緊急收容安置」也是防救災應變的重點之一。但目前專門探討「緊急收容安置」的方案或內容則仍算少數，將透過下列工作內容來加強其間實際施行的「快速性」及「有效性」。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.避難及緊急收容安置相關物資器具的供應準備。 2.各避難收容場所與災害應變中心的資訊連結。 (二)策略方針 1.參照颱洪災害潛勢敏感地區，避免將避難收容場所設於其中，一切應以安全性、可及性、原有防災生活圈劃設等考量原則；而如各鄉鎮內的地方活動中心、體育館、公園、學校等公共設施皆是可支援因應所需的重要建物設施。 2.應作好避難收容場所之相關物資供應並檢修其適用性，包含「建物構造強度、消防設備、餐飲、擋水挖掘器具、盥洗及臨時廁所、通(資)訊系統、醫療設備、不斷電照明及廣播系統」等皆是其中所需的重要部分。 3.各避難收容場所應儘量能與「縣級及各鄉鎮級災害應變中心」的資訊系統相連結，以提供相關決策防救災人員充足即時之資訊，如「時間、地點、人數」等皆是。 (三)預期目標 透過上述對「避難收容場所安置、資訊連結」等的策略方針建議，將使得災害發生時，整個災區其緊急收容安置的建置相關事務能快速且有效的完成，也最大地減少傷亡人數。 (四)辦理單位 1.主辦單位：社會局、衛生局 2.協辦單位：主計室、工務局、財政局、民政局、消防局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心、署立金門醫院、中油公司金門營業處及本府各相關單位 | 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第三章 應變計畫 | 第七節 維生機能因應對策 | ㄧ、業務現況 需訂「救災食物、飲用水與生活必需品之儲備、調度與供應計畫」，並與轄區內優良廠商建立食物、飲水及物資支援協議。民生物資儲備情形：配合年度物力調查計畫，重要物質存量及固定設施於每年定期查報，並輸入經濟部物力調查資訊管理系統內，地區民生物資案有10天以上安全儲量，並與民間業者簽訂開口契約，俾利災害防救等需求 二、維生應急物資供給與需求 (一)工作重點 1.維生應急物資主要係以滿足災區民眾日常生活基本需求，確實提供水、電等，並確保災時可供緊急調度使用。 2.災害發生時應掌握災損狀況，以利維生應急物資及設備之緊急調度。 3.相關單位應考量災害發生後，維生管線之緊急調度供應計畫，以減輕災區民眾生活之不便。 (二)策略方針 1.各業務單位得視救災支援之需求，協調各機關、民間業者協助救災物資、機具、車輛等之供應。 2.各業務單位得視災民之需求，協調各事業單位協助維生物資、水、電等之供應。 3.業務主管單位應辦理食物、飲用水、醫療器材及生活必需品之調度、供應及存放等事宜，並應集中統一調度。 (三)預期目標 建立快速的維生應急物資供給機制及完善之維生應急物資供給計畫，以利發揮災時的緊急調度、指揮之功能。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：主計室處、交通旅遊局觀光處、建設局處、民政局處、衛生局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心、自來水廠、台電公司金門區營業處、中油公司金門營業處金馬行銷中心、中華電信公司金門營業處及本府縣各相關單位 三、民生物資需求 (一)工作重點 1.民生物資主要係以滿足災區民眾之熱食及乾糧、生活必需品、交通、管線等應急物資及設備，以確保災時可供緊急發放、分配無虞。 2.相關單位應考量災害發生後，民生物資之緊急調度供應計畫，以減輕災民生物資之需求。 3.民生物資、水源及日常生活必需品之需求，應評估各鄉鎮之災民可能數量，以避免資源浪費。 (二)策略方針 1.業務主管單位應辦理食物、飲用水、醫藥器材及生活必需品調度、評估需求等事宜。 2.各業務單位得視災民之需求，協調、協助生活必需品及藥品、醫材等之發放。 3.各業務單位得視災民之需求，協調府內外各機關、民間業者協助民生物資、生活必需品及藥品醫材等之供應。 (三)預期目標 建立快速的民生物資需求及供給機制，期使完善之民生物資能盡力滿足受災民眾之基本民生需求。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：主計室處、交通旅遊局觀光處、建設局處、民政局處、衛生局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心、自來水廠、台電公司金門區營業處、中油公司金門營業處金馬行銷中心、中華電信公司金門營業處及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 需訂「救災食物、飲用水與生活必需品之儲備、調度與供應計畫」，並與轄區內優良廠商建立食物、飲水及物資支援協議。民生物資儲備情形：配合年度物力調查計畫，重要物質存量及固定設施於每年定期查報，並輸入經濟部物力調查資訊管理系統內，地區民生物資案有10天以上安全儲量，並與民間業者簽訂開口契約，俾利災害防救等需求 二、維生應急物資供給與需求 (一)工作重點 1.維生應急物資主要係以滿足災區民眾日常生活基本需求，確實提供水、電等，並確保災時可供緊急調度使用。 2.災害發生時應掌握災損狀況，以利維生應急物資及設備之緊急調度。 3.相關單位應考量災害發生後，維生管線之緊急調度供應計畫，以減輕災區民眾生活之不便。 (二)策略方針 1.各業務單位得視救災支援之需求，協調各機關、民間業者協助救災物資、機具、車輛等之供應。 2.各業務單位得視災民之需求，協調各事業單位協助維生物資、水、電等之供應。 3.業務主管單位應辦理食物、飲用水、醫療器材及生活必需品之調度、供應及存放等事宜，並應集中統一調度。 (三)預期目標 建立快速的維生應急物資供給機制及完善之維生應急物資供給計畫，以利發揮災時的緊急調度、指揮之功能。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：主計室、交通旅遊局、建設局、民政局、衛生局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心、自來水廠、台電公司金門營業處、中油公司金門營業處、中華電信公司金門營業處及本府各相關單位 三、民生物資需求 (一)工作重點 1.民生物資主要係以滿足災區民眾之熱食及乾糧、生活必需品、交通、管線等應急物資及設備，以確保災時可供緊急發放、分配無虞。 2.相關單位應考量災害發生後，民生物資之緊急調度供應計畫，以減輕災民生物資之需求。 3.民生物資、水源及日常生活必需品之需求，應評估各鄉鎮之災民可能數量，以避免資源浪費。 (二)策略方針 1.業務主管單位應辦理食物、飲用水、醫藥器材及生活必需品調度、評估需求等事宜。 2.各業務單位得視災民之需求，協調、協助生活必需品及藥品、醫材等之發放。 3.各業務單位得視災民之需求，協調府內外各機關、民間業者協助民生物資、生活必需品及藥品醫材等之供應。 (三)預期目標 建立快速的民生物資需求及供給機制，期使完善之民生物資能盡力滿足受災民眾之基本民生需求。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：主計室、交通旅遊局、建設局、民政局、衛生局、各鄉鎮公所、金門縣後備服務中心、自來水廠、台電公司金門營業處、中油公司金門營業處、中華電信公司金門營業處及本府各相關單位 | 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第三章 應變計畫 | 第八節 災情發布與媒體聯繫 | 災害發生時，為避免多重資訊造成指揮官及民眾獲知的訊息混淆，災情及相關災訊發布應由統一窗口對外發布訊息，並透過傳播媒體之協助，使民眾確實瞭解災情最新動態，隨時掌控災情變化。 ㄧ、業務現況 本府縣於災時配合應變中心作業隨時掌握最新狀況，必要時配合主政單位舉辦說明會、製作看板等，提供災民最新資訊。並依據減災計畫中多維度防救災聯繫管道之規劃，發布最新搶救狀況、災民安置情形，至災難現場緊急處理小組撤除時停止。 二、災情發布與媒體聯繫 (一)工作重點 1.訂定災情資訊取得及媒體發布機制。 2.規劃建置災情資訊專用傳播頻道及替代傳播系統。 (二)策略方針 1.依據減災計畫中多維度多面向之防救災聯繫管道，確實取得災害應變中心即時統計查報資訊，並由統一窗口對外發布訊息。 2.災時透過廣播電台、有線電視系統及其他各媒體密集配合插播，並與媒體保持密切聯繫，機動配合災害應變中心各工作組緊急宣導事項。 3.確實將災害訊息透過大眾傳播媒體立即告知民眾，並加強相關災時緊急應變相關事項及避難疏散處置作為。 4.建立縣、鄉鎮級災害應變中心相互聯繫管道，與鄉鎮級災害應變中心保持聯繫，相互支援。 5.透過網路、電子信箱、電話、傳真等管道，提供媒體最新災情訊息。 6.建置緊急通訊系統以替代通訊中斷狀況之通聯方式。 (三)預期目標 藉由完善府內通報機制及媒體聯繫管道宣導災害預警訊息，以便民眾及時防災，加速災害應變作業。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處、消防局、行政室處 2.協辦單位：社會局處及本府縣各相關單位 | 災害發生時，為避免多重資訊造成指揮官及民眾獲知的訊息混淆，災情及相關災訊發布應由統一窗口對外發布訊息，並透過傳播媒體之協助，使民眾確實瞭解災情最新動態，隨時掌控災情變化。 ㄧ、業務現況 本府於災時配合應變中心作業隨時掌握最新狀況，必要時配合主政單位舉辦說明會、製作看板等，提供災民最新資訊。並依據減災計畫中多維度防救災聯繫管道之規劃，發布最新搶救狀況、災民安置情形，至災難現場緊急處理小組撤除時停止。 二、災情發布與媒體聯繫 (一)工作重點 1.訂定災情資訊取得及媒體發布機制。 2.規劃建置災情資訊專用傳播頻道及替代傳播系統。 (二)策略方針 1.依據減災計畫中多維度多面向之防救災聯繫管道，確實取得災害應變中心即時統計查報資訊，並由統一窗口對外發布訊息。 2.災時透過廣播電台、有線電視系統及其他各媒體密集配合插播，並與媒體保持密切聯繫，機動配合災害應變中心各工作組緊急宣導事項。 3.確實將災害訊息透過大眾傳播媒體立即告知民眾，並加強相關災時緊急應變相關事項及避難疏散處置作為。 4.建立縣、鄉鎮級災害應變中心相互聯繫管道，與鄉鎮級災害應變中心保持聯繫，相互支援。 5.透過網路、電子信箱、電話、傳真等管道，提供媒體最新災情訊息。 6.建置緊急通訊系統以替代通訊中斷狀況之通聯方式。 (三)預期目標 藉由完善府內通報機制及媒體聯繫管道宣導災害預警訊息，以便民眾及時防災，加速災害應變作業。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局、消防局、行政室 2.協辦單位：社會局及本府各相關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第三章 應變計畫 | 第九節 罹難者安置 | ㄧ、業務現況 「罹難者安置」於目前並無一整合各方加量的常態機制或方案的成形，將透過下列工作策略方針及主協辦單位的指定來針對相關工作予以加強。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.縣府資源統籌與民間、軍方人力物力的充分相互支援。 2.針對罹難者遺體的編冊管理及相關鑑識蒐集事務的完成。 3.各殯儀館的物資補充及臨時安置場所的設立。 (二)策略方針 1.災難發生初期，應充分結合民間及軍方人力物力資源蒐尋並安置遺體，並統籌規劃各項民間可供支援物資的安排，特別是在「遺體轉運車輛及冰櫃相關設備供應」等事項上。 2.縣市間鑑識及法醫人員的相互支援，以因應災害時罹難者相關鑑識蒐集事務的需求；期間亦應針對各具遺體作編號列冊及各項特徵的註記（身體特徵、衣著飾物、所攜物品與文件），以方便身分清查及家屬的辨認。 3.各殯儀館的物資補充，並找尋臨時安置場所以容納罹難者的遺體（加蓋戶外開放空間、活動中心等）；期間「冰櫃」相關設施的補足是較重要的，以防造成空氣或其它環境上的污染或不適。 (三)預期目標 透過上述對「各方資源統籌、罹難者鑑識編冊管理、物資補充及安置場所增設」等的策略方針建議，將能較有效地針對罹難者遺體作妥善安置。 (四)辦理單位 1.主辦單位：民政局處 2.協辦單位：消防局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 「罹難者安置」於目前並無一整合各方加量的常態機制或方案的成形，將透過下列工作策略方針及主協辦單位的指定來針對相關工作予以加強。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.縣府資源統籌與民間、軍方人力物力的充分相互支援。 2.針對罹難者遺體的編冊管理及相關鑑識蒐集事務的完成。 3.各殯儀館的物資補充及臨時安置場所的設立。 (二)策略方針 1.災難發生初期，應充分結合民間及軍方人力物力資源蒐尋並安置遺體，並統籌規劃各項民間可供支援物資的安排，特別是在「遺體轉運車輛及冰櫃相關設備供應」等事項上。 2.縣市間鑑識及法醫人員的相互支援，以因應災害時罹難者相關鑑識蒐集事務的需求；期間亦應針對各具遺體作編號列冊及各項特徵的註記（身體特徵、衣著飾物、所攜物品與文件），以方便身分清查及家屬的辨認。 3.各殯儀館的物資補充，並找尋臨時安置場所以容納罹難者的遺體（加蓋戶外開放空間、活動中心等）；期間「冰櫃」相關設施的補足是較重要的，以防造成空氣或其它環境上的污染或不適。 (三)預期目標 透過上述對「各方資源統籌、罹難者鑑識編冊管理、物資補充及安置場所增設」等的策略方針建議，將能較有效地針對罹難者遺體作妥善安置。 (四)辦理單位 1.主辦單位：民政局 2.協辦單位：消防局、衛生局、警察局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心及本府各相關單位 | 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第四章 復建計畫 | 第一節 災情勘查與緊急處理 | 第一節 災情勘查與緊急處理 災後由各局室及公共事業相關單位、民間救難組織及志工、企業、軍方及民防、緊急醫療體系等，積極協助受災民眾儘速回復日常生活及作息。而復建階段首要工作，是由各鄉鎮就受災狀況進行全面性勘查及緊急處理，並將受災情況回報於各災防救業務單位，並視災情需要，請求各局室之協助。 ㄧ、業務現況 復建階段首要工作，是由各鄉鎮就受災狀況進行全面性勘查及緊急處理，並將受災情況回報於本府縣各災害防救業務單位，並視災情需要，請求本府縣各局室之協助。至於緊急處理，則依據處理之緊急事項，分屬各權責單位。因此本府縣目前在颱洪災情勘查方面，在平時則由民眾提報予各鄉鎮公所或由村里長提報予各鄉鎮公所，再轉呈本府縣派員與鄉鎮公所人員前往報案地點進行災情勘查。 二、災情勘查與管理 各災害防救業務單位，針對本府縣全面性災情及設施進行勘查工作並記錄控管。 (一)工作重點 1.災後確實針對受災人員、建築物、工商業、土木水利建設工程及設施、教育相關設施、山坡地等災情進行勘查並緊急處理。 2.建立民間人力資源資料庫，以協助災害復建工作之進行。 3.以統一表格及格式記錄災情，以利後續搶修工作之進行。 (二)策略方針 1.有關建築物之災情勘查部分：建管單位在接獲災害應變中心通知及民眾報案後，立即聯絡相關專業工會並派專業技師趕赴現場勘查受災建物是否有安全疑慮，經專業技師勘查、鑑定認無安全疑慮且產權屬私有之建築物災害，請民眾自行修復。如有立即危險者，由相關權責單位負責搶修或補強。對須暫停使用之建築物由建管單位依建築法勒令停止使用。 2.有關土木水利建設工程及設施之災情勘查部分：防洪水利設施(如堤防、擋水牆、抽水站、水門等)、道路、橋樑及其他公共性設施之災情勘查，由各業務權責單位及專業技師共同進行災情勘查。 3.其他受災狀況部分：災害防救各相關業務單位與事業管理單位協力進行災區電力設施、水電設施、瓦斯設施、鐵公路設施、大眾運輸設施、通訊設施、管線設施及人民財產等進行受災情形之調查及統計。 4.各種勘災及警急處置，應詳加記錄，並建立災後復建資料庫，作為復建追蹤及日後減災改進之參考。 (三)預期目標 建立受災地區之災損資料，以便迅速展開各項救援、救助及復建等工作，同時建置完成之災區資料，將可提供日後災害預警之第一時間之因應及救助參考。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：建設局處、民政局處、環境保護局、消防局、警察局、各鄉鎮公所、金門防災指揮部、金門縣後備服務中心及本府縣各相關單位 | 第一節 災情勘查與緊急處理 災後由各局室及公共事業相關單位、民間救難組織及志工、企業、軍方及民防、緊急醫療體系等，積極協助受災民眾儘速回復日常生活及作息。而復建階段首要工作，是由各鄉鎮就受災狀況進行全面性勘查及緊急處理，並將受災情況回報於各災防救業務單位，並視災情需要，請求各局室之協助。 ㄧ、業務現況 復建階段首要工作，是由各鄉鎮就受災狀況進行全面性勘查及緊急處理，並將受災情況回報於本府各災害防救業務單位，並視災情需要，請求本府各局室之協助。至於緊急處理，則依據處理之緊急事項，分屬各權責單位。因此本府目前在颱洪災情勘查方面，在平時則由民眾提報予各鄉鎮公所或由村里長提報予各鄉鎮公所，再轉呈本府派員與鄉鎮公所人員前往報案地點進行災情勘查。 二、災情勘查與管理 各災害防救業務單位，針對本府全面性災情及設施進行勘查工作並記錄控管。 (一)工作重點 1.災後確實針對受災人員、建築物、工商業、土木水利建設工程及設施、教育相關設施、山坡地等災情進行勘查並緊急處理。 2..建立民間人力資源資料庫，以協助災害復建工作之進行。 3以統一表格及格式記錄災情，以利後續搶修工作之進行。 (二)策略方針 1.有關建築物之災情勘查部分：建管單位在接獲災害應變中心通知及民眾報案後，立即聯絡相關專業工會並派專業技師趕赴現場勘查受災建物是否有安全疑慮，經專業技師勘查、鑑定認無安全疑慮且產權屬私有之建築物災害，請民眾自行修復。如有立即危險者，由相關權責單位負責搶修或補強。對須暫停使用之建築物由建管單位依建築法勒令停止使用。 2.有關土木水利建設工程及設施之災情勘查部分：防洪水利設施(如堤防、擋水牆、抽水站、水門等)、道路、橋樑及其他公共性設施之災情勘查，由各業務權責單位及專業技師共同進行災情勘查。 3.其他受災狀況部分：災害防救各相關業務單位與事業管理單位協力進行災區電力設施、水電設施、瓦斯設施、鐵公路設施、大眾運輸設施、通訊設施、管線設施及人民財產等進行受災情形之調查及統計。 4.各種勘災及警急處置，應詳加記錄，並建立災後復建資料庫，作為復建追蹤及日後減災改進之參考。 (三)預期目標 建立受災地區之災損資料，以便迅速展開各項救援、救助及復建等工作，同時建置完成之災區資料，將可提供日後災害預警之第一時間之因應及救助參考。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：建設局、民政局、環境保護局、消防局、警察局、各鄉鎮公所、金門防災指揮部、金門縣後備服務中心及本府各相關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第四章 復建計畫 | 第二節 災後復建必要金融措施 | ㄧ、業務現況 此方面的業務大都視災害發生的規模及嚴重程度，由中央或縣市層級相關部門訂立相關的作業辦法或實施要點，並與公私營金融機構合作，促成復建資金的投入。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.促成自我投入復建之資金能大量流動挹注災區的建設。 2.使流動投入資金的運用集中於復原重建事務上。 (二)策略方針 1.於災害發生後，災區的復原重建勢必需要大量的資金流動投入，也因此，必須要在金融相關措施上有所研擬，借貸門檻及借貸利率的降低、專案貸款的建置即為其一，以利更多的週轉資金投入復建。 2.此外，為使資金能夠集中於復原重建上，則應儘量減少災區民眾的「負擔」，而在這方面，皆是可以考量大方向措施 (三)預期目標 災後復原過程中，透過大量自我投入資金的流動及復原資金的集中運用，將大大加快災區整體環境的重建速度。 (四)辦理單位 1.主辦單位：財政局處 2.協辦單位：工務局處、主計室處、建設局處、民政局處、稅捐稽徵處稅務局及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 此方面的業務大都視災害發生的規模及嚴重程度，由中央或縣市層級相關部門訂立相關的作業辦法或實施要點，並與公私營金融機構合作，促成復建資金的投入。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.促成自我投入復建之資金能大量流動挹注災區的建設。 2.使流動投入資金的運用集中於復原重建事務上。 (二)策略方針 1.於災害發生後，災區的復原重建勢必需要大量的資金流動投入，也因此，必須要在金融相關措施上有所研擬，借貸門檻及借貸利率的降低、專案貸款的建置即為其一，以利更多的週轉資金投入復建。 2.此外，為使資金能夠集中於復原重建上，則應儘量減少災區民眾的「負擔」，而在這方面，皆是可以考量大方向措施 (三)預期目標 災後復原過程中，透過大量自我投入資金的流動及復原資金的集中運用，將大大加快災區整體環境的重建速度。 (四)辦理單位 1.主辦單位：財政局 2.協辦單位：工務局、主計室、建設局、民政局、稅捐稽徵處及本府各相關單位 | 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第四章 復建計畫 | 第三節 災民慰助及補助措施 | ㄧ、業務現況 此業務的辦理上大都視災害發生的規模及嚴重程度，由中央或縣市層級相關部門依原有或額外訂立相關的慰助或補助作業辦法或實施要點來予以施行，以支持受災民眾的日常生活所需基礎。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.災害救助基本資料調查及資料庫建置。 2.災區社會弱勢族群的主動慰助、照顧及訊息告知。 3.補助政策或資源的有效訂定運用。 (二)策略方針 1.災區住戶所受實質損害調查，包含「地點、原因、程度、金額、住戶家庭收入」等事項，並建立資料庫，以作為後續政府慰助及補助政策研擬之基礎（類別、金額）。 2.而針對中低收入戶、老弱殘障等弱勢族群部分，應有更多主動的慰助、照顧協助及訊息告知，如各鄉鎮通報網絡體系的建立即為其一（各公家機關服務處、諮詢辦理窗口的設立、政令宣導手冊的編印、當地社區及志工的動員協助等），以避免災害復建資源的無法有效分配。 3.災區政府相關單位應針對各類補助款項的來源作統籌管理及有效的分配運用，針對所受災害程度及居民本身社會生活條件的不同訂定各種適用的補助專案；另一方面亦可「成立捐款管理委員會或訂定相關管理辦法」等以行監督之效。 (三)預期目標 為免災民生命頓失依靠，衍生相關社會問題，藉由相關慰助 及補助的施行，以照顧災民短期之生活因應。 (四)辦理單位 1.主辦單位：社會局處 2.協辦單位：建設局處、工務局處、財政局處及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 此業務的辦理上大都視災害發生的規模及嚴重程度，由中央或縣市層級相關部門依原有或額外訂立相關的慰助或補助作業辦法或實施要點來予以施行，以支持受災民眾的日常生活所需基礎。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.災害救助基本資料調查及資料庫建置。 2.災區社會弱勢族群的主動慰助、照顧及訊息告知。 3.補助政策或資源的有效訂定運用。 (二)策略方針 1.災區住戶所受實質損害調查，包含「地點、原因、程度、金額、住戶家庭收入」等事項，並建立資料庫，以作為後續政府慰助及補助政策研擬之基礎（類別、金額）。 2.而針對中低收入戶、老弱殘障等弱勢族群部分，應有更多主動的慰助、照顧協助及訊息告知，如各鄉鎮通報網絡體系的建立即為其一（各公家機關服務處、諮詢辦理窗口的設立、政令宣導手冊的編印、當地社區及志工的動員協助等），以避免災害復建資源的無法有效分配。 3.災區政府相關單位應針對各類補助款項的來源作統籌管理及有效的分配運用，針對所受災害程度及居民本身社會生活條件的不同訂定各種適用的補助專案；另一方面亦可「成立捐款管理委員會或訂定相關管理辦法」等以行監督之效。 (三)預期目標 為免災民生命頓失依靠，衍生相關社會問題，藉由相關慰助 及補助的施行，以照顧災民短期之生活因應。 (四)辦理單位 1.主辦單位：社會局 2.協辦單位：建設局、工務局、財政局本府各相關單位 | 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第四章 復建計畫 | 第四節 災民生活安置 | ㄧ、業務現況 每當重大災害發生，「災民生活安置」為一重要工作，而從安置人數、地點到安置地區的興設，主要藉由本府縣與各鄉鎮公所的互相配合來予以完成；透過下列策略方針，則將進一步加強在地點選定、設施興建等工作上的效率及其適宜性。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.災區受災民眾的需求性調查、安置方式及安置地點的研擬選定。 2.臨時性安置區的興建及期程等之規劃研擬。 (二)策略方針 1.對於災區民眾的受災情況作資料紀錄及資料庫建置，方便後續收容安置相關資源(住所、民生物資)的有效管理及分配。 2.依颱洪發生的潛勢情況，研擬非颱洪災害敏感地區所及處為考量的收容安置地點。 3.臨時性安置區其相應公共設施之建立及水、電、瓦斯等維生管線之埋設。 4.於臨時性安置住所興建的同時，針對安置辦法、期程及撤除時限等應有所相關規劃。 (三)預期目標 透過「需求性調查掌握、適當安置地點選定、安置區規劃興建」等的策略方針，將使得災區居民其基本臨時性安置場所的提供上，兼具其有效性及安全性。 (四)辦理單位 1.主辦單位：社會局處 2.協辦單位：主計室處、建設局處、工務局處、地政局、消防局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 每當重大災害發生，「災民生活安置」為一重要工作，而從安置人數、地點到安置地區的興設，主要藉由本府與各鄉鎮公所的互相配合來予以完成；透過下列策略方針，則將進一步加強在地點選定、設施興建等工作上的效率及其適宜性。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.災區受災民眾的需求性調查、安置方式及安置地點的研擬選定。 2.臨時性安置區的興建及期程等之規劃研擬。 (二)策略方針 1.對於災區民眾的受災情況作資料紀錄及資料庫建置，方便後續收容安置相關資源(住所、民生物資)的有效管理及分配。 2.依颱洪發生的潛勢情況，研擬非颱洪災害敏感地區所及處為考量的收容安置地點。 3.臨時性安置區其相應公共設施之建立及水、電、瓦斯等維生管線之埋設。 4.於臨時性安置住所興建的同時，針對安置辦法、期程及撤除時限等應有所相關規劃。 (三)預期目標 透過「需求性調查掌握、適當安置地點選定、安置區規劃興建」等的策略方針，將使得災區居民其基本臨時性安置場所的提供上，兼具其有效性及安全性。 (四)辦理單位 1.主辦單位：社會局 2.協辦單位：主計室、建設局、工務局、地政局、消防局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心及本府各相關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第四章 復建計畫 | 第五節 災後環境復原 | ㄧ、業務現況 制定廢棄物清除作業機制與管理辦法、研擬環境消毒作業機制建立、災後疫情通報機制。 二、災區防疫 災區防疫主要之工作目標為依據相關計畫動員防疫人員，掌握災區衛生狀況並執行災區傳染病預防。 (一)工作重點 1.疫情監視、環境消毒、預防污染及二次災害之防治。 2.傳染病通報及處置。 (二)策略方針 1.應特別注意淹水造成重大損失地區之災區防疫工作。 2.由鄉鎮進行災害後嚴重污染區之環境消毒噴藥及污染防治工作，避免傳染病等疫情產生；若災害規模甚大時，應於災區垃圾清運完畢後，展開第二次環境全面消毒，以防止災區生活環境之惡化及二次災害之發生。 3.與相關業務單位保持聯繫，交換疫情訊息，並加強傳染病通報作業。 4.對傳染病患者進行隔離並展開患者住家及收容所之消毒工作。 (三)預期目標 加速本府縣颱風(豪雨)災害淹水地區災後病媒(原)控制，防止疫情發生。 (四)辦理單位 1.主辦單位：環境保護局、衛生局 2.協辦單位：建設局處、工務局處、消防局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣備服務中心及本府縣各鄉關單位 三、廢棄物清運 災害發生後，應迅速整潔災區，並避免製造環境污染。 (一)工作重點 1.建立廢棄物、垃圾及瓦礫等處理方法。 2.注意環境衛生及安全，避免造成二次公害。 (二)策略方針 1.應特別注意淹水造成重大損失地區之廢棄物處理問題。 2.設置臨時放置場、轉運站及最終處理場所，循序進行收集、搬運及處置。 3.採取適當措施維護居民與作業人員之健康。 4.廢棄物臨時放置場應注意環境衛生及安全，避免造成二次公害。 (三)預期目標 加速本府縣颱風(豪雨)災害淹水地區災後環境復原。 (四)辦理單位 1.主辦單位：環境保護局 2.協辦單位：建設局處、工務局處、消防局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心及本府縣各鄉關單位 四、災害後環境污染防治 對於災害後環境污染防治，著重於整體環境、飲用水品質等工作。 (一)工作重點 1.災區環境衛生之確保。 2.飲用水抽驗管制。 (二)策略方針 1.發動縣民實施災後廢棄物清理及環境消毒，並應特別注意本府縣颱洪造成重大損失地區之環境復原。 2.災區環境消毒工作。 3.執行災害後飲用水之抽驗管制計畫。 (三)預期目標 加速本府縣颱風(豪雨)災害淹水地區災後維護環境衛生。 (四)辦理單位 1.主辦單位：環境保護局 2.協辦單位：建設局處、工務局處、消防局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心及本府縣各鄉關單位 | ㄧ、業務現況 制定廢棄物清除作業機制與管理辦法、研擬環境消毒作業機制建立、災後疫情通報機制。 二、災區防疫 災區防疫主要之工作目標為依據相關計畫動員防疫人員，掌握災區衛生狀況並執行災區傳染病預防。 (一)工作重點 1.疫情監視、環境消毒、預防污染及二次災害之防治。 2.傳染病通報及處置。 (二)策略方針 1.應特別注意淹水造成重大損失地區之災區防疫工作。 2.由鄉鎮進行災害後嚴重污染區之環境消毒噴藥及污染防治工作，避免傳染病等疫情產生；若災害規模甚大時，應於災區垃圾清運完畢後，展開第二次環境全面消毒，以防止災區生活環境之惡化及二次災害之發生。 3.與相關業務單位保持聯繫，交換疫情訊息，並加強傳染病通報作業。 4.對傳染病患者進行隔離並展開患者住家及收容所之消毒工作。 (三)預期目標 加速本府颱風(豪雨)災害淹水地區災後病媒(原)控制，防止疫情發生。 (四)辦理單位 1.主辦單位：環境保護局、衛生局 2.協辦單位：建設局、工務局、消防局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心及本府各鄉關單位 三、廢棄物清運 災害發生後，應迅速整潔災區，並避免製造環境污染。 (一)工作重點 1.建立廢棄物、垃圾及瓦礫等處理方法。 2.注意環境衛生及安全，避免造成二次公害。 (二)策略方針 1.應特別注意淹水造成重大損失地區之廢棄物處理問題。 2.設置臨時放置場、轉運站及最終處理場所，循序進行收集、搬運及處置。 3.採取適當措施維護居民與作業人員之健康。 4.廢棄物臨時放置場應注意環境衛生及安全，避免造成二次公害。 (三)預期目標 加速本府颱風(豪雨)災害淹水地區災後環境復原。 (四)辦理單位 1.主辦單位：環境保護局 2.協辦單位：建設局、工務局、消防局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心及本府各鄉關單位 四、災害後環境污染防治 對於災害後環境污染防治，著重於整體環境、飲用水品質等工作。 (一)工作重點 1.災區環境衛生之確保。 2.飲用水抽驗管制。 (二)策略方針 1.發動縣民實施災後廢棄物清理及環境消毒，並應特別注意本府颱洪造成重大損失地區之環境復原。 2.災區環境消毒工作。 3.執行災害後飲用水之抽驗管制計畫。 (三)預期目標 加速本府颱風(豪雨)災害淹水地區災後維護環境衛生。 (四)辦理單位 1.主辦單位：環境保護局 2.協辦單位：建設局、工務局、消防局、各鄉鎮公所、金門防衛指揮部、金門縣後備服務中心及本府各鄉關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第四章 復建計畫 | 第六節 基礎與公共設施復建 | ㄧ、業務現況 重大災害災後需由各局室及公共事業相關單位、民間救難組織及志工、企業、軍方及民防、緊急醫療體系等，積極協助受災民眾儘速回復日常生活及作息。復建中很重要的一項工作，即是由各鄉鎮於災後就受災狀況進行災情勘查及緊急處理，然後依據災情調查結果與重要性，對於基礎與公共設施之損壞修復，如防洪排水設施、道路、橋樑及邊坡等，由本府縣業務權責單位研擬復建計畫，進行後續相關復建工程。 二、防洪排水設施復建 依據所擬定之防洪排水設施緊急復建計畫，辦理各項復建工程，計畫中應明確敘明工程內容、項目、經費及預算來源明等，並依其急迫性訂定完工時程，確實掌控工程進度。 (一)工作重點 1.防洪排水設施災後損害程度資訊之彙整，應視災情狀況，分期分區辦理。 2.應有專門單位負責持續追蹤災後相關防洪設施復建工程之執行，並確實掌控時程及施工品質。 3.防洪排水設施機具之採購，應有統一之規格，並保存操作手冊，以利後續操作及維修事宜。 4.加強檢討鄉鎮區積水地區之原因，並研擬改善方案。 5.檢討改善山坡與平地之間排水銜接狀況。 (二)策略方針 1.完成堤防、防洪閘門、疏散門、抽水機組、機電設備及週遭防水設備之檢修，以確保於下個汛期前能完全正常操作。 2.加強積水地區排水系統的調查，檢討積水原因，並研擬改善方案予以改善，如屬淤積影響，由本府縣業務權責單位派員清理；若屬工程損壞因素，則儘速籌措財源或編列預算辦理。 3.儘速檢討改善排水閘門之操作方式，避免停電時僅能以手動啟閉之方式。 4.完成全面河道調查，如有淤積情形發生，立即發包清疏。 5.對於無防洪保護工程與設施之地區，依年度計畫辦理各防洪工程設施新建工程。 6.採購之抽水機組及發電機等設備應統一廠牌，以避免後續操作、管理與維護之困擾。 (三)預期目標 加強排水系統現況調查，及早改善缺失，以強化減災作為。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局處 2.協辦單位：交通旅遊局觀光處、建設局處、民政局處及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 重大災害災後需由各局室及公共事業相關單位、民間救難組織及志工、企業、軍方及民防、緊急醫療體系等，積極協助受災民眾儘速回復日常生活及作息。復建中很重要的一項工作，即是由各鄉鎮於災後就受災狀況進行災情勘查及緊急處理，然後依據災情調查結果與重要性，對於基礎與公共設施之損壞修復，如防洪排水設施、道路、橋樑及邊坡等，由本府業務權責單位研擬復建計畫，進行後續相關復建工程。 二、防洪排水設施復建 依據所擬定之防洪排水設施緊急復建計畫，辦理各項復建工程，計畫中應明確敘明工程內容、項目、經費及預算來源明等，並依其急迫性訂定完工時程，確實掌控工程進度。 (一)工作重點 1.防洪排水設施災後損害程度資訊之彙整，應視災情狀況，分期分區辦理。 2.應有專門單位負責持續追蹤災後相關防洪設施復建工程之執行，並確實掌控時程及施工品質。 3.防洪排水設施機具之採購，應有統一之規格，並保存操作手冊，以利後續操作及維修事宜。 4.加強檢討鄉鎮區積水地區之原因，並研擬改善方案。 5.檢討改善山坡與平地之間排水銜接狀況。 (二)策略方針 1.完成堤防、防洪閘門、疏散門、抽水機組、機電設備及週遭防水設備之檢修，以確保於下個汛期前能完全正常操作。 2.加強積水地區排水系統的調查，檢討積水原因，並研擬改善方案予以改善，如屬淤積影響，由本府業務權責單位派員清理；若屬工程損壞因素，則儘速籌措財源或編列預算辦理。 3.儘速檢討改善排水閘門之操作方式，避免停電時僅能以手動啟閉之方式。 4.完成全面河道調查，如有淤積情形發生，立即發包清疏。 5.對於無防洪保護工程與設施之地區，依年度計畫辦理各防洪工程設施新建工程。 6.採購之抽水機組及發電機等設備應統一廠牌，以避免後續操作、管理與維護之困擾。 (三)預期目標 加強排水系統現況調查，及早改善缺失，以強化減災作為。 (四)辦理單位 1.主辦單位：工務局 2.協辦單位：交通旅遊局、建設局、民政局及本府各相關單位 | 內容酌修。 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第四章 復建計畫 | 第七節 產業復原與振興 | ㄧ、業務現況 「產業復原部分，此方面業務及相關規劃由業務相關單位統籌配合辦理，擬定與振興」是災後災區自給性復原力量能否產生及完全的一個重要本府縣境內颱洪災害發生地區的未來產業發展方向。其它如「生產力維持」及「軟硬體及金融協助」方面，則視災損情況、公部門資源及重要緊迫性而擬定適當的施行方案。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.產業災害損失調查評估及振興協助。 2.災後產業復原之相應軟硬體及金融協助措施。 (二)策略方針 1.既有產業發展設施之災害損失調查，包含「地點、原因、程度、金額、環境或產業影響評估」等事項，並建立資料庫。 2.針對災區的優勢產業及資源研擬振興或重整策略，另一方面則對已不適宜災區本身條件發展之產業協助予以轉型。另可配合災區產業的振興及重整策略，針對相關的土地、建物空間予以再利用規劃，盡力提昇其效用性及價值性。 3.針對災區相關產業的受損，依據前述的調查評估及整體產業發展策略，研擬後續政府的相應協助政策或方法；特別是「生產力的維持(水、電、電信、維生等系統)」方面。 (三)預期目標 災區的產業復原建設，將於往後整體產業發展大方向的確立前提下，隨著公部門於相關協助、金融及獎勵政策的提出，預期會使得產業發展資源作較適切及有效的運用。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局處 2.協辦單位：主計室處、交通旅遊局觀光處、工務局處、財政局處、稅捐稽徵處稅務局、各鄉鎮公所及本府縣各相關單位 | ㄧ、業務現況 「產業復原部分，此方面業務及相關規劃由業務相關單位統籌配合辦理，擬定與振興」是災後災區自給性復原力量能否產生及完全的一個重要本府境內颱洪災害發生地區的未來產業發展方向。其它如「生產力維持」及「軟硬體及金融協助」方面，則視災損情況、公部門資源及重要緊迫性而擬定適當的施行方案。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.產業災害損失調查評估及振興協助。 2.災後產業復原之相應軟硬體及金融協助措施。 (二)策略方針 1.既有產業發展設施之災害損失調查，包含「地點、原因、程度、金額、環境或產業影響評估」等事項，並建立資料庫。 2.針對災區的優勢產業及資源研擬振興或重整策略，另一方面則對已不適宜災區本身條件發展之產業協助予以轉型。另可配合災區產業的振興及重整策略，針對相關的土地、建物空間予以再利用規劃，盡力提昇其效用性及價值性。 3.針對災區相關產業的受損，依據前述的調查評估及整體產業發展策略，研擬後續政府的相應協助政策或方法；特別是「生產力的維持(水、電、電信、維生等系統)」方面。 (三)預期目標 災區的產業復原建設，將於往後整體產業發展大方向的確立前提下，隨著公部門於相關協助、金融及獎勵政策的提出，預期會使得產業發展資源作較適切及有效的運用。 (四)辦理單位 1.主辦單位：建設局 2.協辦單位：主計室、交通旅遊局、工務局、財政局、稅捐稽徵處、各鄉鎮公所及本府各相關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第四章 復建計畫 | 第八節 受災民眾心理醫療 | 一、業務現況： 「受災民眾心理醫療復健」，於本節內容主要著重於災民心理醫療需求與輔導及復健等，目前此業務由本府縣衛生局承辦，行政院衛生署衛生福利部金門醫院、教育局處、社會局處、地區志工團體及其他科、室協辦，惟在地區缺乏精神醫療及心理衛生資源之情況下，資源之拓展及連結仍尚有努力的空間。 二、加強工作內容： (一)工作重點 受災民眾心理危機處理、評估與後續追蹤輔導 (二)策略方針 1.建立「金門縣災難心理衛生工作流程與模式」 (1)成立災害心理危機處理小組。 (2)舉辦災害心理危機處理小組緊急動員演練。 (3)蒐集並購置災害心理衛生或危機處理相關之期刊、書籍與衡鑑工具。 (4)觀摩與訪談有災害處理經驗之機構或單位。 2.規劃災害心理危機處理小組之編組與所需器材裝備。 3.平時與災害應變辦理單位及精神醫療體系、志工團體等結合，並透過定期協調會議之召開，建構災難心理衛生合作及分工模式。 4.視需要進駐災民聚集的場所成立心理諮詢站，以提供直接服務，現場協助處理災民及救災人員之生理、心理照顧需求及壓力處理。 5.於災害發生時，蒐集災害事件之死亡、失蹤、受傷人員之基本資料訊息以及高危險群資料。 6.建立通報系統及培養種子人員，以利轉介及探尋可能需援助的人。 7.提供創傷後壓力症候群之高危險群所需醫療等服務。 8.將因災變導致之急性發作之精神病患者、及原本有精神疾病而嚴重惡化之個案轉介醫療單位治療。 9.於災害發生時在社區提供 Debriefing，協助社區互助的形成。並於主要節日舉辦活動，鼓舞居民士氣。 10.透過小冊子、單張或媒體發佈因災變發生可能產生之正常生理、心理反應及如何調適之方法。 11.於災難發生時，設置２４小時安心專線，提供心理諮詢與輔導。 12.連結或轉介臺北地區精神醫療網或相關心理衛生機構，提供所需精神心理衛生服務。 13.提供救災人員的身心健康狀態調查與追蹤。 14.協助相關單位建立特殊群體的安置系統。 15.連結地區相關政府與民間等資源提供災變後之追蹤輔導計畫。 (三)預期目標 對於受災的民眾(含救災人員)及遭受親人死亡的家屬給予心理輔導與支持，以輔慰其心靈創傷。 (四)辦理單位 1.主辦單位：衛生局、 2.協辦單位：行政院衛生署衛生福利部金門醫院、金門地區各志工團體、各衛生所、教育局處、社會局處、消防局、各鄉鎮公所、金門防衛部心理衛生中心及本府縣各相關單位 | 一、業務現況： 「受災民眾心理醫療復健」，於本節內容主要著重於災民心理醫療需求與輔導及復健等，目前此業務由本府衛生局承辦，行政院衛生署金門醫院、教育局、社會局、地區志工團體及其他科、室協辦，惟在地區缺乏精神醫療及心理衛生資源之情況下，資源之拓展及連結仍尚有努力的空間。 二、加強工作內容： (一)工作重點 受災民眾心理危機處理、評估與後續追蹤輔導 (二)策略方針 1.建立「金門縣災難心理衛生工作流程與模式」 (1)成立災害心理危機處理小組。 (2)舉辦災害心理危機處理小組緊急動員演練。 (3)蒐集並購置災害心理衛生或危機處理相關之期刊、書籍與衡鑑工具。 (4)觀摩與訪談有災害處理經驗之機構或單位。 2.規劃災害心理危機處理小組之編組與所需器材裝備。 3.平時與災害應變辦理單位及精神醫療體系、志工團體等結合，並透過定期協調會議之召開，建構災難心理衛生合作及分工模式。 4.視需要進駐災民聚集的場所成立心理諮詢站，以提供直接服務，現場協助處理災民及救災人員之生理、心理照顧需求及壓力處理。 5.於災害發生時，蒐集災害事件之死亡、失蹤、受傷人員之基本資料訊息以及高危險群資料。 6.建立通報系統及培養種子人員，以利轉介及探尋可能需援助的人。 7.提供創傷後壓力症候群之高危險群所需醫療等服務。 8.將因災變導致之急性發作之精神病患者、及原本有精神疾病而嚴重惡化之個案轉介醫療單位治療。 9.於災害發生時在社區提供 Debriefing，協助社區互助的形成。並於主要節日舉辦活動，鼓舞居民士氣。 10.透過小冊子、單張或媒體發佈因災變發生可能產生之正常生理、心理反應及如何調適之方法。 11.於災難發生時，設置２４小時安心專線，提供心理諮詢與輔導。 12.連結或轉介臺北地區精神醫療網或相關心理衛生機構，提供所需精神心理衛生服務。 13.提供救災人員的身心健康狀態調查與追蹤。 14.協助相關單位建立特殊群體的安置系統。 15.連結地區相關政府與民間等資源提供災變後之追蹤輔導計畫。 (三)預期目標 對於受災的民眾(含救災人員)及遭受親人死亡的家屬給予心理輔導與支持，以輔慰其心靈創傷。 (四)辦理單位 1.主辦單位：衛生局、 2.協辦單位：行政院衛生署金門醫院、金門地區各志工團體、各衛生所、教育局、社會局、消防局、各鄉鎮公所、金門防衛部心理衛生中心及本府各相關單位 | 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |
| 第二編 颱洪水旱災害 | 第四章 復建計畫 | 第九節 受災民眾生活復建 | 一、業務現況 「生活復建」於本節內容主要著重於災民於基本生活互助、技能培養、就業協助等方面，目前此業務由本府縣相關主管業務單位配合各鄉鎮公所民政單位及相關社區輔導機構來實際施行；但在「作業成效」及「資源分配」上仍有改善整合的空間。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.受災民眾生活輔導互助資源之整合支援及生活協助。 2.災區社區互助機制成形之輔導及有效監督運作。 (二)策略方針 1.縣府相關業務單位應予以作協助資源上的整合，並配合私人機構體系的協助；相應社區組織之協助建立及其章程研擬，亦是必要工作項目，以促成民眾本身自發性、內部性生活互助或復建力量等機制的產生，也較有其真正貼近生活的效果。 2.災民生活協助，包含如技能培養、就業協助、社區輔導互助機制建立等。 3.縣府相關單位應統籌管理甚或監督其成立、運作乃至其相應社區活動之協助辦理等，以真正發揮其公平性及效率性。 4.為促成相應社區組織的有效運作甚或外界力量協助，縣府在這方面也應有獎勵、誘因等相關機制的建立或經費補助上的協助。 (三)預期目標 透過「資源整合支援、社區有效組織動員」等生活協助措施的施行，一方面滿足 民眾生活復建的需求，另一方面則將有效促成民眾本身自發性、內部性生活互助或復原力量等機制的產生。 三、辦理單位 主辦單位：社會局處 協辦單位：建設局處、民政局處、衛生局、各鄉鎮公所、署立衛生福利部金門醫院、本府縣各相關單位 | 一、業務現況 「生活復建」於本節內容主要著重於災民於基本生活互助、技能培養、就業協助等方面，目前此業務由本府相關主管業務單位配合各鄉鎮公所民政單位及相關社區輔導機構來實際施行；但在「作業成效」及「資源分配」上仍有改善整合的空間。 二、加強工作內容 (一)工作重點 1.受災民眾生活輔導互助資源之整合支援及生活協助。 2.災區社區互助機制成形之輔導及有效監督運作。 (二)策略方針 1.縣府相關業務單位應予以作協助資源上的整合，並配合私人機構體系的協助；相應社區組織之協助建立及其章程研擬，亦是必要工作項目，以促成民眾本身自發性、內部性生活互助或復建力量等機制的產生，也較有其真正貼近生活的效果。 2.災民生活協助，包含如技能培養、就業協助、社區輔導互助機制建立等。 3.縣府相關單位應統籌管理甚或監督其成立、運作乃至其相應社區活動之協助辦理等，以真正發揮其公平性及效率性。 4.為促成相應社區組織的有效運作甚或外界力量協助，縣府在這方面也應有獎勵、誘因等相關機制的建立或經費補助上的協助。 (三)預期目標 透過「資源整合支援、社區有效組織動員」等生活協助措施的施行，一方面滿足 民眾生活復建的需求，另一方面則將有效促成民眾本身自發性、內部性生活互助或復原力量等機制的產生。 三、辦理單位 主辦單位：社會局 協辦單位：建設局、民政局、衛生局、各鄉鎮公所、署立金門醫院、本府各相關單位 | 內容酌修。 配合本縣組織修編，修正單位全銜。 |