金門港港區內船舶小修作業手冊

金門縣政府101年4月6日府交通字第1010023441號函核定

金門縣港務處101年04月10日港航字第1010001488號公告實施

金門縣港務處106年06月30日港航字第1060004125號公告實施

- 金門縣港務處（以下簡稱本處）為確保金門港（以下簡稱本港）港區安全，維護碼頭作業秩序與船舶安全，加強在港小修船舶業務之管理，依據「商港法」第四十四條暨「商港港務管理規則」第四章訂定本手冊。

- 施行對象：靠泊於本港之油輪、水泥船、貨船、客船、工程船、工作船、公務船等各類商船及其所屬之船公司或船務代理公司；受船公司或船務代理公司委託並領有合法之船舶小修業營業許可證之公司行號。

- 業務範圍：包括船舶甲板部及輪機部之機械、電機、電氣、冷氣、電器、無線電、航儀等檢修。

- 船舶於核准碼頭船席修理或吊運岸上小修、檢查申請：料羅港區至料羅調度台；水頭、九宮港區至水頭辦公室申請。

  - 船舶小修申請時，船舶所有人或其代理人應於事前詳實填具「船舶小修申請單」(如附件一)、人員名冊(如附件二)、危險品搬運進港申請單(如附件三)、小修動火許可證(如附件四)，向本處申請核准後，憑核准文件，向港務警察機關依據「金門港料羅港區通行證暨登輪證核發作業要點」規定辦理登輪手續。

  - 船舶小修期限，作業船舶應在裝卸貨物期間內同時完成，非作業船舶最多以3天為限，如因特殊情形，無法如期完工，船務代理公司（或船公司）應於申請單上述明原因，經核准後，始得繼續修理。

  - 船舶小修作業期間，船長應派專責船員在場監修，承修廠商應指定現場負責人，受監修船員督導作必要之安全措施﹔承修廠商之監工可指派二人，修理作業中，須有監工在場維護安全及監督施工。

  - 除特殊或緊急狀況經本處許可，不得於港區沙灘處搶灘進行小修。經本處核准小修之船舶，須聽從本處調度人員船席調度指揮進出港，並保持VHF-11頻道守聽。

- 船舶在港小修不得從事之修理項目，或申請時應檢具證明文件獲核准後，始得修理之項目及其他作業注意事項如下：

  - 小修碼頭船席：

    - 料羅港：以6號船席、南堤、淺水碼頭為原則，餘船席除航儀調整外，不得從事其他修理工作。

    - 水頭港：經本處核准之指定船席或地點。

    - 九宮港：經本處核准之指定船席或地點。

  - 油輪及載有易燃或爆炸類危險物品船舶一律不得掃艙，未卸清或清除油氣前，不得從事燒焊或熔切或敲銹工作，並不得拆卸主機檢修；修理時，應檢附檢驗機構出具之無油氣證明及船公司或船務代理公司出具之切結書。

  - 一般燃油艙修理，應先檢附檢驗機構出具之無油氣證明。

  - 錨泊外港船舶，遇天候不良或有安全顧慮時，不得修理與船舶機動有關之機械，以保持船舶安全。港區內船舶，夏季載重線以下之船舷外鋼板，為維護港區安全，應在船舶修造船廠內換修；夏季載重線以上（乾舷部分）船舷外鋼板修理，申請時應檢具載重線證書及驗船師圖說或由船長及輪機長共同簽署之施工說明及圖說，載明擬修換外鋼板之位置，最下緣距夏季載重線之距離，修理時有無安全顧慮等，經商港管理機關核准，始得修理；修理期間，不得從事裝載貨物或補給油、水或足以影響船舶安全之行為，收工前，應即時復原。

  - 船舶在港檢修主機，應先由船務代理公司或船公司於事前向本處港航課申請，經核准後始得委託修理廠商檢修。

  - 各類船舶停泊碼頭期間，不得試車。

  - 船舶於加裝燃料油期間，不得進行檢修工作。

  - 小修用氧氣及乙炔數量，每次申請以氧氣二十瓶、乙炔十五瓶為限。

  - 船舶檢修作業不得污染港區，完工後，應將所有廢棄物、垃圾運離港區。

  - 船舶在港檢修作業，不得影響貨物裝卸作業，如因而造成災害或損失，除依法追究外，並應負一切賠償責任。

  - 請危險性機械設備進港協助修理作業，應檢附機械設備檢查合格證與操作人員合格駕駛証影本各一份。

  - 各項申請單填寫內容如有塗改，應請委託單位蓋章校正。

- 船舶小修安全檢查：

  - 在港小修船舶例行安檢工作，由本處調度人員作經常性抽查，其檢查項目如下：

- 修理船舶上有無核准之小修申請單。

- 修理部位與申請項目是否相符。

- 現場有無高級船員督導。

- 現場有無小修廠商監工人員督導。

- 船舶小修時，如有申請電焊、氣焊作業，承修廠商應於舷梯入口處懸掛本處核發之「船舶小修動火許可證」，並應檢查下列各項：

- 動火現場是否備有液體、泡沫滅火器（其容量不得少於九公升），或二氧化碳滅火器（所含二氧化碳之量，不得少於5公斤），或乾粉滅火器（所含乾粉之量，不得少於3.5公斤），或其他核定滅火劑、滅火器，其滅火效能至少應相等於九公升之液體容量。

- 動火現場附近，是否設有完善遮板。

- 氧氣筒或乙炔氣筒除使用中外，是否均遠離動火現場。

- 電焊器具之電線是否完好，且未經過堆裝貨物之上。

- 動火現場附近一切易燃品是否清除。

- 可燃之貨物，是否均在動火現場二十公尺以外。

  - 如有違反規定之處，應即將違反情形紀錄陳報，以憑處分，同時應立即糾正，如有安全顧慮，並應立即勒令停止工作。

  - 本處調度人員於抽查後，應將巡察紀錄呈閱，如有違規情事，應即依規定予以處分。

  - 未申請核准違規動火或因小修引起之災害事件，由港務警察製作筆錄到處，依違規情節予以處分。

  - 違反本手冊之規定者，依據「商港法」及「商港港務管理規則」之規定處置。