內政部所主管災害緊急應變警報訊號之種類、內容、

樣式、方法及其發布時機公告（修正草案）

主旨:公告本部所主管災害緊急應變警報訊號之種類、內容、樣式、方法及其發布時機。

依據:災害防救法第三十五條第一項。

公告事項:

一、本公告所稱警報訊號，指風災、震災(海嘯)、火災、爆炸及火山災害緊急應變所需之訊號。

二、警報訊號之種類包括：

(一)消防車警報訊號。

(二)救護車警報訊號。

(三)警車警報訊號。

(四)工程搶險車警報訊號。

(五)緊急疏散警報訊號。

(六)海嘯警報訊號。

三、警報訊號之內容及樣式如下：

(一)內容：

1、消防車警報訊號：直 (交) 流電子警報器以低頻頻率六五○赫茲

至七五○赫茲，高頻頻率一四五○赫茲至一五五○赫茲，由低頻升至高頻時間一．五秒，再由高頻降至低頻為三．五秒，並得由執勤人員依緊急程度、交通狀況，以及行經區域等實際狀況，彈性調整音量大小，以兼顧救災時效、告警、行車安全，並降低環境衝擊等需求。

2、救護車警報訊號：直 (交) 流電子警報器以低頻頻率六五○赫茲

至七五○赫茲，高頻頻率九○○赫茲至一○○○赫茲，低頻持續

時間○．四秒，高頻持續時間○．六秒，高、低頻二者交替進行 ，並得由執勤人員依緊急程度、交通狀況，以及行經區域等實際狀況，彈性調整音量大小，以兼顧救災時效、告警、行車安全，並降低環境衝擊等需求。

3、警車警報訊號：直 (交) 流電子警報器以低頻頻率六五○赫茲至

七五○赫茲，高頻頻率一四五○赫茲至一五五○赫茲，由低頻升

至高頻時間○．二三秒，再由高頻降至低頻為○．一秒，並視實

際狀況持續發布之。

4、工程搶險車警報訊號：直 (交) 流電子警報器以低頻頻率六五○

赫茲至七五○赫茲，高頻頻率九○○赫茲至一○○○赫茲，低頻

持續時間○．八秒，高頻持續時間○．二秒，高、低頻二者交替

進行，並視實際狀況持續發布之。

5、緊急疏散警報訊號：直 (交) 流電子警報器以低頻頻率六五○赫

茲至七五○赫茲，高頻頻率一四五○赫茲至一五五○赫茲，由低

頻升至高頻時間一．五秒，再由高頻降至低頻為三．五秒，持續

十五秒後，改以語音廣播疏散內容 (含疏散區域、路線方向等)

二次，並視災害範圍大小持續發布之。

6、海嘯警報訊號：

（1）海嘯緊急疏散警報：

甲、具語音廣播功能之警報臺：警報起始音為短音五秒、音符總長度為十五秒（鳴五秒、停五秒、再鳴五秒）接續進行語音廣播並視實際狀況持續發送，語音廣播內容分別如下：

(甲)近海地震海嘯：「海嘯警報，海嘯警報，請所有民眾迅速往高處疏散」。

(乙)遠地地震海嘯：「海嘯警報，海嘯警報，海嘯即將於○○時○○分來襲，請所有民眾迅速往高處疏散」。

乙、無語音廣播功能之警報臺：警報起始音為短音五秒，音符總長度為八十五秒（鳴五秒、停五秒、反覆九次）。

（2）海嘯解除警報：鳴一長聲九十秒。

(二) 樣式：

1、消防車、救護車、警車、工程搶險車及緊急疏散警報訊號之發布，應以使用電子警報器為原則；若無法使用電子警報器，可依實際狀況改以語音廣播、敲擊警鐘等其他方式為之。

2、海嘯警報訊號運用內政部警政署防空警報臺發布之。

四、警報訊號之發布方法如下：

緊急疏散警報訊號由直轄市、縣 (市) 政府、鄉 (鎮、市)公所為之，並通知傳播媒體即時播報。

五、警報訊號發布之時機如下：

(一)消防車、救護車、警車及工程搶險車：

1、消防車、警車及工程搶險車緊急前往災害現場搶救或執行勤務時。

2、救護車緊急前往災害現場救護或運送傷患至醫療機構就醫時。

3、於災害現場進行搶救，指揮官認有必要時。

(二) 緊急疏散警報訊號：

1、災害發生或有發生之虞，須立即疏散民眾時。

2、災害規模廣大或有擴大之虞，須立即疏散民眾時。

(三)海嘯警報訊號:交通部中央氣象局發布海嘯警報預警時間一小時以內，急迫狀況及預估波高達危險程度時。