103年4月份與102年月份交通事故分析比較：

一、件數：

102年有46件，103年有55件，增加9件，就死亡人數比較，102年有1人，103年有2人，增加1人，而受傷人數102年有42人，103年有67人，增加25人。

二、肇事原因：

主要肇事原因依序為「未注意車前狀況」（17起、占15％）、「應減速未減速」（14起、占12.7％）、「未保持距離」（13起、占11.8％）、「未依規定讓車」（11起、占10％）、「轉彎不當」（9起、占8.2％）、「超車不當」（6起、占5％）、。

三、肇事地點：

肇事地點以叉道（29件、占53％）、直道（22件、占40％）為最高，故有必要針對速限較高之道路及交岔路口等易肇事地點進行交通工程改善措施之強化，同時亦應加強對民眾之宣教工作。

四、肇事時段：

尖峰肇事時段依序為「14時至16時」（10件、占18％）、「16時至18時」（9件、占16％）、「12時至14時」（8件、占15％）、「18時至20時」（7件、占13％）、「10時至12時」（6件、占11％）、「6時至8時」（5件、占9％）。

14時至18時共發生19件（占總件數比35％）為每日主要肇事時段。

五、肇事車種：

以機車最高（53輛、占48％）、次之為小客車（26輛、占24％），受傷最多者為機車（43人）。